STR-A6252M input(210v~265vac) DVD Receiver power supply

1、 描述

本资料为基于Sanken 的STR-A6252M 做的３０Ｗ参考设计

2、 特点和指标

- 输入：210 ~ 265VAC

- 输出：5V/2A;12V/1.6A

- 效率：83.32%(210Vac); 83.08%(265Vac)

- 工作方式：PWM Jitter(抖频)

- Pin=94.2mw,(vin 265vac)

、 变压器设计

・ Core Size : EI25（PC40）

・Lp Value : 889 (uH)

・ Gap thickness (Ref.): 0.32 (mm)[ Center Gap ]

・ AL-Value: 160(nH/N2)

・ Ae: 41.0 （mm2）

4、 变压器设计

・ Core Size : EI25（PC40）

・Lp Value : 889 (uH)

・ Gap thickness (Ref.): 0.32 (mm)[ Center Gap ]

・ AL-Value: 160(nH/N2)

・ Ae: 41.0 （mm2）

RD5-A6252M-DVD receiver power.doc 第 2 页 共 2 页

www.hoverbird.com.cn

- 原理图/结构

- 绕线方式

Description Symbol Turns Wire size(mm) Winding type Remarks

Primary P1/1 38 φ0.23 Solenoid

Primary P1/2 37 φ0.23 Solenoid

Drive D 17 φ0.23 Space

5V / 2.0A S1 5 3xTEX φ0.5 Solenoid

12V / 1.6A S2 12 2xTEX φ0.55 Space