RICHTEK力推低价FLYBACK  PWM控制IC—R7730/7731

R7730/7731是用於小功率的FLYBACK低成本的PWM控制IC，其外圍電路非常簡單，與同類產品相比有更高的性价比，採用Burst Triple-Mode模式，能實現超低待機功耗，各種OVP（過壓保護）、OLP（過載保護）、OTP（過溫保護）等，保護功能齊全。能很好的和OB2262/LD7535替代，性价比高.

主要功能特點：

﹡適用于小功率的CHARGER、ADAPTER高性价比的PWM控制芯片；

﹡空載及輕載均符合2007年國際能源機構（IEA），能源之星（Energy star）和藍色天使（Blue Angel）建議的各項具體要求；
﹡簡單的外圍器件，有利於low cost；
﹡優良的OLP补偿特性，在輸入寬範圍内保持輸出功率一致；
﹡R7731（不包括R7730）具有頻率抖動功能，可以改善整機EMI特性；

﹡輸出配備軟驅動功能，可以改善整機EMI特性；
﹡輸出輕重載切換補償功能（專利），保證負載大範圍變動狀況下，輸出不掉坑；

﹡PWM IC 驅動電壓鉗位在12V（可以完全驅動所有MOSFET），大大保護MOSFET不被損壞；

·

主要應用領域

A．CHARGER      B．ADAPTER       C. 機頂盒電源   D. LCD TV輔助電源

除上述的四种典型應用外，均可用于小功率AC/DC電源供應器，功率範圍覆蓋(1~40W).

典型應用拓撲擧例：