本电源除具有WWL-LDX电源的特性外，还具有输出电压高的特点，我们可根据客户的要求制造出超高电压（最高可达50000V）的电源，且功率可达6kW，电压电流均可连续可调，可长期满载连续稳定的工作。此电源可应用在国防上高尖端的试验、气体放电、高压电子管的测试老化，也可应用在其它电子元件的测试老化上。

由于本电源输出电压较高，在未作特别要求的情况下，一般将输出负端子与机壳即地线连接，确保使用者的人身安全。

性能特点

1、规格范围：近300种规格，输出电压800-50kV、输出电流0-10A、输出功率0-6kW之内任选

2、恒压恒流：电压值从5％－100％额定值连续可调

电流从零至额定值连续可调，恒压恒流自动转换

3、过流报警：报警电流值0－额定值连续可调，电源输出电流超过电流报警值时将声光报警

4、过压保护：电压保护值0－额定值连续可调，电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护

5、短路保护：允许在任何工作状态下长期短路或短路开机

6、过载保护：电源或负载出现故障，输出电流超过额定值1.5倍时，电源跳闸保护

7、短路报警：当输出电压低于1％额定值时，电源声光报警（选配）

8、自动放电：供容性负载关机放电用（选配）

9、输出显示：电压、电流同时LED数码管显示

10、脉冲工作：可配时间控制器构成脉冲电源（选配）

11、智 能 化：可与计算机连接，组成计算机控制的智能型电源（选配）

主要用途

1、 院校，科研院所实验室，电器产品检测、调试

2、 电子产品检测、老化、气体放电

3、 用于电子元器件的例行试验

4、 整机老练以及其它一切需要使用高电压输出的场合

技术指标

| 电压调节范围 | 5％－10％额定值到100％额定值连续可调 （恒压恒流自动转换） |
| --- | --- |
| 电流调节范围 | 0－额定值连续可调 |
| 源效应 | CV≤0.01％ CC≤0.01％ （输出为最高电压，最大电流时测量） |
| 负载效应 | CV≤0.1％ CC≤0.1％ （输出为最高电压，最大电流时测量） |
| 纹波电压 | CV≤0.01％ CC≤0.1％ （输出为最高电压，最大电流时测量） |
| 显示方式 | 电压表为4位半LED数码管显示 电流表为3或4位半LED数码管显示 |
| 显示精度 | 电压表 0.1V 电流表 1mA （注：不同规格电源显示精度可能不一样） |
| 显示误差 | 电压表≤1％±1个字 电流表≤1％±1个字 （注：可根据客户要求调整显示误差） |
| 短路保护 | 允许在任何情况下长期短路 |
| 保护方式 | 过压、过载跳闸保护；过流报警保护 |
| 工作方式 | 长期满负荷连续工作 |
| 输入电压 | 单相220V±10％ 50Hz±10％ |
| 环境条件 | 温度-20℃-+40℃ 湿度≤80％ |