10kV 直一交流电源变换电路介绍的电源变换电路是由低压直流变换成高压交流的电源变换电路， 555 电路在本例中组成振荡电路，产生电压变换所要求的高频脉冲，通过变压器的升压，将低压直流电源、变换成高压交流电源。由变压器升压的高压电源变换电路比起二极管-电容升压的高压电源变换电路来，可以输出较大的工作电流，这对于某些工作电路是十分必要的。10kV 直一交流电源变换电路组成如图2-55 所示。

10kV 直一交流电源变换电路工作原理分析电路中， LM555 与R6~R9 及C1 组成多谐振荡器，产生约15kHz的方波脉冲。R7 与R9 为可调电阻，用来调节振荡脉冲的占空比和频率，其目的是使输出电压达到设计要求。

VT1 , VT2 组成两级直接搞合式缓冲放大电路，将振荡电路输出的脉冲进行缓冲放大后，加至场效应电源调整管VT3 的栅极。由于输出的高电压需要大功率的输出管，大功率输出管也需要大的推动功率，所以采用两级晶体管将其放大。由场效应输出管VT3 输出的脉冲加至升压变压器T 的初级，在变压器的次级便得到了10kV 的高压交流电源。

在采用变压器升压的高压电源变换电路中，升压变压器是最关键的组件，其中最重要的又是变压器绕组间的绝缘问题，如果绝缘问题解决得不好，不可能取得所需要的高电压。在本电路中，升压变压器采用的是黑白电视机中使用的行输出变压器。这种变压器采用铁淦氧材料作变压器铁芯，它的设计工作频率也和本电路的工作频率相接近，可以取得预期的效果。

10kV 直一交流电源变换电路中的555 电路应使用双极型的555 电路，如NE555 、LM555 等，不能使用CMOS型的，否则将使推动功率不足，达不到要求的高压。电路组成后，反复调整R7 与则，可使输出的交流高压达到要求。

MYPCBA.COM电路板中文网- 提供555电路开发服务，联系电话：020-89811835 QQ:12718842

本文地址：PCB资源网 - 10kV 直一交流电源变换电路