话题：照明产品的可靠性设计技术

可靠性设计技术，顾名思义，即是检验产品在用户使用时是否可靠的一门测试技术。这项测试技术运用成功与否，对产品的质量有举足轻重的效果，它自始至终地贯彻在产品的设计和生产过程中。 
当一个室内照明产品被设计出来时，它的使用寿命有多长？能在怎样的恶劣的环境下（如高温、低温和振动等）运行？厂家首先要通过实验做到心中有数。然后，把使用要点写进说明书，提醒用户一些注意事项，避免用户因操作不当而损坏产品。下面就简单介绍一些可靠性试验的方法和项目。 
照明产品的可靠性测试项目主要有：A：高温试验 B：高温高压冲击启动试验 C：低温试验 D：低温高压冲击启动试验 E：振动试验 F：寿命试验 G：老化试验 H：小试 I：中试。下面就介绍这些项目的运用。（以额定电压220V为例）其中部分设备需自制。 
A：高温试验。 
主要测试设备：恒温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。 
主要测试项目：高温低压启动、高温安全运行。 
测试数量：10个。 
测试方法：把待测灯具放进恒温箱，连接电路，把调压器的输出电压调至180V（调压器仅给待测灯具供电），打开恒温箱电源，把温度设定在60℃，待箱内的温度升至60℃时打开灯具的电源，观察灯具是否正常工作，然后把调压器升至250V，让其工作24小时，观察实验结果。若发生灯具损坏材料受热变形等异常现象时则该项实验为不合格。 
B：高温高压冲击启动试验。 
主要测试设备：恒温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。 
主要测试项目：高温启动性能和可靠性 
测试数量：10个。 
测试方法：接上项试验。在高温状况下，把调压器电压调至250V，开关三次，每次间隔不少于8秒钟（间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电，减少相互干扰），在此过程中，灯具不应损坏，否则将视为不合格。 
C：低温试验。 
主要测试设备：低温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。 
主要测试项目：低温低压启动。 
测试数量：10个。 
测试方法：把待测灯具放进低温箱，连接电路，把调压器的输出电压调至180V（调压器仅给待测灯具供电），打开低温箱电源，把温度设定在-15℃，待箱内的温度降至-15℃时再保持2小时，让灯具充分冷却后，打开灯具的电源，观察实验结果。若发生灯具损坏、不能启动等异常现象时则该项实验为不合格。 
D：低温高压冲击启动试验。 
主要测试设备：低温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。 
主要测试项目：低温高压冲击可靠性 
测试数量：10个。 
测试方法：接上项试验。在低温状况下，把调压器电压调至250V，开关三次，每次间隔不少于8秒钟（间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电，减少相互干扰），在此过程中，灯具不应损坏，否则将视为不合格。 
E：振动试验。 
主要测试设备：振动试验台1个 
测试数量：10个包装。 
测试方法：把测试样品包装好，放在振动试验台上，把测试频率调在0。5—5赫兹，周期为1分钟，振幅为1。5厘米，在上下、左右、前后三个方向上分别试验30分钟，然后取出样品测试，不应有损坏的现象出现，否则将视为不合格。 
F：寿命试验。 
主要测试设备：供电电源 
主要测试项目：正常工作寿命 
测试数量：10个。 
测试方法1：把灯具接上额定电压220V，让其正常工作，记下开始工作时间，待每个灯具损坏时，记下终止的时间，当所有的灯具损坏时，求出灯具的平均工作时间，这即为产品的寿命。 
测试方法2：根据实际灯具产品，采取的加速寿命老化的方法（例如加高温、高压和频繁开关等），根据实际情况制造专用的老化设备。 
G：老化试验。 
新产品在投产前，必须在数量上分别通过小批试产和中量试产的阶段，通过这些试验可找出非设计问题如原材料和工艺问题。下面就是具体的试验方法。 
主要测试设备：老化台，调压器，电压表。 
主要测试项目：批量产品生产的原材料。 
测试数量：小试500个，中试2000个。 
测试方法；首先把电压调至250V，关好电源，再把产品装上老化台，开关三次，每次间隔8秒以上，然后断电，再把电压调至170V，通电观察，最后把电压调至250V，老化2小时后，开关3次每次间隔8秒，老化结束。在以上的试验过程中如发现问题的均为不合格产品，需要维修。