INFINEON-IGBT(推荐用于电磁炉)与FAIRCHILD-IGBT(推荐用于电磁炉)参数比较     北京韶光科技有限公司

| NAME | Vces (V) | Vges (V) | Ic (A) | Icm (A) | Vf(diode) (V) | PD (W) | Rθjc (℃/W) | Vge (th)(V) | Vce(sat) (V) | Tr (ns) | Tf (ns) | Eon (mj) | Eoff (mj) | Qg nc | PACKGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FGA25N120ANTD | 1200 | ±20 | 50(25℃) 25(100℃) | 90 | IF=(25A) 2.0 2.1max | 312(25℃) 125(100℃) | 2.4 | 3.5-5.5-7.5 | 2.0 2.15max Vge=15V | 60 Rg=10 Vge=15 | 100 Rg=10 Vge=15 | 4.1 Rg=10 Vge=15 | 0.96 Rg=10 Vge=15 | 200 | TO-3PN |
| FGA25N120AND | 1200 | ±20 | 40(25℃) 25(100℃) | 75 | IF=(25A) 2.0 2.1max | 312(25℃) 125(100℃) | 2.4 | 3.5-5.5-7.5 | 2.5 2.9max Vge=15V | 60 Rg=10 Vge=15 | 45 Rg=10 Vge=15 | 4.8 Rg=10 Vge=15 | 1.0 Rg=10 Vge=15 | 200 | TO-3P |
| FGA15N120 FTD | 1200 | ±25 | 30(25℃) 15(100℃) | 45 | IF=(15A) 1.4 1.8max | 220(25℃) 88(100℃) | 2.67 | 3.5-6.0-7.5 | 1.58 1.83max Vge=15V | 80 Rg=15 Vge=15 | 255 Rg=15 Vge=15 | 0.58 Rg=15 Vge=15 | 0.88 Rg=15 Vge=15 | 100 | TO-3PN |
| FGA20N120 FTD | 1200 | ±25 | 40(25℃) 20(100℃) | 60 | IF=(20A) 1.3 1.7max | 298(25℃) 119(100℃) | 2.4 | 3.5-5.9-7.5 | 1.6 1.85max Vge=15V | 79 Rg=10 Vge=15 | 217 Rg=10 Vge=15 | 0.42 Rg=10 Vge=15 | 0.71 Rg=10 Vge=15 | 137 | TO-3PN |
| IHW15N120R2 | 1200 | ±20 ±25 | 30(25℃) 15(100℃) | 45 | IF=(15A) 1.45 1.65max | 357(25℃) | 0.99 | 5.1-5.8-6.4 | 1.5 1.7max | ? | 62 Rg=15 Vge=15 | Min Rg=15 Vge=15 | 0.9 Rg=15 Vge=15 | 133 | TO-247 |
| IHW20N120R2 | 1200 | ±20 ±25 | 40(25℃) 20(100℃) | 60 | IF=(20A) 1.45 1.7max | 330(25℃) | 0.9 | 5.1-5.8-6.4 | 1.55 1.75max | ? | 53 Rg=15 Vge=15 | Min Rg=15 Vge=15 | 1.2 Rg=15 Vge=15 | 143 | TO-247 |
| IHW25N120R2 | 1200 | ±20 ±25 | 50(25℃) 25(100℃) | 75 | IF=(20A) 1.45 1.7max | 365(25℃) | 0.82 | 5.1-5.8-6.4 | 1.6 1.8max Vge=15V | ? | 55.8 Rg=10 Vge=15 | Min Rg=10 Vge=15 | 1.59 Rg=10 Vge=15 | 60. | TO-247 |
| NAME | Vces (V) | Vges (V) | Ic (A) | Icm (A) | Vf(diode) (V) | PD (W) | Rθjc (℃/W) | Vge (th)(V) | Vce(sat) (V) | Tr (ns) | Tf (ns) | Eon (mj) | Eoff (mj) | Qg nc | PACKGE |
| IHW15T120 | 1200 | ±20 | 30(25℃) 15(100℃) | 45 | IF=(20A) 1.45 1.7max | 113(25℃) 10μs 短路 | 2.4 | 5.0-5.8-6.5 | 1.7 2.0 max | ? | 30 Rg=56 Vge=15 15A | 60 Rg=56 Vge=15 15A | 1,4 Rg=56 Vge=15 15A | 85 | TO-247 |
| IHW20T120 | 1200 | ±20 | 40(25℃) 20(100℃) | 60 | 1.7 1.7max | 178(25℃) 10μs 短路 | 2.0 | 5.0-5.8-6.5 | 1.7 2.0 max | ? | 30 Rg=28 Vge=15 20A | 70 Rg=28 Vge=15 20A | Rg=28 Vge=15 20A | 120 | TO-247 |

FAIRCHILD-IGBT专门为电磁感应加热提供FGA20N120FTD 和 FGA15N120FTD

北京韶光科技有限公司

飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 推出全新1200V Field Stop Trench IGBT系列器件FGA20N120FTD 和 FGA15N120FTD，为电磁感应加热应用的系统设计人员提供了高效的解决方案。这些IGBT同时采用Field Stop (场截止) 结构和抗雪崩的Trench gate (沟道栅) 技术，可在传导损耗和开关损耗之间提供最佳权衡，从而获得最高的效率。飞兆半导体的FGA20N120FTD和 FGA15N120FTD一致的参数分布已经增强的抗雪崩击穿能力使得器件的性能一致并且降低器件的失效。这正是利用飞兆半导体创新的Field Stop结构和专有的先进Trench gate单元设计的成果。FGA20N120FTD和FGA15N120FTD采用无铅 (Pb-free) 引脚，潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。

FGA20N120FTD 和 FGA15N120FTD的主要特性包括：

1  低开关损耗，提高系统效率。

2  低饱和电压，降低导通损耗。

3  内置专为ZVS拓扑而优化的快速恢复二极管，有助于设计人员减少元件数目，同时进一步确保系统可靠性。

4  一致的参数分布，减小性能变化。5出色的抗雪崩能力，延长使用寿命。