A96011充电管理芯片参数手册

概述

A96011是一款专业用于镍氢/镍镉电池组的快速充电管理芯片。可对1—30串电池包充电，并能自动识别电池节数。该芯片集成度高，外围线路简单，生产调试方便。每节电池的-delta V 4-10MV。

一.主要功能

1满足AC/DC电源输入。

2恒流充电，电流300—6000MA可调。

3过放电池有预充电。

4-delta V充电截止，温度保护，时间保护,短路保护。

5双色灯指示充电状态。

6温度保护可硬件选择热敏电阻或温度开关。

7最大充电时间保护60—480分钟分10档，可硬件选择。

二.管脚功能定义

| 脚位 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED | 充电指示灯控制 |
| 2 | BTV | 电池电压检测 |
| 3 | TIMER | 充电最长时间选择 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | NTC-K | 电池温度开关和热敏电阻选择 |
| 6 | PWM | 充电电流控制（涓流和快充电流） |
| 7 | NTC | 电池温度检测 |
| 8 | VDD | 电源输入端＋5V |

三、电池充电曲线（6串镍氢电池包，DC INPUT：12V，充电电流：1100MA）

以上参数仅供参考

四 机械参数

深圳市菲利盟电子技术有限公司

地址：深圳市南山区桃圆路南景苑29F。

电话：（86）-755-26070700  26457529/30/31传真：（86）-755-26457596

网址：www.feilimeng.com              E-mail:sales@feilimeng.com