本目录产品已涵盖了超低功耗LDO、高速LDO、电压检测、双路LDO、DC/DC、白光LED驱动、音频功放、充电管理、MOSFET、ADC等诸多门类200多个规格，。每一款产品均有相应的常用应用电路。如果您有什么特殊的要求，可与我们联系，我们将为您提供最适合的产品。

东莞市长晶电子有限公司

电话：:0769- 26100392 82223827

传真：:076-82316604

地址： 东莞市寮步镇横坑嘉湖花园S226号

联络人： 宋生 周生（13006807212）

在线服务： QQ:34807896          MSN:sone419@live.cn

LDO

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN1120 | 低功耗，低压差 | Vout=1.2-5.0V, Iout=300mA, Iss=8.0uA | SOT89-3 以及客户要求形式封装 | XC6206,S1132,RT9162 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN1121 | 低功耗、低成本 | Vout=1.2-5.0V, Iout=100mA, Iss=2.0uA | SOT-89-3 | XC6206 |

| LN1130 | 高纹波抑制，低成本 | PSRR:70dB(1KHz), Iout=300mA, Iss=65uA | SOT89-3,SOT23-3 | S1130,RT9162,R1130X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN1131 | 低功耗、10V输入电压 | Vout=1.2-6.0V, Iout=300mA, Iss=4.0uA | SOT-89-3 | R1131 |

| LN1134 | 高纹波抑制、高速、手机适用 | PSRR:70dB(10KHz), Iout=300mA, Iss=70uA | SOT-25,USP-6B | XC6219/6221 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN1136 | 高速，低功耗，高纹波抑制 | PSRR:70dB(10KHz), Iout=300mA, Iss=25uA | SOT23-5 | RT9181 |

| LN1150 | 高纹波抑制,低成本 | Vout=1.5-5.5V, Iout=500mA, Iss=65uA | SOT89-3 以及客户要求形式封装 | RT9001,RT9163,S1155 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN1170 | 高纹波抑制,大电流,低成本 | Vout=1.5-5.5V, Iout=800mA, Iss=80uA | SOT89-3,SOT23-3 | S1170,R1170 |

| LN1181 | 双路，高速，低压差 | Vout=1.3-5.0V, Iout=300mA, Iss=70uA | SOT26 | RT9011,S1171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN1182 | 双路双使能，高速，低压差，高精度 | Vout=1.3-5.0V, Iout=300mA, Iss=25uA | SOT26 | RT9011,RT9182 |

| LN1186 | 双路LN1134+LN6206 | Vout=1.3-5.0V, Iout=300mA, Iss=100uA | SOT26 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN1193 | 低噪声，带BP端RF电源 | Iout=300mA, Iss=90uA | SOT23-5,SC-70,MSOP-8等 | RT9193/9167 |

| LN1230 | 高纹波抑制，低压差 | PSRR:70dB(10KHz), Iout=300mA, Iss=40uA | SOT89-3, SOT23-3 | S1130,RT9162,RT9166 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN1234 | 低功耗，低电压输出 | PSRR:60dB(10KHz), Iout=300mA, Iss=50uA | SOT25,SOT23-3L | XC619/6221 |

| LN1250 | 大电流，低压差，高精度，低功耗 | PSRR:60dB(10KHz), Iout=50mA, Iss=6uA | SOT89-3 以及客户要求形式封装 | RT9001,RT9163 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN6206 | 低功耗、低成本 | Vout=1.2-5.0V, Iout=100mA, Iss=2.0uA | SOT-89-3 | XC6206 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN6210 | 高速，低压差，高精度，低功耗 | Vout=1.5-5.0V, Iout=700mA, Iss=30uA | SOT25,SOT89,USP-6B | RT9017,S1170,R1170 |

| LN6214 | 大电流，高精度，低压差，低功耗 | Vout=1.5-6.0v, Iout>500mA, Iss=8.0uA | SOT89-3, SOT223, SOT-26 | RT9166A,RT9163,XC6214 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN6219 | 高速，低压差，高精度，低功耗 | PSRR:65dB(10KHz), Iout=300mA, Iss=25uA | SOT23-5,SOT25,SOT89-5 | XC6204,RT9013,RT9162 |

| LN6401 | 高速双路LN1134 | Vout=1.3-5.0V, Iout=300mA, Iss=25uA | SOT26 | S1711 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN6411 | 双路，高精度，低功耗 | Vout=1.3-5.0V, Iout=200mA, Iss=2uA | SOT25A,SOT25B | RT9182,S1711 |

| LN6421 | 双路，高精度，低功耗 | Vout=1.3-5.0V, Iout=200mA, Iss=2uA | SOT25A,SOT25B | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN71xx | 高输入电压低功耗 | Vin(max)=24V, Iq=2.7uA, Iout=30mA | TO92,SOT89 | HT71xx |

| LN75xx | 高输入电压低功耗 | Vin(max)=22V, Iq=3.5uA, Iout=10uA | TO92,SOT89 | HT75xx |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DC/DC系列

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN2266 | 外置反馈电阻，高效，PWM控制升压 | Vout=1.5-6.0V，Iout=300mA，效率可达90% | SOT89-5，SOT23-6 | RT9266 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2351 | 低压启动，PFM模式，内置MOSFET升压 | 0.9V启动，精度±2.0% | SOT89-3，SOT23-3 | XC6382,RT9166，S8351 |

| LN2352 | 大输出电流，PFM，外置MOSFET升压 | 0.9V启动，Vout=1.5-6.0V | SOT23-3，SOT89-3 | S8352 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2353/4 | 外置反馈电阻，PWM升压，LN2353外置MOS管，LN2354内置MOS管 | Vin=1.0V，Iout=100mA | SOT26，SOT23-5，SOT89-5 | S8354 |

| LN2406/7 | 高效，PWM/PFM自动切换，同步降压 | Iout=600mA，效率可达92% | SOT89-5，SOT23-5 | XC9216 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN5121 | 微型，高效率，PWM控制升压 | Vo（max）=15V，Iout=300mA，效率可达88% | SOT23-6 | G5121 |

电压检测系列

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN61F | 内置延时，高精度，低功耗 | 检测范围: 1.5V ~ 5.0V，Iq=1.5uA | TO92，SOT23 | XC61F |
| LN61C | 高精度，低功耗，低温漂 | 检测范围：1.5-6.0V，温度特性：±100ppm | SOT23-3，SOT89，TO92，SSOT24 | XC61C |

| LN70XX | 高压，高精度，低功耗 | 检测范围：2.4-7.0V，Vin（max）=22V，Iq=3uA | TO92，SOT23-3L | HT70XX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LED驱动

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN9365 | 5通道，可驱动5颗白光LED | 总输出电流100mA，效率高达85% | WBFBP3X3-16L | RT9365 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN5920 | 超低压差 恒定电流白光LED 驱动器 | Vin=2.5-6.0V，Iout=20mA/CH | SOT23-6 | G5920 |

| SCD0801 | 降压大功率LED 驱动电路 | Vin=2.5-15V,效率可达90% | SOP8 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN9364 | 80mA 四通道电荷泵白光LED 驱动器 | 总输出电流80mA，效率高达85% | QFN33-16 | RT9364 |

| LN2113/4 | 高效率，低噪声，×1.5电荷泵，内建温度保护 | Iout=20mA，32级亮度可调 | QFN44-16 | AAT3113/3114 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2117 | PWM控制，恒流，升压DC/DC | Vout（max）=17.5V，效率可达88% | SOT23-6 | G5121 |

| LN2118 | 车载GPS屏等设备上的白光背光LED驱动 | 输出电压最高可达22V；3串7并时效率可达88% | SOT23-6 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| LN5921 | 超低压差，恒定电流，白光LED驱动 | Vin=2.5-6.0V，Iout=20mA/CH | SOT23-8L、MSOP-8、QFN33-16 | G5921 |

| LN9300 | 超低压差，恒定电流，可驱动四路并联共阳LED | Vin=2.5-6.0V，Iout=20mA | SOT23-6L，MSOP-8 | RT9300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN9360/2 | 大电流，两种工作频率，电荷泵 | Iout=30mA/CH，效率可达90% | QFN33-16，QFN44-16 | RT9362 |

充电管理系列

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN9501 | 充电状态检测，带输出状态显示 | 工作电压4.5-7.0V | MSOP-8 | RT9501 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2054 | 充电电流监测，输入低电压锁闭 | 可编程，充电电流可达800mA | SOT23-5，SOT89-5 | LTC4054 |

| LN2051 | 带充电状态指示灯及充电饱和状态指示灯 | Io=500mA，USB接口兼容 | SOP-8 | CN3058 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

音频功放

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN3990 | 低成本 单声道 1.27W BTL音频功率放大器 | PSRR（fin=217Hz）:62dB；功率（Vdd=5V，THD=1%）：1.27W；关断电流：0.1uA | DFN-2*2 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2990 | 低成本 单声道 1. 2 7 W,B T L音频功率放大器 | PSRR（fin=217Hz）:62dB；功率（Vdd=5V，THD=1%）：1.27W；关断电流：0.1uA | DFN2*2 ,DFN3*3 | WAA2990 |

| SCA2005 | 1.25W，无需滤波器，D类音频功率放大器 | PSRR（fin=217Hz）:70dB；功率（Vdd=4.5V，THD=10%）：1.25W；关断电流：0.5uA | MSOP-8,DFN-8 | TPA2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2010 | 2.5W，无需滤波器，D类音频功率放大器 | 效率（100mW，8Ω）：80%；效率（400mW，8Ω）：88%；Iq=2.8mA | WCSP | TPA2010 |

| LN4088 | 2.7W，双声道音频功率放大器 | PSRR（fin=217Hz）:85dB；关断电流：0.1uA；Vin=2.7-5.5V | QFN-16 | SN4088A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN4666 | 无滤波器，1.2W，高效，立体声开关音频功率放大器 | 效率（3V，100mW，8Ω）：79%；效率（3V，450mW，8Ω）：84%；效率（5V，1W，8Ω）：85% | DFN | LM4666 |

| LN4674 | 2.5W，无需滤波器，D类音频功率放大器 | 效率（3.6V，100mW，8Ω）：80%；效率（3V，500mW，8Ω）：85%；效率（5V，1W，8Ω）：85% | QFN-16，WCSP | LM4674 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN4818 | 双声道，2.2W，BTL音频功率放大器 | PSRR（fin=217Hz）:62dB；关断电流：0.1uA；Vin=2.0-5.5V | QFN4*4-24 | HT4818SQ |

| LN4863 | 双声道立体声&耳机模式，2.2WBTL音频功率放大器 | THD+N（75mW，32Ω）：0.5%；关断电流：0.7uA；Vin=2.0-5.5V | SOP，SOIC，TSSOP，LLP | LM4863 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN4871 | 带关断模式，3W单声道音频功率放大器 | PO at 10% THD+N, 1kHz,Shutdown current 0.6μA (typ) | LLP, MSOP, SO, DIP | LM4871 |

| LN4888 | 双声道立体声&3D效果，2.1WBTL音频功率放大器 | PSRR（fin=217Hz）:85dB；关断电流：0.04uA；Vin=2.7-5V | QFN-24 | LM4888 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN4890 | 1W低成本，单声道，BTL音频功率放大器 | PSRR（fin=217Hz）:62dB；功率（Vdd=5V，THD=1%）：1W；关断电流：0.1uA | MSOP， SOIC， LLP | LM4890 |

| LN4990 | 关断逻辑电平可选，2W，单身道音频功率放大器 | PSRR（217Hz，1KHz）：62dB；关断电流：0.1uA | LLP，WCSP，TSSOP，MSOP | LM4990 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN6011 | 直流音量控制3W立体声，音频功率放大器 | 功率（RL=3Ω）：3W/CH | TSSOP | TPA6011 |

MOS管系列

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN2300 | N沟道增强型场效应管 | Vdss=20V，Id=3.6A | SOT-23 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2301 | P沟道增强型场效应管 | Vdss=-20V，Id=-3.6A | SOT-23 | - |

| LN2302 | N沟道增强型场效应管 | Vdss=20V，Id=3.6A | SOT-23 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2305 | P沟道增强型场效应管 | Vdss=-20V，Id=-0.8A | SOT-23 | - |

| LN2306 | N沟道增强型场效应管 | Vdss=20V，Id=1.3A | SOT-23 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2307 | P沟道增强型场效应管 | Vdss=-20V，Id=-0.8A | SOT-23 | - |

| LN2308 | N沟道增强型场效应管 | Vdss=20V，Id=0.65A | SOT-23 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其他

| 产品名称 | 产品特点 | 主要性能指标 | 封装形式 | 兼容型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| LN9701 | 100mΩ内阻模拟开关 | 低工作电压:2.2v~6v，导通电阻最大100mΩ | SOT23-5 | RT9701 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN3005 | 超低阻双通道单刀双掷模拟开关 | 电压工作范围：1.8V～5.5V，超低阻值：0.5Ω(TYP)，快速开关时间：tON=16ns, tOFF=15ns | DFN10，MSOP10 | -- |

| SCA2575 | 视频信号重构滤波器 | 4阶切比雪夫滤波器,关断电流:0.02uA,通带:5.5MHz | SOT23-6L | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN2046 | 12位AD触摸屏控制器 | Vin=2.5-5.5V，AD转换速率：125KHz | SSOP16 | TSC2046 |

| LN4703 | P沟道增强型场效应管+肖特基二极管 | MOS管：Vds=-20V，Id=-3.6A；肖特基：Vka=20V，Vf<0.5V，If=1A | DFN3*2-8L | AON4703 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LN4913 | CMOS无极性，高灵敏度，微功耗，霍尔开关，芯片封装厚度只有0.75 mil左右 | Vs=-0.3~5.5V，Is=-1~4.5mA | SOT23,TSOT-23-3 | TLE4913 |

| LN8541 | 1.1MHz轨到轨输入/输出CMOS运算放大器 | CMRR（min）=76dB，VIO<3.5mV，GBP=1.1MHz，Iss=42uA | SO-8，SOT23-5 | SGM8541 |
| --- | --- | --- | --- | --- |