承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品名称：变压器

客户型号：10A主变

客户编码：

承制方型号：

日      期：2009.06.22

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 审核 | 批准 |  | 开发 审核 | 项目 审核 | 工艺 审核 | 品质 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承 制 方：

地    址：

| 版本 | 更改单号 | 更改人 | 更改日期 | 版本 | 更改单号 | 更改人 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.安装尺寸及外形图(CONFIGRATION&DIMENSION)

2.推荐焊盘（LAYOUT RECOMMENDATION）略

3.内部结构图(WINDING CONSTRUCTION)

4. 线圈联线图 (CONNECTION)

5.制作工艺说明（MANUFACTURE SPECIFICATION）

- 骨架底部一层胶带打底；绕线均匀，层间一层胶带绝缘；N1N2绕组引出线套EVA套管引出，套管伸入线包并超过端空，起尾头焊接250(170-51101007)平行端子。平行端子焊接好后。并套EVA套管固定。E1屏蔽层用0.21*1P的漆包线作引出接于底座上。

- 引出线标明1，2，3，4。用胶带缠一圈。

- 变压器磁芯不开气隙装配，边柱接隙处点灰胶固定，包二层胶带。

- 真空浸漆，烘干后再安装底座灌导热胶（91-DRW-3W）。然后将底座和磁芯再外包三层胶带。

- 变压器标示标签及生产周期。

6.电气参数（ELECTRIC CHARACTERICS）

| NO. | 名 称 | 测量端 | 测量值 | 测试条件 | 标准测试仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感量 | L（1—2） | 1.25mH MIN | 1kHz 0.3V 25℃ | HP4284A |
| 2 | 漏电感量 |  |  | 100kHz 50mV 25℃ |  |
| 3 | Q 值 | QN1/N2 (1-2) | 70 Min.（内控指标，参考） | 50kHz 50mV |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 初级与次级 | 100Mohm min | DC500V | MF2511 |
|  |  | 线圈与磁芯 |  |  |  |
| 5 | 抗电强度 | 初级与次级绕组 | AC3.750KV | 5mA 1Min. | CJ2670 |
|  |  | 初级与磁芯 | AC1.5KV | 5mA 1Min. |  |
|  |  | 次级与磁芯 | AC1.5KV | 5mA 1Min. |  |
| 6 | 匝 比 | N1:N2 | 18:15 | 20kHz 1V | 6800A |
| 7 | 线材等级 | Class F |  |

9.1 包装（PACKAGE REQUIREMENT）

1）包装箱上应标明产品型号、名称、数量、出厂日期、承制方名称及出厂检验章。

2）货物运达客户方后，包装箱封条应完好，箱体无破损、开裂等现象。

3）电感用木箱或其他材料包装，方便拆卸，四周用软性材料填充。

9.2 外观（SEMBLABLE REQUIREMENT）

1）产品应有合格证和耐擦防水洗标签，应注明型号、规格。

2）产品外观整洁，应无破损、划伤。

9.3 检验（TEST REQUIREMENT）

1）产品生产中必须全数进行电气性能，抗电强度检测；箱内应有100%电气性能合格保证书或检测报告。

2）产品出货前按批次，必须根据承认书按国家行业标准进行抽样检验，合格后出具出厂检验报告，记录抽样测试数据，在每批次包装尾箱中放置一份；检验报告须注明100％耐压测试合格。注： 批次按定单号发货为准。

10.MATERIAL LIST

LIST1

| ITEM | TYPE | MATERIAL | SPEC. | MANUFACTURE | UL NO. | ROHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | UL94 |  |  |  |
| WIRE | UEW φ0.21 | MW80 | 155 | N/A | XIN LONG MAGNET WIRE CO,LTD | E171082 | Y |
|  |  | MW79-C |  |  | CHENGWEI INDUSTRY | E227475 |  |
|  |  | MW79 |  |  | WUXI JUFENG COMPOUND LINE | E206882 |  |
|  |  | MW79-C |  |  | TAI-ICOPPER CO LTD | E85640 |  |
| TAPE | 0.06*44 0.06*41 0.06*28 | 1K7177 | 155 | N/A | P LEO & CO (B C) LTD | E126174 | Y |
| MARGIN TAPE | 0.3*6mm | 1AO25 | 150 |  | P LEO & CO (B C) LTD | E126174 | Y |
| TUBE | Φ2.5mm | CHANGBAO 102 | 125 | VW-1 | SHENZHEN CHANGBAO SPECIAL PLASTIC PRODUCTS CO LTD | E180908 | Y |
| VARNISH | 468-2+,-2-7++,-2FC+ | DASH 2 F-1 | 155 | 94V-1 | PD GEORGE CO/RIPLEY RESIN | E81777 | Y |

LIST2

| ITEM | TYPE | MANUFACTURE | SPEC. | MATERIAL | MATERIAL MANUFACTURE | UL NO. | ROHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | UL94 |  |  |  |  |
| BOBBIN | EE65 | SHUANGMULIN ELECTRONICS.,LTD | 150 | 94V-0 | T375J | CHANG CHUN PLASTICS CO.,LTD | E59481 | Y |

LIST3

| ITEM | TYPE | MATERIAL | MATERIAL MANUFACTURE | ROHS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE | EE65 | LP3 | NANJING GOLDEN CONDA MAGNETIC | Y |
|  |  | N87 | EPCOS |  |
|  |  | KP4 | ZAOZHUANG KINGTECH ELECTRONIC |  |
|  |  | TP4 | TDG |  |
|  |  | JPP4 | JIANGMEM CITY POWDER METALLURGY FACTORY,LTD |  |
|  |  | 6H20 | FDK |  |
|  |  | JR2KBF1 | SPINEL |  |

注：材料和成品是同一厂家填在LIST1，材料和成品是不同厂家填写在LIST2，安规号以材料生产厂家为准,非绝缘材料填写在LIST3。

11. MATERIALS LIST OF UL1446

| OWNER | TYPE | TEMP.CLASS | UL NO. |
| --- | --- | --- | --- |
| SHENZHEN HIGHLIGHT ELECTRONIC | HL F83 | 155℃ | E191808 |

| NO. | ITEM | MATERIAL | MATERIAL MANUFACTURE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOBBIN | T375J | CHANG CHUN PLASTICS CO.,LTD |
| 2 | WIRE | 2UEW NW75 | JIANGMEN CITY JIANG CI ELECTRICAL APPLIANCES ENTERPRISE |
| 3 | INSULATION TAPE | 1K063 | P LEO & CO (B C) LTD |
| 4 | BARRIER TAPE | 1AO25 | P LEO & CO (B C) LTD |
| 5 | TUBE | VW-1 | SHENZHEN CHANGBAO SPECIAL PLASTIC PRODUCTS CO LTD |
| 6 | VARNISH | 468-2+,-2-7++,-2FC+ | PD GEORGE CO/RIPLEY RESIN |

12.更改说明：

| 序号 | 更改地方 | 更改原因 | 责任归属 | 更改收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |