YY-121变压器新参数(CCM)

技术交流  天涯寒剑  QQ 771296521

In=10-20VDC   out: 1. +15V 0.4A  2. -10V 0.4A

KA3843     Fs=50KHz        CCM

磁芯EE19    PC40

Np=25Turns  Wire$0.5mm*2

Lp=36.5mH      +/-5%

Ns1(+15V)=48Turns  Wire $0.35mm*1

Ns2(-10V)=33Turns  Wire $0.35mm*1

Nv=46Turns  Wire $0.18mm*1

磨气隙Ig=0.5mm(估计值)

计算铜线能否被绕下,  Aw54.04*0.4=21.6>18.77 可以绕下  OK

计算是否会出现磁饱和的危险, Bmk= 0.2626  安全范围  OK

KA3843  MOS管Rs电流检测电阻计算值=0.24R2W

骨架规格:针距4mm   排距10mm    针直径$0.8mm    5+5

绕线极性:

Pin       Remark              (新脚位)

1        原边起始端.

2        原边结束端.

3        空脚  剪掉

4        反馈起始端.

5        反馈结束端.

6-7      副边起始端.

8        空脚  不剪

9-10     副边结束端.

绕制方法: 采用顺序绕法

第一层Np(25Turns)

第二层Ns1(48Turns)

第三层Ns2(33Turns)

第四层Nv(46Turns)

层间绝缘(聚脂膜的压敏胶粘带)

材料及工艺要求:

- 绝缘带,聚脂膜的压敏胶粘带,耐温E级以上.

- 骨架,工程塑料阻燃增强PBT

- 磁芯,铁氧体PC40材质,(MnZn铁氧体)

- 浸漆.(不要真空浸泽).

- 高压绝缘测试.

变压器测试:

Pin       Specification    Remark

lnductance              1-2      36.5uH +/-5%   60KHz 1V

Leakage lnductance       1-2      小于**uH