单片开关电源设计步骤

下面对35个设计步骤作详细的阐述。

[步骤1]确定开关电源的基本参数

（1）交流输入电压最小值：Umin，见表1。

（2）交流输入电压最大值：Umax，见表1。

表1根据交流输入电压范围确定Umin、Umax值

| 交流输入电压 U（V） | Umin(V) | Umax(V) |
| --- | --- | --- |
| 固定输入：100/115 | 85 | 132 |
| 通用输入：85～265 | 85 | 265 |
| 固定输入：230±15％ | 195 | 265 |

（3）电网频率fL：50Hz或60Hz。

（4）开关频率f：66~132kHz。

（5）输出电压UO（V）：已知。

（6）输出功率PO（W）：已知。

（7）电源效率η：一般取80％，除非有更好的数据可用。

（8）损耗因数Z：Z代表次级损耗与总功耗的比值。典型值为0.5。

[步骤2]根据输出要求，选择反馈电路的类型以及反馈电压UFB详见表2。

可从4种反馈电路中选择一种合适的电路，并确定反馈电压UFB的值。

表2反馈电路的类型及UFB参数值

| 反馈电路类型 | UFB（V） | UO 的准确度（％） | SV（％） | SI（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本反馈电路 | 5.7 | ±10 | ±1.5 | ±5 |
| 改进型基本反馈电路 | 27.7 | ±5 | ±1.5 | ±2.5 |
| 配稳压管的光耦反馈电路 | 12 | ±5 | ±0.5 | ±1 |
| 配 TL431 的光耦反馈电路 | 12 | ±1 | ±0.2 | ±0.2 |

[步骤3]根据U、PO值来确定输入滤波电容CIN、直流输入电压最小值UImin

（1）令整流桥的响应时间tc=3ms。

（2）根据输入电压，从表3中查出CIN值。

（3）得到UImin的值。

表3确定CIN、UImin的值

| 交流输入电压 U（V） | PO（W） | 比例系数（μF/W） | CIN(μF) | UImin(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定输入：100/115 | 已知 | 2～3 | (2～3)Po | ≥90 |
| 通用输入：85～265 | 已知 | 2～3 | (2～3)Po | ≥90 |
| 固定输入：230±15％ | 已知 | 1 | 1*Po | ≥240 |

[步骤4]根据交流输入电压U确定初级感应电压UOR、钳位二极管反向击穿电压UB值

（1）根据输入电压，从表4中查出UOR、UB值。

（2）步骤25将用到UB值来选择瞬变电压抑制器（TVS）的型号。

（3）TOPSwitch关断且次级电路处于导通状态时，次级电压会感应到初级。感应电压UOR与UI相叠加后，加至内部功率开关管（MOSFET）的漏极上。此时初级漏感释放能量，并在漏极上产生尖峰电压UL。由于上述不利情况同时出现，极易损坏芯片，因此需给初级增加钳位保护电路。利用TVS器件来吸收尖峰电压的瞬间能量，使上述三种电压之和不超过漏源击穿电压U（BR）DS值。

表4确定UOR、UB值

| U（V） | UOR(V) | UB(V) |
| --- | --- | --- |
| 固定输入：100/115 | 60 | 90 |
| 通用输入：85～265 | 135 | 200 |
| 固定输入：230±15％ | 135 | 200 |

[步骤5]根据UImin和UOR来确定最大占空比Dmax

最大占空比的计算公式为：

Dmax=*100%             （1） 死区时间定为0.2T

Ton=T*Dmax         [开通时间]        T=1/f         [周期]

（1）MOSFET的通态漏－源电压UDS（ON）=10V。

（2）应在U=Umin时确定Dmax。

若将UOR=135V、UImin=90V、UDS(ON)=10V一并代入式（1），可计算出Dmax=64.3％，这与典型值67％非常接近。Dmax随着U的升高而减小，例如当U=Umax=265V时，Dmax=34.6％。

[步骤6]确定初级脉动电流IR与初级峰值电流IP的比值KRP

定义比例系数

KRP=IR/IP                              (2)     IR为初级脉动电流

（1）当U确定之后，KRP有一定的取值范围。在110V／115V或宽范围电压输入时，可选KRP=0.4，当230V输入时，取KRP=0.6。

（2）在整个迭代过程中，可适当增大KRP的值，但不得超过表5中规定的最大值。KRP<1工作在连续模式

| U（V） | KRP |
| --- | --- |
|  | 最小值（连续模式） | 最大值（不连续模式） |
| 固定输入：100/115 | 0.4 | 1.0 |
| 通用输入：85～265 | 0.4 | 1.0 |
| 固定输入：230±15％ | 0.6 | 1.0 |

表5确定KRP

[步骤7]确定初级波形参数

计算下列参数（电流单位均取A）：

（1）输入电流的平均值  IAVG=Po/(ηUinmin)    （3）

（2）初级峰值电流  IP=2*Po/(η*Uinmin*Dmax)=（4）

（3）初级脉动电流IR  〔可由式（2）求得〕

（4）初级有效值电流IRMS===0.577IP*（5）

[步骤8]根据电子数据表格和所需IP值，选择TOPSwitch芯片

（1）所选极限电流最小值ILIMIT(min)应满足

0.9ILIMIT(min)≥IP（6）

（2）若芯片散热不良，则选功率稍大些的芯片。

[步骤9和步骤10]计算芯片的结温Tj

（1）计算结温Tj=〔IRMS2×RDS(ON)＋CXT(UImax＋UOR)2f〕·RθA＋25℃（7）

式中：CXT是漏极结点的等效电容。括号内第二项代表当交流输入电压较高时，由于CXT不断被充放电而引起的开关损耗，可用PCXT表示。

（2）计算过程中若发现Tj>100℃，应选功率较大的TOPSwitch芯片。

[步骤11]验算IP

IP=0.9ILIMIT(min)（8）

（1）输入新的KRP值且从最小值开始迭代，直到KRP=1.0。

（2）检查IP值是否符合要求。

（3）迭代KRP=1.0或IP=0.9ILIMIT（min)。

[步骤12]计算初级电感量(单位μH)

LP=   （9）

对于连续模式,ΔIp=Ip2-Ip1=2IP1＝Ton*UOR/LP ;  LP= Dmax*UinDCMin/fs* KRP*IP2 
对于断续模式,ΔIp=Ip2 .   LP= Dmax*UinDCMin/fs*IP2

多路输出式开关电源有两种工作方式：

（1）不连续模式（DCM），其优点是在同等输出功率的情况下，高频变压器能使用尺寸较小的磁芯；

（2）连续模式（CCM），其优点是能提高TOPSwitch的利用率。多路输出式开关电源一般选择连续方式，因高频变压器尺寸不再是重要问题，此时需关注的是多个次级绕组如何与印制电路实现最佳配合。

[步骤13]选择磁芯与骨架并确定相关参数

从厂家提供的磁芯数据表中查出适合该输出功率的磁芯型号，以及有效截面积（SJ）、有效磁路长度、等效电感（AL）、骨架宽度（b）等参数值。

可由AwAe法求出所要磁芯： 
Ap=AwAe=(Lp*Ip2*104/Bw*K0*Kj)1.14

Ap=AwAe=6500×P0 / (△B×J×f)  (EE磁芯△B一般取0.2，电流密度J一般为4A/mm2)
Aw为磁芯窗口面积，单位为cm2 (由手册查出)
Ae为磁芯截面积，单位为cm2 (由手册查出)
Lp为原边电感量，单位为H 
Ip为原边峰值电流，单位为A 
Bw为磁芯工作磁感应强度，单位为T 。铁氧体磁芯一般为0.3T
K0为窗口有效使用系数，根据安规的要求和输出路数决定，一般为0.2~0.4 
Kj为电流密度系数，一般为4～10A/mm2 
根据求得的AwAe值选择合适的磁芯，一般尽量选择窗口长宽之比比较大的磁芯，这样磁芯的窗口有效使用系数较高，同时可以减小漏感。

[步骤14]设定初级层数d和次级匝数NS的初始值

设定d=2层（初级绕组层数应尽量少）。当U=85V～265V时取NS=0.6匝；再用迭代法计算NS；亦可根据次级每伏匝数和UF1值，直接计算NS值（参见步骤15）。

每伏匝数：NV＝   UF1为肖特基二极管压降，UO1为多段输出电压中一个。

在步骤15至步骤22中必须确定高频变压器的9个主要参数：初级电感量LP，磁芯气隙宽度δ，初级匝数NP，次级匝数NS，反馈绕组匝数NF，初级裸导线直径DPm，初级导线外径DPM，次级裸导线直径DSm和次级导线外径DSM。上述参数中，除LP可直接用公式单独计算外，其余参数都是互相关联的，因此通常从次级匝数开始计算。另外鉴于反馈绕组上的电流很小（一般小于10mA），对其线径要求不严，因此不需计算导线的内、外直径。

[步骤15]计算次级匝数NS

对于230V或宽范围输入应取0.6匝/V，现已知UO=7.5V，考虑到在次级肖特基整流管上还有0.4V的正向压降UF1，因此次级匝数为(UO＋UF1)×0.6=4.74匝。由于次级绕组上还存在导线电阻，也会形成压降，实取NS=5匝。下面就以该数据作为初始值分别计算其余7个参数。

[步骤16]计算初级匝数NP

N=NP/NS=Uf/UO              其中UO=Uo1+UF1，Uf＝135V

NP＝*NS         UF1为肖特基二极管压降，UO1为副边电压中一个。

Np=LP*IP*104/Bw*Ae =Uinmin*Dmax/(Ae*△B×f)
[步骤17]计算反馈绕组匝数NF（反馈绕组电流按0.1A计算）

每伏匝数NV＝   UF1为肖特基二极管压降，UO1为多段输出电压中一个。

NF=NV*(UFB+UF)       UFB为反馈电压（tl431为12V） UF二极管压降

[步骤18]根据初级层数d、骨架宽度b和安全边距M，计算有效骨架宽度bE（单位是mm）

bE=d(b－2M)（12）

将d=2，b=8.43mm，M=0代入式（12），求得bE=16.86mm。

再计算初级导线的外径（带绝缘层）

DPM=0.55*（13）    电流密度取4.2A/mm2

将bE=16.86，NP=54匝代入式（13），求得DPM=0.31mm。扣除漆皮后裸导线的内径DPm=0.26mm。

[步骤19]验证初级导线的电流密度J是否满足初级有效值电流

J==IRMS/S （14） IRMS为电流有效值，J为电流密度（一般取4～10A）

将DPm=0.26mm、IRMS=0.32A代入式（14），得到J=6.06A/mm2。电子数据表格中实取6.17A/mm2。

若J>10A/mm2，应选较粗的导线和较大的磁芯骨架，使J<10A/mm2。若J<4A/mm2，应选较细的导线和较小的磁芯骨架，使J>4A/mm2；亦可适当增加NP的匝数。

[步骤20]计算磁芯中的最大磁通密度BM

BM=(UOR×104)/KfNpAe =LP*IP/Ae*NP

K——系数，对正弦波为4.44,对矩形波为4.0（15）

Ae——磁心有效截面积（cm2）

一般情况下，开关电源变压器的Bm值应选在比饱和磁通密度Bs低一些。

需要指出，若BM>0.3T，则需增加磁芯的横截面积或增加初级匝数，使BM在0.2～0.3T 范围之内。如BM<0.2T，就应选择较小的磁芯或减小NP值。

[步骤21]计算磁芯的气隙宽度δ

δ=0.4π*NP*Ae*108/LP （16）

式中δ的单位是cm。气隙δ应加在磁芯的磁路中心处，要求δ≥0.051mm。若δ小于此值，需增大磁芯尺寸或者增加NP值。

[步骤22]计算留有气隙时磁芯的等效电感ALG

将LP=623μH，NP=54匝，代入式（17），得到ALG=0.214μH／匝2。电子数据表中实取0.215μH／匝2。

需要说明两点：

（1）ALG值必须在选好NP值以后才能确定。

（2）如上所述，高频变压器的设计是一个多次迭代的过程。例如当NP改变后，NS和NF的值也一定会按一定的比例变化。此外，在改变磁芯尺寸时，需对J、BM、δ等参数重新计算，以确信它们仍在给定的范围之内。这表明若计算结果与电子数据表格中的数值略有差异，也属正常现象，因二者迭代过程未必完全一致。

[步骤23]确定次级参数ISP、ISRMS、IRI、DSM

（1）计算次级峰值电流ISP

次级峰值电流取决于初级峰值电流以及初、次级匝数比，有公式

ISP=IP×(NP/NS)（18）

将IP=0.74A，NP=54匝，NS=5匝代入式（18），得到ISP=7.99A。

（2）计算次级有效值电流ISRMS

次级纹波电流与峰值电流的比例系数KRP与初级完全相同，区别仅是对次级而言，KRP反应的是次级电流在占空比为（1－Dmax）时的比例系数。因此，计算次级有效值电流ISRMS时，须用下面公式：

ISRMS=ISP*（19）

表6选择钳位二极管和阻塞二极管

| U（V） | 钳位电压 UB（V） | 钳位二极管 | 阻塞二极管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定输入：100/115 | 90 | P6KE91(91V/5W) | BYV26B(400V/1A) |
| 通用输入：85～265 | 200 | P6KE200(200V/5W) | BYV26C(600V/1A) |
| 固定输入：230±15％ | 200 | P6KE200 | BYV26C |

（3）计算输出滤波电容上的纹波电流IRI

IRI=（20）

最后计算次级裸导线直径，有公式

DSm=0.5*    电流密度J取5A/mm2（21）

将ISRMS=3.36A，J=5.18A／mm2代入式（21），求得DSm=0.91mm。实选　0.900mm的公制线规。需要指出，当DSm>0.4mm时，应采用　0.4mm的两股导线双线并绕NS匝。与单股粗导线绕制方法相比，双线并绕能增大初级绕组的等效横截面积，改善磁场耦合程度，减小磁场泄漏及漏感。此外，用双线并绕方式还能减小次级导线的电阻值，降低功率损耗。

若选用三重绝缘线来绕制初级绕组，则导线外径（单位是mm）的计算公式为：

DSM=（22）

将b=8.43mm，M=0，NS=5匝代入式（22），求得DSM=1.69mm。可选导线直径DSm≥0.91mm而绝缘层外径DSM≤1.69mm的三重绝缘线。

[步骤24]确定次级整流管、反馈电路整流管的最高反向峰值电压：U（BR）S、U（BR）FB

有公式：

U（BR）S=UO＋UImax·（23）

U（BR）FB=UFB＋UImax·（24）

将UO=7.5V，UFB=10.4V，UImax=375V，NS=5匝，NP=54匝，NF=7匝，分别代入以上两式，求得U(BR)S=42.2V，U（BR)FB=59V。这与电子表格中给出的结果完全相同。

[步骤25]选择钳位二极管和阻塞二极管

见表6。对于低功率的TOP200、TOP201、TOP210型单片开关电源，可选UB=180V的瞬变电压抑制器。

[步骤26]选择输出整流管

输出整流管宜采用肖特基二极管，此类管子的压降低、损耗小，能提高电源效率。典型产品有MOTOROLA公司生产的MBR系列。要求管子的最高反向工作电压URM≥2U（BR）S，〔U（BR）S为整流管实际承受的最大反向峰值电压〕；其标称电流IF1≥3IO(IO为最大连续输出电流)。

肖特基二极管的最高反向工作电压一般不超过100V，仅适合做低压、大电流整流用。当UO≥30V 时，需用耐压100V以上的超快恢复二极管来代替肖特基二极管，此时电源效率会略有下降。

[步骤27]利用步骤23得到的IRI，选择输出滤波电容COUT

（1）滤波电容在105℃、100kHz时的纹波电流应≥IRI。

（2）要选择等效串联电阻很低的电解电容器。等效串联电阻的英文缩写为ESR，符号为r0。它表示在电容器的等效电路中，与之相串联的代表电容器损耗的等效电阻，简称串联损耗电阻。输出的纹波电压URI由下式决定：

URI=ISP·r0（25）  式中的ISP由步骤23得到。

（3）为减小大电流输出时的纹波电流IRI，可将几只滤波电容并联使用，以降低电容总的r0值和等效电感L0。

（4）COUT的容量与最大输出电流IOM有关。例如，当UO=5～24V、IOM=1A时，COUT取330μF/35V；IOM=2A时COUT应取1000μF/35V。

[步骤28～29]当输出端的纹波电压超过规定值时，应再增加一级LC滤波器

（1）滤波电感L=2.2μH～4.7μH。当IOM小于1A时可采用由非晶合金磁性材料制成的磁珠；大电流时须选用磁环绕制而成的扼流圈。

（2）为减小L上的压降，宜选较大些的滤波电感或增大线径。通常可取L=3.3μH。

（3）滤波电容C取120μF/35V，要求其r0很小。

[步骤30]选择反馈电路中的整流管

见表7。表中的URM为整流管最高反向工作电压，U（BR）FB是由步骤24得到的，要求：

URM≥1.25U（BR）FB（26）

[步骤31]选择反馈滤波电容

应取0.1μF/50V的陶瓷电容器。

表7选择反馈电路中的整流管

| 整流管类型 | 整流管型号 | 最高反向工作电压 URM（V） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻封高速开关硅二极管 | IN4148 | 75 | 国产 |
| 超快恢复二极管 | BAV21 | 200 | Philips 公司 |
|  | UF4003 | 200 | GI 公司 |

[步骤32]选择控制端电容及串联电阻

控制端电容一般取47μF/10V，普通电解电容即可。与之相串联的电阻可选6.2Ω/0.25W。在不连续模式下可去掉此电阻。

[步骤33]按从表2中选定的那种反馈电路，选取元器件值。

[步骤34]选择输入整流桥

- 整流桥的反向击穿电压UBR应满足下式要求：

UBR≥1.25Umax（27）

式中的Umax值从第步骤1得到。

（2）设输入有效值电流为IRMS，整流桥额定的有效值电流为IBR，应当使 IBR≥2IRMS。计算IRMS的公式如下：

IRMS=Po/(Umin*cosφ)

式中：cosφ为开关电源的功率因数，一般为0.5～0.7。若无可信的数据，可选cosφ=0.5。

[步骤35]设计完毕