EPCOS的 Phi Cap交流电容器(MKP)  简介及应用

一，简介

- 值得信赖的Phi Cap属于EPCOS的MKP电容系列，在PFC领域应用已经超过15年。

- MKP交流电容器采用圆柱形冲压铝罐封装，采用金属化聚丙烯材质，内充入可降解的软树脂。专为工业及民用的功率因数校正而设计。具有可靠性高、安装简便等优点。

- 三相MKP交流电容器的单个输出容量范围可以从0.5kvar到30kvar。

- 单相MKP交流电容器的单个输出容量范围可以从0.7kvar到6kvar。

- MKP交流电容器能够承受开关操作引起的高浪涌电流。适用于常规的就地补偿和集中自动补偿。

- 广泛用于太阳能发电，风力发电等新兴能源产业。变频器，逆变器，UPS等。

三相共补和单相分补示意图

二，应用

- PFC

功率因数改进示意图

- 自动电容器组

- 固定PFC,如电动机补偿

- 去谐振PFC

三，特点

A,  电器方面

- 对三相电容器而言，额定功率可达30 kvar

- 对单相电容器而言，额定功率可达 6 kvar

- 使用寿命长达100000小时

- 高浪涌电流耐受力（高达200倍的额定电流）

- 切换次数每年最高达5000次

B,  安全性

- 自愈合

- 过压分离器

- 防触电端子

C,  机械及维护方面

- 装配成本低，易于安装和连接。

- 重量轻，体积紧凑

- 免维护

四，技术参数和极限值

五，三相电容器规格及订货型号

六，三相电容器封装尺寸图

A, 电容器B32343系列封装图

B,电容器B32344系列封装图

七,单相电容器规格及订货型号

八，单相电容器的封装尺寸

九，公司介绍

深圳市长天实业有限公司是中国大陆著名的被动元件代理商,创立于1993年,注册资本1000万元。是EPCOS在中国的第一家授权代理商，在技术和价格上都得到EPCOS的大力支持。

十，联系方式

深圳长天实业公司
深圳市福田区深南路车公庙天安创新科技广场B座508（518040）

张先生
Tel:0755-83432507
Fax:0755-83432486
cell:13005495120
msn: zxs1658@hotmail.com 
E-mail:zhangxs@eb2000.com
www.megasky.com.cn
www.epcos.com