SPECIFICATION CUSTOMER: MODEL NO : LM5130DM TYPE : 数字显示面板表 DATE : DESIGN CHEDKED APPROVED APPROVAL 电 话（Tel）： 13025486581 13881156183

SPEC

| MODEL | LM5130DM |
| --- | --- |
| WORK VOLTAGE | AC9V |
| TEST SIGNAL | VOLTAGE |
| SIZE | 79*43*24 |

PARAMETER

| ITEM | STANDARD |
| --- | --- |
| VOLTAGE | +5V±10% |
| INPUT VOLTAGE | 0-500mV |
| DISPLAY MEASURE | 000-500 |
| ERROR | ±1mV |
| CURRENT | ＜50mA |
| SAMPLING CYC | 300mS |
| DISPLAY COLOR | RED |
| DISPLAY HIGH | 0.56inch |
| ZERO DISPLAY | STABILIZATION |
| TEMPERATURE | -20℃-+80℃ |
| CRUST COLOR | GRAY |

CONNECT HINT

注：请按后盖标签丝印连线(详见下页)

GUISE  SIZE

BOTTOM VIEW             SIDE VIEW

UNIT: mm

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79±0.1 | 76±0.3 | 72±0.1 | 13±0.1 | 22±0.1 |
| F | G | H | I | J |
| 32±0.1 | 24±0.1 | 22±0.1 | 43±0.1 | 39±0.1 |

TEST REPORT

| TEST ITEM | STANDARD | TEST CONDITION |
| --- | --- | --- |
| PROOFREAD | 300 | @INPUT 75mV |
| DISPLAY MAX | 500±1 | @INPUT≥500mV |
| DISPLAY MIN | 000 | @INPUT 0mV |
| ERROR | ±1 | @INPUT≥100mV |
| ERROR | ±2 | @INPUT≤100mV |
| DECIMAL | 00.0 | @INPUT 0mV SHORT JACK6,7 |
| INPUT 300mV | 300±1 |  |
| INPUT 500mV | 500±1 |  |