特性：

基于8051指令流水线结构的8位单片机

Flash ROM: 8K 字节

RAM: 512 字节

工作电压:VDD=3.6V – 5.5V

振荡器(代码选项):内部RC振荡器: 16.6MHz(全温度度范围偏差1%)

CPU机器周期:- 1 振荡周期(60NS)

PWM特性: 
  PWM频率最高可以到8.4MHZ 
  调节精度是60NS 
  12 位精度

4路带死区控制的互补输出

提供每个PWM周期溢出中断和占空比溢出中断

输出极性可选择

提供出错侦测功能可紧急关闭PWM输出

提供保护寄存器可使重要寄存器免受干扰出错

可选择中心对齐或边缘对齐输出方式

AD特性:

36个机器周期转换完（36*60=1.92US）

AD比较中断功能。

10位分辨率

内建基准电压

可选外接或内建基准电压

6模拟通道输入

电流采样模块特性：

集成比较器和放大器

比较器集成数字滤波功能

比较器输出可直接关闭PWM

放大器输出直接作为ADC输入

其它特性：

8位可读MCU随机码

FLASH可以自编程。

新的加密算法。

强的抗干扰处理。

熟悉的KEILL开发平台

支持JTAG在线仿真。

封装:24引脚TSSOP

LICHAO ELECTRONICS & TECHNOLOGY Co.,LTD.  
立超电子科技有限公司     
Room 2406,Tower A,Jingang mansion,251 Heyan Road,Nanjing 210028,P.R.China  
中国南京市和燕路251号金港大厦A幢2406室     
Tel: 0086-25-8330-6839/8331-0926

E-mail:zz@dycmcu.com