宁波江东格尉电子产品 如有需要请联系我们 时雷 13738871953 0574-87200911 宁波江东东海曙光大厦17B4 特别提示，有用到ME系列和BL系列的朋友注意！有些我们能完全替代他们的产品，而且价格比他们便宜！

1、QX5231IC+电感完成升压恒流

输入电压 输出电压 负 载 效率 备 注

0.8V-1.5V 2.8V-3.6V 60mA 80% 不支持串联使用.

常用替代型号：泉芯首推

2、QX5237 IC+电感完成升压恒流

输入电压 输出电压 负 载

效率 备 注

1.5V-3.0V 2.8V-3.6V 200 mA 80% 不支持串联使用.

常用替代型号：泉芯首推

3、QX5233 0.5W（160mA）/1W (350mA)专用

输入电压 输出电压 负 载 效 率 封装形式 备 注

0.8V~3.0V 2.8V~3.6V ＞350mA 85% SOT-23-3 不支持串联使用

常用替代型号：ZXLDC310 ME2106 BL8532

4、QX5235 3V输入3W（750mA）

输入电压 输出电压 负 载 效 率 封装形式 备 注

0.8V~1.5V 2.8V~3.6V ＞750mA 85% SOT-89-3 不支持串联使用

常用替代型号：ME2206

5、QX2305

输入电压 输出电压 负 载 效 率 封装形式 备 注

2.5V~12V 2.8V~40V ＞1500mA 85% SOP8 支持串联使用

特色：输出功率最大可达15W

常用替代型号：ZXLD300

二, 大功率降压恒流芯片（低压）

6、QX7131

输入电压 输出电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

6.0V~2.8V 2.8V~3.8V 350mA ≤85% SOT-89-3 不支持串联

常用替代型号：泉芯首推

7、QX7135

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

2.7V~6V ≤380mA ≤90% SOT-89-3 不支持串联

常用替代型号：AMC7135 T6335A

8、QX7136

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

2.7V~6V 可调 ≤98% SOT-89-5 通过RCS来调电流

常用替代型号：泉芯首推

9、QX5241

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

5.5V~40V 可调 ≤84% SOT-23-6 压差≥2V

常用替代型号：ZXLD1350 ZXLD1360 PT4115 PAM2863

10、QX9920

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

3.6V~60V 可调 ≤87% SOT-23-6 压差≥2V

常用替代型号：PT4105

11、QX9910

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

AC85-265V 可调 ≤87% SOT-23-6 压差≥2V

常用替代型号：HV9910

三, 太阳能草坪灯专用芯片

12、QX5252

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

1.2V 可调 ≤87% TO-94

常用替代型号：JD1803

13、QX5253

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

2.4V 可调 ≤85% DIP8

常用替代型号：JD1801

四, LED背光源驱动IC

14、QX5238

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

2.7V~6V 15mA或20mA ≤98% SOT-23-6 无需任何外围元器件

常用替代型号：AMC7110 AMC7113 PT4401 CP2139

15、QX5239

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

2.7V~6V 15mA或20mA ≤98% MSOP8 无需任何外围元器件

常用替代型号：AMC7111 AMC7114 PT4402

16、QX5240

输入电压 输出电流 效 率 封装形式 备 注

2.7V~6V 20mA ≤98% QFN 无需任何外围元器件

常用替代型号：RT9364

五, LED大屏显示驱动IC

17、QX62726-16位恒流IC

输入电压 输出电流 封装形式 备 注

3.3V~5.5V 4-90mA SSOP24 1.0/0.635

常用替代型号：TB62726 MBI5026

六,电源管理类芯片

1、QX2301

输入电压 输出电压 效 率 封装形式 备 注

0.8V~5V 2.7V-5.0V ≤87% SOT-89-3 SOT-23-3/5

常用替代型号：BL8530 ME2100 XC6385 RT9261 HT77系列 S-8351

2、QX2310（PFM控制方式）

输入电压 输出电压 效 率 封装形式 备 注

2.5V~5.0V 1.2V-5.0V ≤96% SOT-23-5 有两种脚位

常用替代型号：LTC3406 XC9216 APS1006 EUP3406

3、QX2304（PFM控制方式）

输入电压 输出电压 效 率 封装形式 备 注

1.2V~5V 2.5V-5.0V ≤96% SOT-89-3

常用替代型号：LTC3400

4、QX4054

输出电压 充电电流 效 率 封装形式 备 注

4.1V~4.2V 600mA ≤96% SOT-23-5

常用替代型号：LTC4054