MT7200/MT7201

高性能350mA/1A电流输出LED恒流驱动IC – MT7200/MT7201,一流性价比和及时的交货期。

与其它国内外LED驱动芯片相比，MT7200/MT7201具有以下特点和优点：

- 可通过EN55015的辐射和传导测试

- 通过4千伏ESD测试

- 极少的外部元器件

- 很宽的输入电压范围：从7V到40V

- 高达97%的效率；

- 复用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光；

- 输出电流精度： 2%以内

- LED开路保护，芯片过温保护

- 输出可调的恒流控制方法

MT7200/MT7201同时结合高效能和外围电路简单的优点，适合LED射灯，日光灯，路灯，交通指示灯等相关应用。采用SOT23-5(MT7200)， SOT89-5(MT7201)封装，管脚完全兼容ZXLD1350/ZXLD1360, PT4115, SN3350

简单数据手册下载：http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7200_rev1.1_cn1.pdf

http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7201_rev1.5_CN.pdf

如需更多详细资料，请来电或email咨询

咨询电话：0755-82762786,  15817437630 (李先生)　 
E-MAIL： Beven.li@spreadtek.com
MSN：

MT7910 － LED照明恒流驱动芯片

高性能AC-DC LED恒流驱动IC – MT7910,一流性价比和及时的交货期。与其它国内外LED驱动芯片相比，MT7910具有以下特点和优点：

- 输入电压范围：14VDC到450VDC 或85VAC－265VAC

- 可驱动多达350颗LED

- 可支持超过1A恒电流输出

- 集成拥有专利的线性电压补偿机制，输出电流精度达+/-1%

- 高达85%－92%的效率

- 自有的抖频技术，降低EMI干扰

- 无需外部12V稳压二极管，降低整板成本

- 具有线性和PWM两种调光模式

- 具有温度补偿机制来调整通过LED的电流

- LED开路、短路保护，芯片过温保护

- SOP8封装

简单数据手册下载：http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7910%20REV0.52.pdf

如需更多详细资料，请来电或email咨询
咨询电话： 　0755-82762786,  15817437630 (李先生) 
E-MAIL：Beven.li@spreadtek.com
MSN：

MT7004 － 中等尺寸屏LED背光驱动芯片

高效率的LED背光驱动芯片 – MT7004,一流性价比和及时的交货期，MT7910具有以下特点和优点：

- 输入电压范围：2.7V 到 6V

- 5V输入时可驱动多达39颗LED

- 高达90%的效率

- 内置输出过压保护，输入欠压保护，过热保护

- 1uA关机电流

- 支持软启动和PWM调光

- 1.5MHz开关频率

- SOT23-6封装

- 适合各种中等尺寸屏的背光驱动

简单数据手册下载：http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7004%200%2095_Brief.pdf

如需更多详细资料，请来电或email咨询
咨询电话：0755-82762786,  15817437630 (李先生)　 
E-MAIL：Beven.li@spreadtek.com
MSN：

MT8102

管脚兼容MP1410/9141,ACT4060/4065的30V电压输入和2A电流输出的非同步整流降压芯片 – MT8102, 一流性价比和及时的交货期。与国内外其它高电压和大电流降压芯片相比，MT8102有如下特点和优点：

- 内部集成MOSFET, 外围电路简单

- 支持高达30V的输入电压

- 输出电压为0.8V-27V

- 输出电流为2A

- 效率高达95%

- 具有轻载输出模式，可在输出电流较小时仍保持较高效率

- 内部集成软启动，具有过流、过温保护

- 开关频率为450KHz

- 关断模式下电流消耗仅为15uA

MT8102同时结合高效能和外围电路简单的优点，适合车载充电器，LCD显示卡， 便携式DVD，机顶盒等需要降压的相关应用。采用SOP-8封装，管脚完全兼容MP1410/9141, ACT4060/4065

简单数据手册下载： http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT8102_DS_V1.03_EN_Brief.pdf

如需更多详细资料，请来电或email咨询

咨询电话：0755-82762786,  15817437630 (李先生)　 
E-MAIL：Beven.li@spreadtek.com
MSN：

MT6902

高性能3W单声道Class-D音频放大器- MT6902, 一流性价比和及时的交货期。

MT6902提供3W单声道功率输出，不须输出滤波器，工作效率高达90%，进一步延长电池使用时间。外围只需三个小元器件，可支持单端或差分音频输入。提供更好的噪声消除能力，为客户带来干净而纯粹的音讯效能，这些杰出特性源自两方面：在217-Hz提供65dB分贝电源拒斥率(PSRR)， 总谐音加噪失真可达0.05%( VDD= 5V, PO=1W, RL=8Ω, f=1kHz)。除了杰出的音讯效能和更高的工作效率之外，新组件还提供很低的静态电流和关机模式电流(0.1uA)，并通过FCC的EMI测试
MT6902同时结合高效能和体积精巧的优点，最适合迷你小音箱，学习机，游戏机等应用，采用SOP-8封装， 若有需要CSP9封装，可以来电了解MT6802。

简单数据手册下载： http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT6902_SOP8.pdf

如需更多详细资料，请来电或email咨询

咨询电话：　0755-82762786,  15817437630 (李先生) 
E-MAIL：Beven.li@spreadtek.com
MSN：

# Text boxes

适合的应用：

- E14/E27/PAR30/PAR38/GU10 LED灯

- LED 日光灯，LED路灯

- LED 信号灯，装饰灯

- LED RGB背光驱动

适合的应用：

- GPS

- 便携式DVD

- 数码相框

- 通用中等尺寸屏