用SG3525A设计的三段式充电器

电路图说明：

1.第一阶段恒流充电模式。根据充电电池的充电曲线,这一阶段电压是逐步上升的，电池电压达不到电路设定的限压值 。恒流是通过R17上采样的电压C_SEN和电路设定的电压（R28,R30,R29,R34）差放大，使D9，光耦导通。这一阶段LED_RED灯亮， LED_GREEN灯灭，D7是截止状态，D8为正向导通。

2.第二阶段高恒压充电模式。这一阶段电池电压升高到了由TL431设定的电压，并且根据电池的特性，充电电流是逐步减小的。LED_RED灯依然亮。

3.第三阶段低恒压充电模式（涓流冲）。由第二阶段的电流减小，当电流减小到一定值，由R17采样的电压C_SEN低于LM324的10脚电压，13脚变低，LED_RED灯灭，LED_GREEN灯亮，D8截止，D7正向导通，充电电压由高恒压变为低恒压。充电进入涓流充电模式。

CD4060是定时用，当充电电流采样的电压低于LM324的9脚电压值就开始计时，当定时时间到强迫电路进入第三阶段。（这个8脚和9脚可以互换用于不同目的的判断条件）。