太阳能控制器工作过程

当白天来临时,太阳能电池产生电压在13~15V左右(有太阳光时),此时由LM324⑤⑥⑦脚,组成的检测电路,检测到太阳板电压可以充电.微电脑⑩脚接收到LM324送来的信号,⑦脚输出控制指令,控制供电电路停止工作,于是继电器跳转到充电状态.

当夜晚来时,太阳能板电压下降,(同时可以检测出天己黑了),此电压被LM 324组成的检测电路检测到,并传送给电脑,于是电脑控制继电器转换到放电状态,此时蓄电池开始为用电器电路提供电力.

当长时间阴天时,电池不能得到电力补充,此时LM324检测到蓄电池电压过低,为了防止过放电,于是切断了电力供应,仅提供电脑及控制板电力.

当太阳能电池板在接收太阳能时不能达到充电电压,也会切断充电电路.防止蓄电池电力反击..