PT4107是一款适用于极宽交流和直流电压输入范围的高光LED驱动控制器.
PT4107针对高功率LED照明,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器.它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流.另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW1:5K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性.整体供电效率可达80％以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求.是建筑物外观照明、景观照明、标识与指示性照明、室内空间展示照明、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择.

PT4107
(通用型高亮度LED驱动器)
●高效率:大于90％
●宽输入电压范围:从18V到450V
●以恒定电流方式驱动LED
●支持毫安级到安培级的输出应用
●支持一个到上百个LED的驱动应用
●支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能
●支持线性调光功能
●采用频率抖动减少辐射EMI干扰
●可外部设定过温保护
PT4107是一款工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于一个外部电阻和电容PT4107能适应从18V到450V的宽输入电压范围.通过外部的电阻可设定PT4107以最高300KHZ的固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串.LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定.PT4107提供线性调光功能,即通过在线性调光输入端施加一个控制电压来控制渡过LED的电流,从而达到线性改变LED亮度的目的.此外,PT4107也支持低频的数字脉冲调光功能.PT4107采用矽威专利的电流补偿技术,使得LED电流在很宽的输入电压范围以及不同LED个数的条件下保持恒定.
应用范围:
●DC/DC或离线LED驱动
●RGB背光LED驱动
●通用恒流源
●LED环境灯饰
●汽车充电器
●交通信号灯

## 剖析基于PT4107 的LED 日光灯方案

标签:  LED  方案  日光灯  剖析  2009-09-17 16:38

摘要：从技术角度剖析基于PT4107 的LED 日光灯方案，简述用PT4107 设计LED 日光灯工作原理和设计技术。关键词：PWM LED 驱动控制器， LED 日光灯

最近几年来，LED 日光灯的国内外市场需求不断增长，用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用，其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107 的日光灯方案，可以举一反三、触类旁通的更深入地了解类似PT4107 的PWM 控制器，以便设计更新、更好的LED 灯具驱动电路。

PT4107 用于18-20W 的LED 日光灯方案如图1 所示。

图1 全电压20W 日光灯开关恒流源电原理图

此全电压20W 日光灯开关恒流源可输入AC85V—245V 全电压，整个电路方案如图2，全电路由抗浪涌保护、EMC 滤波、全桥整流、无源功率因素校正（PFC）、降压稳压器、PWM  LED 驱动控制器、扩流恒流电路组成。

图2 全电压20W 日光灯开关恒流源方案图

剖析全电压20W日光灯开关恒流源电原理图（图1）。从AC220V看进去，交流市电入口接有1A保险丝FS1和抗浪涌负温度系数热敏电阻NTC；之后是EMI滤波器，由L1、L2和CX1组成；BD1是整流全桥，内部是4个高压硅二极管；C1、C2、R1、D1～D3组成无源功率因数校正电路；PT4107芯片由T1、D4、C4、R2～R4组成的电子滤波器降压稳压后供电，这个滤波器输入阻抗很高，输出阻抗很小，整流后近300V直流高压经此三极管降压向PT4107Vin提供约18-20V稳定电压，确保芯片在全电压范围里稳定工作，而且这个电路不像先前方案的电阻降压电路耗能而且发烫； PWM控制芯片U1（PT4107）和功率MOS管Q1、镇流功率电感L3、续流二极管D5组成降压稳压电路，U1采集电流采样电阻R6～R9上的峰值电流，由内部逻辑在单周期内控制GATE脚信号的脉冲占空比进行恒流控制，输出恒流与D5、L3的续流电路合并向LED光源恒流供电，改变电阻R6～R9的阻值可改变整个电路的输出电流，但D5、L3也要随之改动。R5是芯片振荡电路的一部分，改变它可调节振荡频率；电位器RT在本电路中不是用来调光，而是用来微调恒流源的电流，使电路达到设计功率。由于器件的分散性，批量生产时每一块电源板的输出电流会略有不同，在生产线上可用此电位器来调整每块电源板的输出电流，为了保证已调好电源板的稳定性，一定要选用涡轮涡杆微调电位器，并在调好后滴胶固封。

该电路的参数是按22个0.06W LED串联，15串并联，驱动330个60毫瓦的白光LED负载设计的，每串的电流是17.8毫安，设计输出36-80V/25OmA。改变LED数量需要修正R6～R9的参数。

PCB板的排列是做好产品的关键，因此PCB板的走线要按电力电子规范要求来设计。该电路可同时用于T10、T8日光灯管，因两种灯管的空间大小不同，二块PCB板的宽度将不同，要降低所有零件的高度，以便放入T10、T8灯管。图3是T10恒流源板的实物照片，33个元件安装在235×25×0.8 毫米的环氧单面印制板上。所有器件的功能说明都已附上。

图3 T10 恒流源的实物照片

由于现在LED 日光灯大多数选用半铝半PV 塑料的灯管，以帮助LED 光源散热。该电路选用工字磁芯电感器其磁路是开放的，当使用工字磁芯电感器的电源驱动板进入半铝灯管时，由于金属铝能使其磁路发生变化，往往会使已调试好的电源驱动板输出电流变小。因此，建议L3 电感的磁芯选用磁路闭合和高度低一点的EPC13 磁芯（图4）。以克服电流变小毛病。

图4 EPC13磁芯

一旦L3 电感发生饱和，MOS 管、LED 光源、PWM 控制芯片就会瞬间烧毁。因此，对镇流功率电感L3 要求Q 值高、饱和电流大、电阻小。标称3.9mH 的电感，在40KHz～100KHz 频率范围里Q 值应大于90。选用饱和电流是正常工作电流2 倍的功率

电感。该电路设计输出电流250mA ，因此选500mA 。选用功率电感的绕线电阻要小于2 欧姆，居里温度大于400 oC 的优质功率电感。建议使用高导磁率微晶材料的功率电感，它可以确保恒流源长期安全可靠地工作。

该电路是非隔离方案，其优点是效率比较高，增加无源PFC 电路使功率因素有很大的改善。如按此电路生产产品要过MEI 的传导，还要将该电路输入端的EMC 电路中的二个电感改成正规的共轭电感器，增加Y 电容器；X 电容器和Y 电容器应标有安全认证标志和耐压AC275V 字样，其真正的直流耐压在2000V以上，外观多为橙色或蓝色。共轭电感是绕在同一个磁芯上的两个电感量相同的电感，主要用来抑制共模干扰，电感量在10～30mH 范围内选取。为了缩小体积和提高滤波效果，优先选用高导磁率微晶材料磁芯制作的产品，电感量应尽量选较大的值。如要过辐射，还要在半铝管的二端做好金属屏蔽。

PWM  LED驱动控制器PT4107

LED日光灯的LED灯条电源驱动方案有很多种,目前非隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM  LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。

PT4107是一个典型的PWM  LED驱动控制器,其内部拓扑结构如图1。

图1  PT4107内部拓扑结构

PT4107 是一款高压降压式PWM  LED驱动控制器。通过外部电阻和内部的齐纳二极管,可以将经过整流的110V 或220V 交流电压钳位于20V。当Vin 上的电压超过欠压闭锁阈值18V后,芯片开始工作,按照峰值电流控制的模式来驱动外部的MOSFET。在外部MOSFET 的源端和地之间接入电流采样电阻。该电阻上的电压直接传递到PT4107 芯片的CS 端,当CS 端电压超过内部的电流采样阈值电压后,GATE 端的驱动信号终止,外部MOSFET 关断。阈值电压可以由内部设定,或者通过在LD 端施加电压来控制。如果要求软启动。可以在LD 端并联电容,以得到需要的电压上升速度,并和LED电流上升速度相一致。

PT4107的主要技术特点：从18V到450V的宽电压输入范围,恒流输出；采用频率抖动减少电磁干扰,利用随机源来调制振荡频率,这样可以扩展音频能量谱,扩展后的能量谱可以有效减小带内电磁干扰,降低系统级设计难度；可用线性及PWM调光,支持上百个0.06W LED的驱动应用,工作频率25KHz-300KHz,可通过外部电阻来设定。

PT4107封装如图2,各引脚功能如下：

1) GND    芯片接地端；

2) CS      LED峰值电流采样输入端；

3) LD      线性调光接入端；

4) RI       振荡电阻接入端；

5) ROTP     过温保护设定端；

6) PWMD   PWM调光兼使能输入端,芯片内部有100K上拉电阻；

7) VIN     芯片电源端；

8) GATE   驱动外挂MOSFET栅极；

图2    PT4107封装

计全电压20W日光灯开关恒流源

以AC85V―245V全电压输入为例,采用PT4107  PWM  LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的主芯片,设计一个比较理想的应用电路方案如图3,全电路由抗浪涌保护、EMC滤波、全桥整流、无源功率因素校正(PFC)、降压稳压器、PWM  LED驱动控制器、扩流恒流电路组成。

图3  全电压20W日光灯开关恒流源方案图

按此理念,设计成的全电压20W日光灯开关恒流源电原理图如图4所示。从AC220V看进去,交流市电入口接有1A保险丝FS1和抗浪涌负温度系数热敏电阻NTC；之后是EMI滤波器,由L1、L2和CX1组成；BD1是整流全桥,内部是4个高压硅二极管；C1、C2、R1、D1～D3组成无源功率因数校正电路；PT4107芯片由T1、D4、C4、R2～R4组成的电子滤波器降压稳压后供电,这个滤波器输入阻抗很高,输出阻抗很小,整流后近300V直流高压经此三极管降压向PT4107Vin提供约18-20V稳定电压,确保芯片在全电压范围里稳定工作,而且这个电路不像先前方案的电阻降压电路耗能而且发烫； PWM控制芯片U1(PT4107)和功率MOS管Q1、镇流功率电感L3、续流二极管D5组成降压稳压电路,U1采集电流采样电阻R6～R9上的峰值电流,由内部逻辑在单周期内控制GATE脚信号的脉冲占空比进行恒流控制,输出恒流与D5、L3的续流电路合并向LED光源恒流供电,改变电阻R6～R9的阻值可改变整个电路的输出电流,但D5、L3也要随之改动。R5是芯片振荡电路的一部分,改变它可调节振荡频率；电位器RT在本电路中不是用来调光,而是用来微调恒流源的电流,使电路达到设计功率。由于器件的分散性,批量生产时每一块电源板的输出电流会略有不同,在生产线上可用此电位器来调整每块电源板的输出电流,为了保证已调好电源板的稳定性,一定要选用涡轮涡杆微调电位器,并在调好后滴胶固封。

本电路的参数是按22个0.06W LED串联,15串并联,驱动330个60毫瓦的白光LED负载设计的,每串的电流是17.8毫安,设计输出36-80V/25OmA。改变LED数量需要修正R6～R9的参数。

图4  全电压20W日光灯开关恒流源电原理图

PCB板的排列是做好产品的关键,因此PCB板的走线要按电力电子规范要求来设计。本电路可同用于T10、T8日光灯管,因两管空间大小不同,二块PCB板的宽度将不同,要降低所有零件的高度,以便放入T10、T8灯管。图5是T10恒流源板的实物照片,33个元件安装在235×25×0.8 毫米的环氧单面印制板上。

图5  T10恒流源的实物照片

几个关键技术数据设计抗浪涌的NTC

抗浪涌的NTC选用300ohm/0.3A热敏电阻,如改变此方案的输出,如电流增大,则NTC的电流也要选大,以免过流自发热。

EMC滤波

在交流电源输入端,一般需要增加由共轭电感、X电容和Y电容组成的滤波器,以增加整个电路抗EMI的效果,滤除掉传导干扰信号和辐射噪声。本电路采用共轭电感 + X电容器的简洁方式,主要还是出于整体成本的考虑,本着够用就好的设计原则。X电容器应标有安全认证标志和耐压AC275V字样,其真正的直流耐压在2000V以上,外观多为橙色或蓝色。共轭电感是绕在同一个磁芯上的两个电感量相同的电感,主要用来抑制共模干扰,电感量在10～30mH范围内选取。为了缩小体积和提高滤波效果,优先选用高导磁率微晶材料磁芯制作的产品,电感量应尽量选较大的值。使用二个相同电感替代一个共轭电感也是一个降低成本的方法。

全桥整流

全桥整流器BD1,主要进行AC/DC变换,因此需要给予1.5系数的安全余量,建议选用600V1A。

无源PFC

普通的桥式整流器整流后输出的电流是脉动直流,电流不连续,谐波失真大,功率因数低。因此需要增加低成本的无源功率因数补偿电路,如图6所示。这个电路叫做平衡半桥补偿电路,C1和D1组成半桥的一臂,C2和D2组成半桥的另一臂,D3和R组成充电连接通路,利用填谷原理进行补偿。滤波电容C1和C2相串联,电容上的电压最高充到输入电压的一半(VAC/2),一旦线电压降到VAC/2以下,二极管D1和D2就会被正向偏置,这样使C1和C2开始并联放电。这样一来,正半周输入电流的导通角从原来的75°～105°上升到30°～150°；负半周输入电流的导通角从原来的255°～285°上升到210°～330°(图7)。与D3串联的电阻R有助于平滑输入电流尖峰,还可以通过限制流入电容C1和C2的电流来改善功率因数。采用这个电路后,系统的功率因数从0.6提高到0.89。R有浪涌缓冲和限流功能,因此不宜省略。

图6：平衡半桥PFC电路

图7： 平衡半桥PFC电路的效果

降压稳压电路

给PT4107供电的电路是倍容式纹波滤波器,具有电容倍增式低通滤波器和串联稳压调整器双重作用,如图 8。在射极输出器的基极到地接一个电容C4,由于基极电流只有射极电流的1/(1＋β), 相当于在发射极接了一个(1＋β)C4的大电容,这就是电容倍增式滤波器的原理。如果在基极到地再连接一个齐纳二极 管,就是一个简单的串联稳压器,该电路能有效地消除高频开关纹波。注意T1要选择双极型晶体管的Vbceo>500V, Ic=100mA。稳压二极管 D4 要用20V、1/4W 任何型号的小功率稳压管。                                                                    图8  倍容式纹波滤波器

镇流功率电感

镇流功率电感L3与Q1 MOS管,以及R6、R7、R8、R9并联的电流采样电阻是此电路恒流输出的三大关键元件。镇流功率电感L3要求Q值高、饱和电流大、电阻小。标称3.9mH 的电感,在40KHz～100KHz频率范围里Q值应大于90。 设计时要选用饱和电流是正常工作电流2倍的功率电感。本电路设计输出电流250mA,因此选500mA。选用功率电感的绕线电阻要小于2 欧姆,居里温度大于400 oC的优质功率电感。一旦电感发生饱和,MOS管、LED光源、PWM控制芯片就会瞬间烧毁。建议使用高导磁率微晶材料的功率电感,它可以确保恒流源长期安全可靠地工作。

L3电感要选用EE13磁芯的磁路闭合电感器,或高度低一点的EPC13磁芯(图9)。现在LED日光灯大多数选用半铝半PV塑料的灯管,以帮助LED光源散热。工字磁芯电感器其磁路是开放的,当使用工字磁芯电感器的电源驱动板进入半铝半PV塑料灯管时,由于金属铝能使其磁路发生变化,往往会使已调试好的电源驱动板输出电流变小。

图9 EPC13磁芯

续流二极管

续流二极管D5一定要选用快恢复二极管,它要跟上MOS管的开关周期,如在此使用1N4007,那末在工作时会烧毁的。而且续流二极管通过的电流应是LED光源负载电流的1.5-2倍,本电路要选用1A的快恢复二极管。

PT4107开关频率设定

PT4107开关频率的高低决定功率电感L3和输入滤波电容器C1、C2、C3的大小,开关频率高了,可以选用更小体积的电感器和电容器,但Q1 MOSFET管的开关损耗也将增大,会导致效率下降。因此对AC220V的电源输入来说,50KHz―100KHz是比较适合的。PT4107开关频率设定电阻R5计算公式如下,当F=50KHz时,R5=500K；如R5=470K,F=53.2KHz。

MOSFET管的选择

MOSFET管Q1是本电路输出的关键器件,首先它的RDS(ON)要小,它工作时本身功耗就小,它的耐压要高,它在工作中遇高压浪涌不易被击穿。

在MOSFET的每次开关过程中,采样电阻R6-R9上将不可避免的出现电流尖峰, 为避免这种情况发生,芯片内部设置了400nS的采样延迟时间。因此,传统的RC滤波器可以被省去,在这段延迟时间内,比较器将失去作用,不能控制GATE引脚的输出。使出现电流尖峰前沿消隐。

电流采样电阻

电阻R6、R7、R8、R9 并联作为采样电阻,这样可以减小电阻精度和温度对输出电流的影响,并且可以方便地改变其中一个或几个的阻值,达到修改电流的目的。建议选用千分之一精度,温度系数为 50ppm 的SMD(1206)1/4W电阻。电流采样电阻R6-R9的总阻值设定和功率选用,要按整个电路的LED光源负载电流为依据来计算：
R6-9=0.275/ILED     PR6-9=ILED2 X R6-9

电解电容器

LED光源是一种长寿命光源,理论寿命可达50000小时,但是应用电路设计不合理、电路元器件选用不当、LED光源散热不好,都会影响它的使用寿命。特别是在驱动电源电路里,作为AC/DC整流桥的输出滤波器的电解电容器,它的使用寿命在5000小时以下,这就成了制造长寿命LED灯具技术的拦路虎。本电路设计使用了C1、C2、C4、C5、C7多颗铝电解电容器。铝电解电容器的寿命还与使用环境温度有很大关系,环境温度升高电解质的损耗加快,环境温度每升高6 oC,电解电容器寿命就会减少一半。LED日光灯管内温度因空气不易流动,如电源驱动板设计不合理,管内温度会比较高,电解电容器的寿命因此大打折扣。选用固态电解电容器,也许是延长寿命的好办法之一,但导致成本上升。

应用PT4107可以设计以多颗0.06W WLED光源串并联为负载的,AC110V或AC220V的T10、T8、T5的LED日光灯方案,以及类似应用的吸顶灯、满天星灯、野外照明工作灯、球泡灯。。。也可设计以高亮度1W WLED光源串联为负载的LED庭园灯、LED路灯、LED隧道灯。

2009年初日本政府为降低公共照明的碳排放,强制企业执行节能减碳政策,日本办公室节能照明需求逐渐升温,大力推广LED日光灯,促进了中国LED日光灯的生产。因此参照本设计电路优化设计适用AC110V的LED日光灯电路已被广泛用于生产。

附注：

本方案可提供电原理图、PCB板图、BOM表。