带过流保护功能的可调直流稳压电源电路图

-带过流保护功能的可调直流稳压电源电路图

本电源的主要器件是通用稳压集成块ＬＭ７２３，内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管，可输出０～２０Ｖ连续可调的稳定电压，最大输出电流可达２Ａ，并且具有过流保护功能，可作为手机、ＢＰ机的维修电源，也可用于蓄电池充电。

电路见图１，正常使用时，红色和绿色发光二极管同时闪亮，调节电位器Ｗ可使输出电压在０～２０Ｖ范围内调节。当输出端出现过流或短路时，Ｒ１两端的压降大于０．６Ｖ，Ｑ３、Ｑ４导通，此时绿灯熄灭，Ｄ７导通，ＬＭ７２３的{13}脚电压下降接近０Ｖ，内部检测电路动作，{11}脚输出高电压２３Ｖ，使Ｑ１、Ｑ２截止，因此无电压输出，起到保护作用。只有关机后重新开机才有输出。为保证调整管Ｑ１输出额定电流时不被烧坏，应加装足够大的散热片。整个电源可用塑料盒作机壳，前面板装电流表、电压表、开关、调节电位器。输出接线端子以及红绿色发光二极管。本电路只要元件良好，无需调试即可正常工作。其中Ｑ１最好采用进口的Ｃ２８１９、２Ｎ３３９５等大功率管，ＩＣ可用ＬＭ７２３、ＭＣ１７２３等。 

图 带过流保护功能的可调直流稳压电源电路图

元件清单：

电阻：2个330   0.25   1.5K  3个4.7K   3个1K   8.2K   1W510   15K

可调电阻4.7K

二极管：1N4148  1N4001   1N5408   4个1N5399

三极管：8085  8550  C2819/2	N3395    A966

电容：电解电容2个47uF/50v   电解电容4700Uf/50V   电解电容470uf

普通电容103uF

芯片：LM723/MC1723

散热片5片   变压器18V/50W    大万能板4块  小万能板5块

本文来自: DZ3W.COM 原文网址：http://www.dz3w.com/sch/power/3783.html

本文来自: DZ3W.COM 原文网址：http://www.dz3w.com/sch/power/3783.html