Zetex  LED驱动芯片 型号/参数     上海益满颖ALLPLUS     联系人：陈先生13301545982   thomas.allplus@gmail.com    QQ:7507970

一、 ZXSC310、ZXSC400的照明解决方案(和FMMT617/619、ZHCS1000配合使用)

ZXSC310  DC输入0.8V-8V  SOT23-5封装，外置mos，高达94%的效率

ZXSC400  DC输入1.8V－8V SOT23-5封装，外置mos, 可做升压至80V，串15-20颗灯。

应用于:LED手电筒、太阳能照明灯、庭院灯、汽车转向信号和应急灯等.

二、ZXLD13XX系列 恒流降压驱动

电压（DC输入） 最大输出电流     效率   单个最大输出功率    封装                备注

ZXLD1350    7V-30V         370mA      可达95%       8W         SOT23-5        内置MOS,只需4个外置元件.可以DC/PWM调光

ZXLD1360    7V-30V          1A        可达95%       24W        SOT23-5        内置MOS,只需4个外置元件.可以DC/PWM调光

ZXLD1356    6V-60V         550mA     可达97%       30W        SOT23-5/DFN    恒流精度达0.8%，适合灯数较多的应用

ZXLD1362    6V-60V          1A       可达95%       48W        SOT23-5         内置MOS,只需4个外置元件.可以DC/PWM调光

ZXLD1366    6V-60V          1A       可达97%       48W        SOT23-5/DFN     恒流精度达0.8%，适合灯数较多的应用

三、ZXLD1320/1321/1322系列 恒流升压驱动

电压（DC输入） 最大输出电流   效率   单个最大输出功率  封装            备注

ZXLD1320  降压型    4V-18V          1.5A       >85%         24W        DFN14    可支持4个LED串联,可调光

ZXLD1321  升压型    1.2V-12V          1A       >85%                     DFN14    可支持5个LED串联,可调光

ZXLD1322 升降压同步 2.5V-15V        700mA      >85%         12W        DFN14    可支持3个LED串联,可调光

四、Diodes LED driver （恒流降压驱动，品质与zetex相近，更高性价比！4个外置元件）

电压（DC输入） 最大输出电流  效率        封装                          备注

AP8800      8V-28V          350mA    92%  SOP-8L/DFN3030-10      可驱动7颗串接1W LED，是1W照明应该的首选高性价比方案。

AP8801      8V-48V          500mA    92%       SOP-8L            可驱动13颗串接1W LED

AP8802      8V-48V           1A       92%  SOP-8L/DFN3030-10      可驱动13颗串接3W LED

AP8803      8V-30V           1A       92%       SOT23-5            可驱动7颗串接3W LED