SE8322 40W（V1）标准 Demo板技术资料

一、设计输入

1、输入电压范围：AC85V－265V

2、输出电参数:  DC30V－44V  1A

3、输出电压纹波系数 2.8V

二、原理图

三、

PCB图

三、BOM清单

| 元件名 | 器件参数 | 位号 | 封装 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100n | 100n,X2 | C1, C2, C3 | 100n X2 | 3 |
| 220n/400V | 220n/400V | C5 | 220n/400V | 1 |
| 2.2n | 2.2n/400V | C6 | 1206 | 1 |
| 100p | 100p/400V | C7 | 1206 | 1 |
| 470UF/63V | 470UF/63V | C8, C9 | 470UF/63V | 2 |
| 1U | 1U/50V | C10 | 1206 | 1 |
| 2.2U | 2.2U/50V | C11 | 0805 | 1 |
| 0.1U | 0.1U/50V | C12 | 0805 | 1 |
| 22uF/50V | 22uF/50V | C13 | 22uF/50V | 1 |
| 20p | 20p/50V | C14 | 0805 | 1 |
| 1nF/275VAC | 1nF/275VAC/Y1 | CY1 | CY | 1 |
| KBL10 | 4A/1000V | D1 | KBL10 | 1 |
| MUR620CT | 6A/200V | D2 | TO-220 | 1 |
| RS1M | 1A/1000V | D3 | DO-214AC | 1 |
| M7 | 1A/1000V | D4 | DO-214AC | 1 |
| 1N4148 | 0.15A/100V | D5, D6 | SOD-123 | 2 |
| 2A/250V | FUSE, 2A/250V | F1 | 2A/250V | 1 |
| 2PIN | 引脚间距10mm | J1 | 2PIN | 1 |
| 2PIN—3.5mm | 引脚间距3.5mm | J2 | 2PIN - 3.5mm | 1 |
| 20mH | 共模电感20mH/2A | L1, L2 | UU10.5 | 2 |
| 470uH | 470uH/3A/φ14.6 | L3 | 1415L | 1 |
| FQPF7N65C | 7A/650V | Q1 | TO-220 | 1 |
| 100K | 100K/1% | R1 | 1206 | 1 |
| 100Ω | 100Ω/1% | R2 | 1206 | 1 |
| 300K | 300K/1% | R3, R8 | 1206 | 2 |
| 1Ω | 1Ω/1% | R4 | 1206 | 1 |
| 1M | 1M/1% | R5, R9 | 1206 | 2 |
| 24Ω | 24Ω/1% | R6 | 1206 | 1 |
| 51K | 51K/1% | R7 | 0805 | 1 |
| 150K | 150K/1% | R10 | 0805 | 1 |
| 10K | 10K/1% | R11 | 0805 | 1 |
| 200Ω | 200Ω/1% | R12 | 0805 | 1 |
| 10Ω | 10Ω/1% | R13 | 1206 | 1 |
| 30K | 30K/1% | R14 | 0805 | 1 |
| 1.2Ω | 1.2Ω/1% | R15, R16, R17, R18 | 1206 | 4 |
| 4.3Ω | 4.3Ω1% | R19 | 1206 | 1 |
| 07D471K | 压敏电阻07D471K | RV1 | 7D471 | 1 |
| PQ2625 | 变压器PQ2625立式 | T1 | PQ2625(6+6)L | 1 |
| SE8322 | SE8322芯片 | U1 | SO-8 | 1 |

四、电参数测试

| 输入调整率测试 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输入功率 | 效率 | PF值 | 开路电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40W（满载） | 85 | 40.8 | 1.016 | 41.4528 | 47.7 | 0.869031447 | 0.992 | 49 |
|  | 100 | 40.8 | 1.017 | 41.4936 | 46.8 | 0.886615385 | 0.988 | 49 |
|  | 120 | 40.8 | 1.017 | 41.4936 | 46.1 | 0.900078091 | 0.984 | 49 |
|  | 140 | 40.8 | 1.016 | 41.4528 | 45.6 | 0.909052632 | 0.979 | 49 |
|  | 160 | 40.71 | 1.015 | 41.32065 | 45.3 | 0.912155629 | 0.974 | 49 |
|  | 180 | 40.7 | 1.014 | 41.2698 | 45.1 | 0.915073171 | 0.97 | 49 |
|  | 200 | 40.68 | 1.014 | 41.24952 | 44.9 | 0.91869755 | 0.964 | 49 |
|  | 220 | 40.66 | 1.013 | 41.18858 | 44.8 | 0.919387946 | 0.954 | 49 |
|  | 240 | 40.65 | 1.012 | 41.1378 | 44.8 | 0.918254464 | 0.944 | 49 |
|  | 265 | 40.63 | 1.011 | 41.07693 | 44.7 | 0.91894698 | 0.934 | 49 |
| 结论：输入调整率±0.296% |  |  |
| 输出调整率测试 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输入功率 | 效率 | PF值 |  |  |
| 输出30W | 85 | 29.84 | 1.031 | 30.76504 | 35.3 | 0.871530878 | 0.988 |  |  |
|  | 100 | 29.8 | 1.031 | 30.7238 | 34.7 | 0.885412104 | 0.984 |  |  |
|  | 120 | 29.8 | 1.03 | 30.694 | 34.2 | 0.89748538 | 0.979 |  |  |
|  | 140 | 29.79 | 1.029 | 30.65391 | 33.9 | 0.904245133 | 0.973 |  |  |
|  | 160 | 29.78 | 1.028 | 30.61384 | 33.7 | 0.908422552 | 0.967 |  |  |
|  | 180 | 29.77 | 1.028 | 30.60356 | 33.6 | 0.910820238 | 0.96 |  |  |
|  | 200 | 29.76 | 1.028 | 30.59328 | 33.6 | 0.910514286 | 0.951 |  |  |
|  | 220 | 29.76 | 1.027 | 30.56352 | 33.5 | 0.912343881 | 0.938 |  |  |
|  | 240 | 29.76 | 1.027 | 30.56352 | 33.6 | 0.909628571 | 0.925 |  |  |
|  | 265 | 29.76 | 1.027 | 30.56352 | 33.6 | 0.909628571 | 0.909 |  |  |
| 输出调整率测试 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输入功率 | 效率 | PF值 |  |  |
| 输出44W | 85 | 44.11 | 1.012 | 44.63932 | 51.4 | 0.868469261 | 0.993 |  |  |
|  | 100 | 44.126 | 1.014 | 44.743764 | 50.5 | 0.886015129 | 0.989 |  |  |
|  | 120 | 44.12 | 1.014 | 44.73768 | 49.7 | 0.900154527 | 0.985 |  |  |
|  | 140 | 44.1 | 1.014 | 44.7174 | 49.1 | 0.910741344 | 0.981 |  |  |
|  | 160 | 44.09 | 1.013 | 44.66317 | 48.8 | 0.915228893 | 0.976 |  |  |
|  | 180 | 44.06 | 1.012 | 44.58872 | 48.5 | 0.919355052 | 0.972 |  |  |
|  | 200 | 44.05 | 1.011 | 44.53455 | 48.4 | 0.920135331 | 0.967 |  |  |
|  | 220 | 44.03 | 1.01 | 44.4703 | 48.2 | 0.922620332 | 0.959 |  |  |
|  | 240 | 44.02 | 1.01 | 44.4602 | 48.2 | 0.922410788 | 0.948 |  |  |
|  | 265 | 44 | 1.009 | 44.396 | 48.1 | 0.922993763 | 0.938 |  |  |
| 结论：85V负载调整率±0.93%,220V负载调整率±0.83%,265V负载调整率±0.88% |  |  |
| 高温稳定性测试 | 温度70度 |  |  |
|  | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输入功率 | 效率 | PF值 |  |  |
|  | 85 | 40.5 | 0.993 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 40.7 | 1.012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 40.7 | 1.017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | 40.7 | 1.019 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 40.8 | 1.019 |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 40.8 | 1.019 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 40.8 | 1.018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 | 40.8 | 1.018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | 40.8 | 1.018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 265 | 40.7 | 1.018 |  |  |  |  |  |  |
| 结论：常温到70°高温电流变化:85V变化23mA,220V变化5mA,265V变化7mA |  |  |

五、关键波形

1.过冲波形

85V输入，Vout波形

265V输入，Vout波形

2.短路波形

85V输入，短路CS波形

265V输入，短路CS波形

3.正常工作，输出40W波形

85V输入波形

265V输入波形

3.输出40W， DS波形

85V输入波形

265V波形

4.输出电压纹波

85V输入，输出40W

220V输入，输出40W

265V输入，输出40W