我要设计的开关电源规格为：输入电压为90~264VAC、50HZ、工作效率为80%、输出功率为24W、输出电压为24V、输出电流为1A，开关电源IC工作频率为65KHZ、工作模式为CCM（电流连续模式），输入电容为二个22UF/400V的电解并联组成。输出电容为一个470UF/50V的电解与一个220UF/50V的电解并联组成。MOS管的耐压为600V,输出整流二极管耐压为200V，Vf=0.5V.

计算过程如下：

- 计算匝比N

  - 由整流二极管耐压，有375/N+(24+0.5)<0.8*200;

  - 由MOS管的耐压：375+（24+0.5）*N<0.8*600

由以上两式可得N=3

- 确定Vin(min)、Dmax

Vin(min)=81V

Dmax==0.48

- 计算临界电流均值、峰值

在BCM时，Iin-avg=Pin/(3*Vin(min))=24/(0.8*3*81)=0.12(A)

变压器初级临界电源均值△Ip=Ipk=2*Iin-avg/Dmax=2*0.12/0.48=0.5(A)

- 计算变压器初级电感量Lp

最低输入电压、BCM条件下，最大导通时间Ton(max)=0.48/(65*)=7.4uS

Lp=(Vin(min)*Ton(max))/△Ip=(81*7.4*10)/0.5=1.2mH

- 根据面积积（APp）来选变压器的磁芯

APp=(Po*10)/(2*η*Ko*Kc*f*Bm*j)

=(24*10)/(2*0.8*0.4*1*65*10*1600*4.2)=0.0857(cm)

因为预先选定是RM-8磁芯，该磁芯的横截面积为64mm、面积积为0.3133 cm.

6、计算变压器初级、次级匝数，辅助绕组匝数及气隙长度

1）初组绕组匝数

Np=(Vin(min)*Ton(max))/(Ae*Bm)=(81*7.4*10)/(64*10*0.16)=599.4/10.24=59(匝)

2）次级匝数

Ns=Np/N=59/3=20(匝)

3)辅助绕组匝数Na

因为IC工作电压Vcc为18.25V(中心值)，所以

Na=((Vcc+1)/(Vo+Vd))*Ns=((18.25+1)/(24+0.5))*20=16(匝)

4)气隙长度:在这里我不知道怎么计算？

7、计算满时峰值电流

CCM条件下，电感电流增量△I=(Vin(min)*Ton(min))/Lp

△I =(81*7.4*10)/(1.2*10)=0.5(A)

变压器初级峰值电流Ipk=(Pin/(Vin(min)*Dmax))+(△I/2)

Ipk =(24/(0.8*81*0.48))+(0.5/2)=0.77+0.25=1.02(A)

8、最大工作磁芯密度Bmax

Bmax=(Lp*Ipk)/(Ae*Np)=(1.2*10*1.02)/(64*10*59)=0.32 (T)

因为铁氧体磁芯饱和磁通密度Bsat=0.39(T),所以可以说磁芯选择正确.

9、计算变压器初级电流有效值、次级电流有效值

电流中心值    Ia=Ipk-(△I/2)

电流直流分量  Idc=Dmax*Ia

电流有效值    Irms=Ia*

电流交流分量  Iac=Ia*

- 计算变压器初级各电流分量

电流中心值    Ipa=Ipk-(△I/2)=1.02-(0.5/2)=0.77(A)

电流直流分量  Ipdc=Dmax*Ipa=0.48*0.77=0.37 (A)

电流有效值    Iprms=Ipa*=0.77*=0.53 (A)

电流交流分量  Ipac=Ipa*=0.77*=0.38(A)

- 计算变压器次级各电流分量

电流中心值    Isa=Isdc/Dmax=1/0.48=2.08(A)

电流直流分量  Isdc=Io=1 (A)

电流有效值    Isrms=Isa*=2.08*=1.44 (A)

电流交流分量  Isac=Isa*=2.08*=1.04 (A)

10、计算变压器初、次级导线线径

自然冷却时，取电流密度为j=4.2A/mm

- 初级导线

Sp=Iprms/j=0.53/4.2=0.126(mm)

Sp=3.14*(Фp/2)=0.785*Фp   Фp= 1.13*=1.13*=0.4(mm)

- 次级导线

Ss=Isrms/j=1.44/4.2=0.343(mm)

Sp=3.14*(Фp/2)=0.785*Фp   Фp= 1.13*=1.13*=0.66(mm)

3)  辅助绕组

Ss=Isrms/j=0.1/4.2=0.0238(mm)

Sp=3.14*(Фp/2)=0.785*Фp   Фp= 1.13*=1.13*=0.18(mm)

11、变压器初次级绕线根数

集肤深度δ=6.61/=6.61/=0.26(mm)

- 初级线圈:Φ0.4mm*1P*59Ts

- 次级线圈：Φ0.35mm*2P*20Ts

- 辅助绕组：Φ0.18mm*1P*16Ts

计算方法二：

1、