电容器种类介绍QQ1505369473

| 型号 | 全称(中文) | 结构特点 | 产品应用 | 引用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBB62(boxtype) MKP62(boxtype) MKP61 | CBB62 型交流金属化聚丙烯膜电容器 CBB62 metallized polypropylene film capacitor for AC uae | 锌铝金属化边缘加厚聚丙膜卷绕而成 | 跨接电源线﹑旁路﹑电线耦合,并适用于灭弧电路,EMI泸波器﹑开关电源﹑电动工具以及其它安全要求,抑制干扰要求的电子线路和电子设备中. | GB/T14472-98 IEC60384-14 EN132400 UL1414 |  |
| MPP CBB21 | CBB21型金属化聚丙烯膜电容器 CBB21 metallized polypropylene film capacitor | 铝金属化聚丙烯膜卷绕而成 | 适用于电视机(S校正)之偏转回路﹑电子设备谐振电容﹑应急灯之功率因素补偿﹑开关电源之耦合电容﹑定时﹑振荡回路. | GB10190-88 IEC60384-16 |  |
| CBB212 | CBB212型 小型金属化聚丙烯膜电容器 CBB212 miniaturized metallized polypropylele film capacitor | 铝金属化聚丙烯膜卷绕而成 | 适用于电视机(S校正)之偏转回路﹑电子设备谐振电容﹑应急灯之功率因素补偿﹑开关电源之耦合电容﹑定时﹑振荡回路. | GB10190-88 IEC60384-16 |  |
| PPS CBB81 | CBB81 高压金属化/箔式聚丙烯膜电容器 CBB81 high-voltage metallize polypropylene film capacitor | 采用金属化聚丙烯膜和金属铝箔内串式卷绕的特殊结构. | 承受高频率﹑大电流﹑高脉冲,适用于彩电行回逆程的高压脉冲电路,以及开关电源,电子照明设备中. | GB/T14579 IEC60384-17 |  |
| PPN CBB13 | CBB13型聚丙烯膜电容器 CBB13 polypropylene film capacitor | 采用光膜和铝箔并联式结构 | 适用于彩电S校正电路等高频大电流场合,以及耦合﹑温度补偿电路﹑远程通讯﹑数据处理﹑工业仪表和自动化控制 | GB10188-88 IEC60384-13 |  |
| CBB214 MMKP82(盒式) | CBB214型双面金属化聚丙烯膜电容器 CBB214 double-side metallized polypropylene film capacitor | 采用双面金属化聚丙膜与OPP光膜绕制而成. | 同时具有金属化电容器与箔式电容器的优点;耐高频电流能力强,适用于大屏幕彩电S校正电路. | GB14579 IEC60384-17 (1997) |  |
| PPI CBB11 | CBB11型聚丙烯膜电容器 CBB11 polypropylene film capacitor | 有感式箔式电容器, 采用金属铝箔与聚丙烯光膜绕制而成 | 容量稳定性好,适用于低压领域,逻辑﹑定时﹑隔直流﹑旁路﹑耦合电路.广泛用于电视机﹑收录机及各种电子仪器的直流﹑脉动电路中. | GB10188 IEC60384-13 |  |
| MPT/MPA CBB20 | CBB20 型金属化聚丙烯膜电容器 CBB20 metallized polypropylene film capacitor | 轴向引线铝金属化聚丙膜卷绕而成 | 适用于直流﹑脉动﹑高频较大电流场合,广泛应用于视听设备﹑电源设备﹑邮电通信﹑数据处理等各种电子电器设备中,尤其适用于高档音响的分频纲络. | GB10190 IEC60384-16 |  |
| BME CL23B | CL23B型塑料外壳金属化聚脂膜迭片式电容器 CL23B Box-type metallized polyester film capacitor (stacked version) | 采用迭片式结构,外部阻燃环氧树脂壳式封装 | 适应于直流或脉冲电路中,低压领域逻辑﹑定时﹑隔直流﹑旁路﹑耦合﹑振荡温度补偿等回路,特别适用于彩民,用于程控交换,机军用整机. | GB7335 IEC 60384-2 |  |
| CL25 | CL25型无外封装金属化聚脂膜迭片式电容器 CL25 Uncoated metallized polyester film capacitor (stacked version) | 无外封装﹑迭片式结构,体积小. | 适用于电子设备的直流﹑脉动和脉冲电路中. | GB7335 IEC 60384-2 |  |
| MEF(CL21) MEB(CL233) | CL21型金属化聚脂膜介质电容器 CL21 metallized polyester film capacitor | 铝金属化聚脂膜卷绕而成 | 适用于直流和VHF级信号的隔直流﹑旁路﹑耦合.广泛应用于泸波﹑降噪﹑低脉冲电路中. | GB7335 IEC60384-2 |  |
| CL21X | CL21X 小型金属化聚脂膜电容器 CL21X miniature-size metallize polyester capacitor | “同上”, 卷绕型,体积小,可与迭片式薄膜电容器媲美. | “同上” | “同上” |  |
| MET/MEA CL20 | CL20 型金属化聚脂膜电容器 CL20 metallized polyester film capacitor | 轴向引线铝金属化聚脂膜卷绕而成 | 适用于直流和脉动电路,广泛应用于电视产品﹑邮电通信设备﹑电源纲络﹑数据处理设备﹑测量仪器以及音响分频电路等各种电子电器设备中. | GB7334-87 IEC60384-2 |  |
| PEI CL11(CL11x) | CL11型聚脂膜电容器 CL11 polyester fime capacitor | 有感式箔式电容器,采用金属铝箔与聚脂光膜绕制而成 | 适用于低压领域,逻辑﹑定时﹑隔直流﹑旁路﹑耦合电路.广泛用于电视机﹑收录机及各种电子仪器的直流﹑脉动电路中. | GB6346 IEC60384-11 |  |
| CL12 | CL12型聚脂膜电容器 CL12 polyester fime capacitor | 采用无感式露箔结构,引线焊接在电极上 | 能承受较大峰值电流,广泛用于滤波﹑降噪﹑旁路﹑耦合等直流和脉动电路中. | GB6346 IEC60384-11 |  |
| CH11 | CH11型聚脂-聚丙烯膜复合介质电容器 | 有感式箔式电容器, 采用金属铝箔与聚脂-聚丙光膜绕制而成 | 容量稳定性好,具有聚脂与聚丙的优点,适用于低压领域,逻辑﹑定时﹑隔直流﹑旁路﹑耦合电路.广泛用于电视机﹑收录机及各种电子仪器的直流﹑脉动电路中. | GB6346 IEC60384-11 |  |
| CLS22 (方形盒式) | CLS型金属化聚碳酸酯膜电容器 | 金属化聚碳酸酯膜卷绕而成 | 与PP﹑PE相比,CLS介质的介电常数介于二者之间,较PP大,小于PE,是一种弱极性材料.该电容最大的特点是温度系数小,可工作温度范围宽.适用于泸波﹑时间延时电路,及对电性能稳定性要求较高的测试仪器﹑仪表上. | GB/T1404-92 IEC384-6 |  |
| PSR﹑PSA | PSR﹑PSA型聚苯乙烯膜电容器 PSR﹑PSA polystyrene film inductive capacitor | 有感式箔式电容器, 采用金属铝箔与聚苯乙烯光膜绕制而成 | 性能同PPI,应用同上 | 同上 | PSR导线在单向 PSA导线在双方向 |
| CBB61 (方形盒式) | CBB61型交流电动机用金属化聚丙烯膜电容器 CBB61 metallized polypropylene film capacitor for AC motor runing | 采用金属化聚丙烯膜卷绕而成 | 适用50/60HZ交流电源供应之单机电动机起动和运转,如:冷气﹑风扇﹑排气扇等,也可适用于各种交流电源供应系统. | GB3667-1997 IEC252-1992 |  |
| CBB60(圆柱形,铝外壳) CBB65(圆柱形,铝外壳,防爆) |  |  |  |  |  |
| CBB60B-1 | CBB60B-1防爆型组合电容器 CBB60B-1 explosion-proof combinetion capacitor | 内有防爆安全机构,并有优异的自愈性能.(三个引出端) |  |  |  |
| BSMJ型 (电力电容) | BSMJ型自愈式低压并联电容器 BSMJ self-healing low voltage parallel-capacitor |  | 适用于户内并联连接于额定电压400V及以下频率为50HZ的交流电力系统中,可以改善功率因子,可以为单台电力设备的直接补偿,车间配电母线补偿和变电所系统的集中补偿. | GB12747-91 |  |

陶瓷电容器：用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层，然后烧成银质薄膜作极板制成。

其特点是：体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高，但容量小，适用于高频电路。

铁电陶瓷电容容量较大，但损耗和温度系数较大，适用于低频电路。

电阻颜色区分：（棕1）（红2）（ 橙3）（黄4）（绿5）（蓝6）（紫7）（灰8）（ 白9）（黑0）