作 业 指 导 书

| 工序名称 | 耐压测试 | 文件编号:SW01 版 本: B 生效日期: 2000/10/25 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制作要点: | 将上一工序测试合格的变压器初次级摆放好. 把高压测试仪地线接触变压器矽钢片,按照管理员根据本产品技术说明书提供的耐压数据用高压端测试初次级. 把高压测试仪地线接触变压器次级,按照管理员根据本产品技术说明书提供的耐压数据用高压端测试初级. 测试参数一般包括：耐压值、漏电流上限值、测试时间等. 把耐压测试合格的变压器摆放在有本产品正确标识的胶盘内或放入含浸盘内,不合格品则要隔离并加以标识. |  |  |
|  |  | 页 号: 第10页共27页 制作: 审核: 批准: |
| 使用材料及工具设备: | 耐压测试仪及相关附件 胶盘或含浸铁盘 |  |
| 注意事项: | 检查耐压测试仪各接触部件是否良好.每次上班至少校检一次高压测试仪的工作状态并作记录. 管理员根据本产品技术说明书提供的数据一般为耐压一分钟.如改为2秒,则耐压数据须乘以1.2倍 不良品要严格分区摆放,以免混落. |  |