河北金派电子有限公司简介

本公司由阳光电器厂（工厂）、金派电器行（门市）、金派电子电器淘宝店（网店）合三为一，为广大新老客户提供数万种电子元器件，数百种充电机、逆变器、捕鱼器整机和各种电子制作用套件、组件和散件。本公司支持个人电子制作，服务电器生产厂家，坚持“质量第一，服务至上”的方针，奉行“一切为了用户满意”的经营理念，至力打造完美的服务金牌

经营类目

一.电子元件类1.晶体三极管  2.晶体二极管  3.场效应管  4.可控硅  5.电容  6.电阻  7.继电器  8.集成电路  9.机壳  10.线材  11.磁芯  12.端子  13.散热器  14.开关  15.风扇  16.接线柱　等等

一.整机类1.充电机（1A－60A）  2.逆变器 （100W－1000W） 3.捕鱼器（晶体管8－96管　　场效应管　　IGBT管）

三.套件、组件、散件类（有数百种供选择）

购买方式

一.大批量购买直接联系13503397194　杨经理。

二.小批量或零星购买可到门市购买或邮购（银行汇款，邮寄发货）。

三.使用支付宝。在网店拍下商品，邮寄发货。

登陆网店说明：首先搜索并登陆（阿里巴巴旗下的）淘宝网进入首页后，在“搜索店铺”后输入“金派电子电器淘宝店”，再点击搜索，即可登陆。

农行卡号：9 5 5 9 9 8 1 2 5 0 7 5 1 7 5 3 6 1 7　户名：杨振堂　　　　　　　手机：（0）13503397194

邮政卡号：6 2 2 1 8 8 1 3 1 0 0 0 0 0 8 3 1 3 2　户名：杨振堂　　　　　　　电话：0319－3291578

电子信箱：srtx720@163.com        QQ:569731370

湘江XJ－300高频电子机原理图

工作原理

本机采用自激振荡方式，晶体管BG1-4，BG5-8和T1，T2，D1和R1组成前级高频自激振荡器。T1次级输出高频高压脉冲经D1，D2，C1，C2组成的倍压整流电路转变为直流高压，输入到后级。后级采用可控硅输出电路，由电容C6，可控硅Q1，双向触发二极管D5和线圈T3共同组成一低频振荡电路，它将高压直流以低频脉冲方式释放输出,图中JP4接电位器可调节后级放电频率，JP5接高低压转换开关。

元件选择

R1、R2、R3为2W电阻，其余为1/4W电阻。变压器参数：T1用EC42磁芯初级1.16线8T＋8T，次级0.45线160T＋20T。T2用EE25磁芯初级0.45线25T×2次级0.57线45T。T3用EE40磁芯0.83线80T。

调试

用100W灯泡做负载进行调试可以直观观察工作情况。 前级调试将负载接在C2的正端和C1的负端，仔细检查电路确认接线正确后触通开关，灯泡应亮的发白（只为调试，不要时间太长，因这时功率管的工作电流非常大以防烧毁）如果灯泡不亮，将JP1的1和3两条接线对调即可。后级调试：将灯泡接于输出端，检查后级接线确认无误后，触通开关灯泡应亮，调电位器灯泡应明暗有变化，变压器振荡声也会同时发生变化，粗略调试是将电位器调到低频端能看到灯有闪烁感即可，如果进行细致调试，可在前级的直流输入侧接一直流电流表，调电位器使电流能在3A-10A范围内变化即可，如电流不符合要求可调整电阻R4的大小，本机调试时必须接负载，否则电路不会工作。

湘江XJ－800高频电子机

本机工作原理、元件选择。调试方法参考XJ－300。不同点如下：

1.前级供电由继电器JR1控制。

2.变压器参数：T1用EE55磁芯初级1.3×2线8T＋8T，次级0.57线160T＋20T。T2用EE25磁芯初级0.57线20T×2次级0.69线40T。T3用EE55磁芯1.16线80T。

备注：