12NC：BP3105LM-EE16 /2.0mH

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 3脚―2脚 | φ0.20mm，密绕 | 70T | 变压器源边电感量LP为2.0mH（40KHz测试）。精度为+/-5%。骨架采用立式EE-16（3+3）具体参数见骨架机构图。铁芯的材质是PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 1T |  |
| N2 | Ns-—NS+ | φ0.35mm三层绝缘线，密绕 | 39T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 1T |  |
| N3 | 2脚―1脚 | φ0.20mm，密绕 | 70T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 1T |  |
| N4 | 5脚―6脚 | φ0.15mm，密绕 | 21T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 3T |  |

2.骨架机构图

底视图

注1： 4脚拔掉。变压器须浸漆。