| 客 户 |  | 客户料号 | ER25-30V/700MA（新开模骨架） | 版 本 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ER25 4+4立式 | 厂商编号 | XYY-ER25-01001200701 | 日 期 | 2010-12-7 |
| A：外观图 单位：mm 公差±0.5 B：原理图： C：电性测试： |
| 制作 | 方成玲 | 审核 | 朱文娟 | 批准 | 钟康元生 |

| 客 户 |  | 客户料号 | ER25-30V/700MA（新开模骨架） | 版 本 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ER25 4+4立式 | 厂商编号 | XYY-ER25-01001200701 | 日 期 | 2010-12-7 |
| D: 剖面图 E: 绕线明细 绕组 铜线＊根数 脚位 套管 圈数 （TS） 绝缘胶带 4.5mm(TS) 备注 进 出 进 出 N1 | Ø0.20*1(2UEW) 3 1 34 2 密绕 N2 Ø0.20*1(2UEW) 5 绕满层 2 密绕 N3 Ø0.35*1(TEX-E) A B 21 3 密绕 N4 Ø0.20*1(2UEW) 1 2 17 3 密绕 N5 Ø0.20*1(2UEW) 4 5 9 3 密绕 N6 Ø0.20*1(TEX-E) A1 B1 12 3 密绕 备注： PIN1朝外绕制。 2.A,B,飞线在PIN3顶部飞出，总线长35±2mm， 浸锡5±1mm.,A1,B1飞线在PIN4顶部飞出,总线长35mm, 浸锡5±1mm。 |
| 制作 | 方成玲 | 审核 | 朱文娟 | 批准 | 钟康元生 |

| 客 户 |  | 客户料号 | ER25-30V/700MA（新开模骨架） | 版 本 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 | ER25 4+4立式 | 厂商编号 | XYY-ER25-01001200701 | 日 期 | 2010-12-7 |
| F:绝缘阻抗 INSULATTON RISIANCE SHALL BE 100MOHMS OR MORE WHEN. DC 500V IS APPLIED TO THE FOLLOWING AND CORE. BETWEEN ALL WIDING. BETWEEN ALL WINDING AND CORE. G:高压测试 NO ABNORMAL ITIES SHELL DEVELOP AFTER APPLCAION OF VOLATAGE. FOR 60 SEC IN THE FOLLOWING MANNER. HI-POT TEST 100% TEST POMTS | APPLED VOLTAGE PRI-SEC AC3000V/5mA/5S SEC-CORE AC1000V/5mA/5S PRI-CORE AC1000V/5mA/5S NOTE” THE CUT-OFF CURRENT OF THE WITHSTANDING VOLIAGE TESTED SHALL 5.0mA OR LESS. MEASUREMENT SHALL BE TAKEN UNDER NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY. H:材料 ITEN | NAME MATERIAL SUPPLER APPROVAL 1. BOBBIN 骨架 ER2510(4+4)PIN立式 T375J（新开模） CHANG CHUN PLASTIC C0 LTD (E59481S) 2. CORE 磁芯 ER2510 PC40 TDG TDK 3. WIRE 铜线 2UEW/130℃ Ø 0.20 SHANTOUSHENGANGELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD E239508 4. TEX-E 三层绝缘线 GPX-B Ø0.35 Ø0.20 SHANGHAICHUANYEELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD E243712 5 VARNISH 凡立水 T1148-1 DONGGUAN JINGUO FLUX FACTORY OR EQUAL E235951 6 COPPRE FOIL 铜箔 0.05*5mm XIAGHONG(DONGGUAN)ELECTRONIC CO.,LTD 7 TAPE 胶带 PZ 130℃ 10mm 4.5mm YAHUA STICKING TAPE CO LTD E165111(N) |
| 制作 | 方成玲 | 审核 | 朱文娟 | 批准 | 钟康元生 |  | 审核 |  | 批准 |  |

承    认    书

公     司    名   称

物     料    代   码 ：  _ER25-30V/700mA (新开模骨架)

规     格    型   号 ：        ER2510  4+4立式

承     认    日   期 ：         2010-12-7

供   应   商  名  称 ：    深圳市鑫源洋科技有限公司

供 应 商 规 格 型 号 ：        XYY-ER25-01001200701

| 承 认 签 章 |
| --- |
| 供 应 商 承 认 | 客 户 承 认 |
| 工 程 师 | 审 核 | 批 准 | 工 程 师 | 审 核 | 批 准 |
| 盖章签署 |  | 盖章签署 |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |
| 批示： □接受 □有条件接受 |
| 备注： |

供应商名称：深圳市鑫源洋科技有限公司

供应商地址: 深圳市光明新区公明街道将石社区金谷动力科技园A12-1栋三楼

电      话：0755-33260801 33260803  传    真：0755-33260802

网      址：                                电子邮箱：zzyys123456@163.com