节能灯、电子镇流器常用双极型三极管使用功率范围(仅供参考)

| 序号 | 三极管 型 号 | 芯 片 尺 寸mm×mm | 封 装 外 形 | 推荐功率W | 序号 | 三极管 型 号 | 芯 片 尺 寸mm×mm | 封 装 外 形 | 推荐功率W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13001 | 0.65×0.65 | TO-92 | 3-5 | 24 | 13003 | 1.60×1.60 | TO-220 | 20-28 |
| 2 | 13001 | 0.66×0.66 | TO-92 | 3-6 | 25 | 13003 | 1.73×1.73 | TO-220 | 22-30 |
| 3 | 13001 | 0.70×0.70 | TO-92 | 5-7 | 26 | 13003 | 1.84×1.84 | TO-220 | 24-30 |
| 4 | 13001 | 0.75×0.75 | TO-92 | 7-9 | 27 | 13005 | 2.08×2.08 | TO-220 | 26-36 |
| 5 | 13001 | 0.83×0.83 | TO-92 | 9-11 | 28 | 13005 | 2.20×2.20 | TO-220 | 28-38 |
| 6 | 13002 | 1.00×1.00 | TO-92 | 11-13 | 29 | 13005 | 2.25×2.25 | TO-220 | 30-40 |
| 7 | 13002 | 1.08×1.08 | TO-92 | 13-15 | 30 | 13005 | 2.40×2.40 | TO-220 | 32-42 |
| 8 | 13002 | 1.18×1.18 | TO-92 | 14-16 | 31 | 13005 | 2.46×2.46 | TO-220 | 32-45 |
| 9 | 13002 | 1.29×1.29 | TO-92 | 15-17 | 32 | 13005 | 2.50×2.50 | TO-220 | 34-45 |
| 10 | 13003 | 1.30×1.30 | TO-92 | 15-18 | 33 | 13005 | 2.55×2.55 | TO-220 | 34-46 |
| 11 | 13003 | 1.32×1.32 | TO-92 | 15-18 | 34 | 13007 | 2.68×2.68 | TO-220 | 36-38 |
| 12 | 13003 | 1.42×1.42 | TO-92 | 16-19 | 35 | 13007 | 3.00×3.00 | TO-220 | 38-40 |
| 13 | 13003 | 1.43×1.43 | TO-92 | 16-20 | 36 | 13007 | 3.10×3.10 | TO-220 | 40-49 |
| 14 | 13002 | 1.00×1.00 | TO-126 | 12-14 | 37 | 13007 | 3.22×3.22 | TO-220 | 42-50 |
| 15 | 13002 | 1.18×1.18 | TO-126 | 15-17 | 38 | 13007 | 3.50×3.50 | TO-220 | 42-52 |
| 16 | 13002 | 1.29×1.29 | TO-126 | 16-18 | 39 | 13009 | 4.00×4.00 | TO-220 | 45-55 |
| 17 | 13003 | 1.30×1.30 | TO-126 | 16-19 | 40 | 13009 | 4.10×4.10 | TO-220 | 50-60 |
| 18 | 13003 | 1.32×1.32 | TO-126 | 17-20 | 41 | 1011 | 4.20×4.20 | TO-3P | 60-70 |
| 19 | 13003 | 1.42×1.42 | TO-126 | 17-22 | 42 | 1013 | 4.30×4.30 | TO-3P | 70-75 |
| 20 | 13003 | 1.43×1.43 | TO-126 | 17-22 | 43 | 1015 | 4.96×4.96 | TO-3P | 70-80 |
| 21 | 13003 | 1.60×1.60 | TO-126 | 18-25 | 44 | 1017 | 5.40×5.40 | TO-3P | 80-90 |
| 22 | 13003 | 1.63×1.63 | TO-126 | 18-26 | 45 | 1019 | 5.80×5.80 | TO-3P | 90-100 |