- 外形尺寸图及电气图

二、环境条件

1、存贮温度：-40―70℃

2、环境温度：65℃ MAX

3、工作温度：110℃ MAX

4、相对湿度：5%―95%

5、长期耐久性实验。

三、材料

| No. | Item | Type | Manufacturer | File No. | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORE | ETD39 TP4/PC40 | TDG/TDK | / |  |
| 2 | BOBBIN | T-H EER39(14P) 150℃ 94V-0 | 品翔 P-3918 |  |  |
| 3 | WIRE | UEW 130℃ MW75C ￠0.1mm，￠0.3mm | TAI-I ELECTIC WIRE&CABLE.CO.LTD (台一) | E85640 | 2UEW |
| 4 | SLEEVING | 2T-TFT 200℃ 300V CLEAR | P.LEO & C0(B.C.)LTD（彼利奥） | E176865 |  |
| 5 | INSULATION TAPE | 1P801 YELLOW 130℃ | P.LEO（彼利奥） | E126174 |  |
| 6 | VARNISH | BC-346A | JOHN C DOLPH CO (杰帝） | E51047 |  |

四、绕制说明

1、绕制要求均匀、平整；

2、引线焊点不可超出骨架底部支撑柱；

3、为保证电感量，磁芯中心柱需磨气隙；

4、绕组进出线套铁氟龙套管，铁氟龙套管须伸入线包2mmMIN；

5、绕制完成后，真空浸油、烘干、浸锡；

6、变压器第5、7、8、14、脚需拔掉；

7、在变压器1脚顶部磁芯上点白点；

五、电参数要求

- 电感量LN1=550～570µH at 20KHz，0.3V；

- Q值：N1>250（at：100KHz，0.3V）；

- 漏电感（LEAKAGE INDUCTANCE）：LLN1=85～90uH（at：20KHz，0.3V，短路NS1,NS2绕组）；

- 抗电强度：

Np1、Np2、Np3————————————Ns1、Ns2        @3750Vac/1分钟     漏电流≤1mA

Np1、Np2、Np3————————————磁芯            @3750Vac/1分钟     漏电流≤1mA

Ns1、Ns2——————磁芯                             @1500Vac/1分钟     漏电流≤1mA

5、绕组阻值：(25℃)

Np1：≤150mΩ   Np2：≤35mΩ   Np3：≤35mΩ   Ns1：≤35mΩ   Ns2：≤30mΩ

# Text boxes

Np1=34T

Ø0.1*100

Np2=3T

Ø0.3*1

6

4

1

3

12

10, 11

13

Ns1=8T  Ø0.1*100

Ns2=8T  Ø0.1*100