这是电路图

正半周的MOS管控制时序和工作模式如图所示。

工作模式1：S2导通，S1、S3、S4闭合，电流经过L1、D1、S2、Cd、D4通过电感L1给电容Cd充电。

工作模式2：S2、S3导通，电容Cd通过高频变压器原边放电，电容上的电压大于电源电压，电源电压被钳制。

工作模式3：S1、S4导通，电容Cd通过高频变压器原边反向放电，同时电源经过Boost回路给电感充电。

工作模式4：S4导通，电源经过Boost回路继续为电感充电。

在正半周时，S2与S4互补工作，S3与S2后沿同步，S1与S4前沿同步。这个电路相当于把Boost回路与逆变回路叠加在一起了。S2与S4协调，控制着电路的功率因数，S1与S3导通时间相等，保证高频变压器不偏磁，S1与S3的导通时间控制着输出电压的大小。

（a）电流正半周控制逻辑图

（b）工作模式一                        （c）工作模式二

（d）工作模式三                          （e）工作模式四

电源正半周控制时序与工作模式

求开关状态模型，空间状态模型，小信号模型，打信号模型。55555555555555555555，我列不出来