安規零件介紹

- 元件類:

(1). 輸入插座(Inlet): 當作DISCONNECT DEVICE, GROUND PIN須比LINE/NEUTRAL PINS長;

--N端接藍線;

--L端接棕線;

--G端接綠滾黃線;

(2). 輸出插座(Outlet) 注意額定值;

(3). 電源開關(AC on/off switch): 當作AC電源開關使用;

(4). 安全保護開關: 當作SAFETY INTERLOCK保護使用;

(5). 保險絲(Fuse): 當作安全過電流保護用, CSA接受IEC127承認之保險絲,保險絲上應有如下標示:

- 額定電流;

- 額定電壓;

- 熔斷特性(Fast標示為“F”,Slow或time lag標示為“T”);

- 防爆特性(High-breaking標示為“H”, Low-breaking標示為“L”);

(6). LIMITED POWER SOURCE保險絲: 當作LIMITED POWER SOURCE

CIRCUIT之過電流保護裝置用.

(7). 保險絲座(Fuse holder): 外露于單體上,操作者會觸摸到的;

(8). 斷路開關(Circuit breaker): 當作安全過電流保護用;

(9). 電壓選擇開關(Voltage selector switch): 當作電壓切換開關使用

(10). 無熔絲開關: 當作安全過電流保護用;

(11). X-CAP: X1 或 X2;

(12). Y-CAP: Y1 或 Y2;

(4)One Y-Cap

(13).連結器(Connector Housing): 使用于一次側;

(14).變壓器/電感(Transformer/Inductor): 超過CLASS A以上,此零件須承認在UL INSULATION SYSTEM 之下;

(15).光耦合器(Photocouple): 一次側與二次側間;

(16). 繼電器(Relay);

(17).交流/直流風扇(AC/DC Fan): 正常熱源控制使用;

(18).突波吸收器(Varistor): 使用于過電流保護裝置前;

(19).熱敏開關(Thermostat): 當作不正常安全熱保護用;

(20).接地端子: 接地用,如RING TERMINAL等;

(21).洩放電阻(Bleeding Resistor):使用于過電流保護裝置前,若兩顆串聯,則無安規要求;

(22). EMI FILTER: 防制EMI用;

2. 塑膠類:

(1). PCB板: 所有PCB板,燃燒等級須在V-1以上;

(2). 安規標簽紙(Label): 如安規標志,公司名稱或商標,機種名稱,型號,輸入及輸出額定,警告標語等;

(3). 熱縮套管: 所有熱縮套管,燃燒等級V-1以上;

(4). PVC套管: 所有套管,燃燒等級V-2以上;

(5). 鐵弗龍套管: 所有鐵弗龍套管,燃燒等級V-2以上;

(6). 端子排: 使用于一次側;

(7). 絕緣片;

(8). 硅膠片;

(9). 絕緣膠帶(Insulating Tape): 所須考慮如下：

(1) 須具備抗燃作用;

(2) 耐壓強度;

(3) CTI≧100(CTI為相對電痕指數);

(10). 塑膠材質(Plastic Material): 所有塑膠材質須考量到:

(1) 燃燒等級不小於V-2或ＨF-2（除了防火機殼須V-1以上）;

(2) 耐壓強度;

(3) CTI≧100;

- 線材類:

一 二次側間所有線材,線材加工線等,如Wire, Cable等;

- 其它:

凡立水: 變壓器含浸用,增強產品的絕緣性.

備注: I. Vp-p電壓超過4KV的零件,其防火等級須為V-2或HF-2以上.(FBT與CRT

的任何部分,均須使用V-2以上的防火材料);

II.安全隔離變壓器須通過OVERLOAD TEST, ELECTRIC STRENGTH TEST

及 CONSTRUCTION CHECK.