正激变换器简要设计

（Dmax通常小于0.4，D2损耗通常大于D1）

1、初级峰值电流Ip

2、原边有效电流Irms

3、次级电流峰值Isp

4、次边有效电流Isrms

5、原边匝数Np

6、复位电压Vr

(Np=Nf，则Vin=Vr，Dmax≤50%)

7、励磁电流Im

8、原边电感量Lp

(正激变压器必须磨气隙)

9、输出滤波电感

（△i=20～30%﹡Io）

本文尽可能简洁明了的通过9个关键设计公式描述其整个过程。环路分析、磁性元件详细设计、功率器件选型等是一门艺术，艺术的东西存在各种可能性，不敢妄下结论！

开关电源设计涉及多方面的知识及经验，特别是各行各业追求的目标都不一样，设计结果千差万别。