车载系列驱动器开发要求

- 功率

300W、输入24V、输出110V、850Hz、闪动分常亮、间隔闪动两种模式。

- 过载保护

当负载功率超过驱动器设计要求时，驱动器自动停止工作，重新接电后恢复工作。

- 漏电保护

当驱动器负载出现漏电时，驱动器及时切断电源，保护使用者安全。

- 过热保护

当驱动器温度过高时，驱动器及时切断电源，避免火灾等意外情况发生。

- 震动适应性

驱动器应适应车载环境，在颠簸环境下，能正常工作，不影响使用时间，。

- 保护汽车电池

当汽车电池缺电时，驱动器自动切断电源，保护汽车电池。

- 噪音

a、驱动器工作时本身不应有噪音产生

b、驱动器加负载时，尽可能降低负载噪音。（可以通过调节电压、频率等方法）

8、体积

在不影响驱动器正常工作的前提下，尽可能减少体积。

- 过电压保护

电压过高时，驱动器停止工作

10、过电流保护  负载电流过大时，驱动器停止工作

11、发光二级管标示

当驱动器工作时，发光二极管点亮，便于使用人员判断

12、慢启动

启动时给负载加电流慢慢增加，最后达到稳定水平。

13、风扇

驱动器内应有风扇，帮助散热

14、铭牌

驱动器表面应有正规铭牌，标明驱动器内详细信息。