如图，是用UC3843控制的升压电路，输入部分的电源以及提供给芯片的电源都是由实验室的电压源提供的。但是调试了一天始终都没调出来，电压不仅没升上去，反而烧了2个芯片！下面是调试过程的一些记录：

- 对如L1,接上拆来的电感，发现电感L1发热，怀疑可能是电感绕线太细所造成的

- 接上自己手绕的电感，电感不发热了，但MOS管发热，一测，发现是芯片没工作，7脚电压才8V，芯片还没启动工作

- 给7脚接上3V稳压管、S8050、等，结果7只有2.6V

- 18圈

- 4并绕共16圈一个新电感（用的是E30磁芯，以下手绕电感都是这样），不升压（就算输入18，一接上，输出变为8.7左右，而且电压源也跳变到8.7V左右    ），可能是芯片不工作（7脚为7.9V到8.4V之间，开启电压为8.5V）

- 用上次用的升压为80多伏代替，而输出仍然不升压，电感发热，输入18V,pin7为9V左右，输出14。

- 用0.21mm绕的一层半，结果输出反而是3，4V

- 发现芯片烧了：1，2，3，4脚，6脚都为0输出

- 断开MOS管，单给芯片供电，依次得各管脚的电压值为2.5，2.5，0，1.9，5.0，18.0，16.5，0；接上16圈绕的电感，此时MOS管仍然断开，输入18，输出17.5V,各管脚7.3，1.6，0，1.9，5，18，16.5，0

- 损坏一个芯片，依次测得各管脚的电压值为0，0，0，0，4.9，18，0，0，但此时MOS管没事

- 更换芯片，检查没接入电感L1一切都正常，但一接入50匝的L1又见MOS管发热；再串入4并绕共16圈的电感到L1，结果MOS管还是发热

求各位大侠说说，为什么电压升不上去？为何芯片会损坏？ 是电感的问题吗，如果是，电感为何绕到50匝还不行，而且两个电感串接都还不行，MOS管照样发热，输出照样不升，

芯片6脚输出都只有3~4V，一接入电感芯片始终没有正常工作起来

备注：两电感顺接反接都试过。