輸 出 線 材

- 用途：用於電源線電壓輸出連接

- 接線材絕緣層厚度不同分：

1).1015#：耐壓600V，耐溫105℃，絕緣層厚度0.3mm

2).1007#；耐壓300V，耐溫80℃，絕緣厚度0.2mm

- 按線號不同分：

| 線號 | 單線絲CD徑 | 線絲根數 | 導體截面積 | 拉拔力 | 單線OD徑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18# | 0.178mm | 34 | 0.83mm2 | 39.0kgf | 1.5mm MAX |
| 20# | 0.178mm | 21 | 0.52 mm2 | 26.5 kgf | 1.4 mm MAX |
| 22# | 0.16mm | 17 | 0.33 mm2 | 23.6 kgf | 1.3 mm MAX |
| 24# |  | 11 |  |  |  |
| 26# |  | 7 |  |  |  |

線材截面積的計算公式：

S=線徑＊線徑＊線絲根數＊0.7854(常數)

即S=ψ*ψ*N*0.7854

例如：#18  S=0.178*0.178*34*34*0.7854=0.83mm2

- 按線材作用分：

  - 輸出線：20P、P4、P6

  - 轉接線：4P

  - 連接線：短線，例：5P-2P、3P線材(主動式PFC機种)

單地線：90mm 413ψ端子單沾剝8mm 1015 #20

  - 拋線              加413ψ端子：90／90mm413ψ雙剝8mm

不加1413ψ端子：地80mm雙剝6mm

注：所有的地線均為1015#並且剝線都是沾剝8mm(一般)

- 常用的輸出線材排線及長度

(一).ATX機种：

  - 20P線材：

1).排線(1～20)孔：橙、橙、黑、紅、黑、紅、黑、灰、紫、黃、橙、蘭、黑、橙、蘭、黑、綠、黑、黑、黑、白、紅、紅

2).長度：以黑線長度為基準數

紅線 +0mm

白線 +5mm

橙線 +10mm 如有+3.3VS線，則此線+30mm並為22#

黃線 +10mm

蘭線 +15mm

灰線 +40mm

綠線 +50mm

紫線 +90mm

3).線號不變的有

紫 #18

白 #20

a.一般  蘭 #20

灰 #20

綠 #22

b.特殊：

Flex機种： 紫 #20

綠 #20

蘭 #18

並且加一根3.3VS橙 22#

450W機种：白 #18

綠 #20

蘭 #18

加一根棕線3.3VS #22

  - 4P

1).L4P+L4P(大4P +大4P)：黃、黑、黑、紅  常用長度為400mm(4根線全長)

2). L4P+L4P+S4P(大4P +大4P+S4P)：黃、黑、黑、紅 常用長度為400mm(4根線全長)

  - P4：黑、黑、黃、黃  常用長度為450mm(4根線全長)

  - P6：紅、橙、橙、黑、黑、黑  常用長度為450mm，紅435mm、黑440mm、橙450mm

(二)、AT機種

- P8P9(1-12孔)：橙、紅、黃、蘭、黑、黑、黑、黑、白、紅、紅、紅

常用長度有(全長)400mm、450mm

- L4P+S4P：黃、黑、黑、紅       400mm+150mm

- L4P+S2P(杜邦線)：黃、黑、黑、紅    350mm+510mm

注：所有的輸出線材總長度誤差為±5mm、剝線為5mm，誤差為±0.5mm

- 常用的短線規格及剝線長度：

短線規格                              剝線長度

黑白90mm 1015 #20                    雙沾剝6mm

黑白70mm 1015 #20                    雙沾剝6mm

黑150mm 1007 #20                     雙沾剝4mm

橙線(切換線)140mm 1007 #20／1015 #20  雙沾剝5+10mm

黑白線90mm+187T端子                單剝6mm
黑白線70mm+250T端子                單剝6mm

注；1). 剝線長度為4mm直接接入PCB板相應孔，剝6mm為焊接

2).剝線和度大於5mm誤差為±1mm，小於5mm誤差為±0.5mm

3).加187T端子插I/O開關，加250T端子插PUSH開關。

- 各線材所代表的電壓分別為：

橙 +3.3V    Orange

紅 +5V      Red

黃 +12V     Yellow

紫 +5VSB    Purble

白 –5V      White

蘭 –12V     Blue

綠 PS-ON    Green(開關線)

灰 P.G       Gret

- 檢驗項目

  - 外觀：剝線是否氧化、鬆散、開叉

Housing是否有破損、變形、髒污現象

PVC顏色是否與樣品相符

是否有錯線、多插或漏插線

是否有端子脫落

  - 尺寸：長度以差為±5mm；剝線5mm(含)以下誤差為±0.5mm，5mm以上誤差為±1mm

  - 破壞測試：看根數、OD徑(單線)、S(截面積)、拉力

  - 材質：PVC(絕緣)

  - 導通

# Text boxes

雙地線