输入&输出特性：

1-3*W MR16大功率LED驱动电源有着输入电压高，转换效率高之特点：

- 直流输入电压最小工作在11V，最高工作电压可达17V，在100%的负载下，功率IC温升最大40度（环境温度除外）

- 交流输入最小电压工作在10V，最高工作电压可达14V，输入频率可从47Hz到50Hz的情况下工作

- 可直接用于卤素灯的电源（电子变压器），不会受电子变压器频率的影响而使LED驱动电流下降。

- 规格：3*1W，330mA，1*3W，700mA

| 平面尺寸:Dimension(mm) |
| --- |
| 实物:picture of real products | 平面尺寸:L*W*H=13.5*13*8mm |
|  | 项目(Item) | 单位(Units) | 参数范围(Parameter rang) |
| 储存条件 | 工作环境温度Working Environment | ℃ | -20～50 |
|  | 储存条件 Storage Condition | ℃ | -20～70 |
| 输入 | 输入电压频率 Work Frequency | Hz | 50/60 |
|  | 输入电压 Input Voltage | V | DC:7～30;AC:8～18 |
| 输出 | 输出电压 Max Output Voltage | V | 0-Vin |
|  | 输出电流 Max Output Current | mA | 320 +/-20mA |
| 其它 | 效率 Efficiency | % | ≥90% |
|  | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 13.5*13*8 |
|  | 寿命 | Hr | ≥20000 |
|  | 保护功能 | 短路保护，过温保护，过流保护 |