8大核心技术

- 革命性的全数字控制技术

海明晖“数字电磁灶”，构建了工业级全数字嵌入式系统，电路信号采用全数字化的传输、控制技术，让海明晖“数字电磁灶”，站上了更高的技术平台。

- 时实、全方位运行监控技术

海明晖“数字电磁灶”DSP的运算能力达每秒60M，是电磁灶每秒20K的工作频率的3000倍，能对每个运行周期的各项参数进行实时监控并及时处理，确保电磁灶平稳有效工作。

- 智能的自适性匹配调节技术

海明晖“数字电磁灶”能对线圈和锅具的不同材质进行智能分析，然后自动调节各项参数与之匹配，达到最佳加热效果。开行业技术之先河，方便用户选用不同锅具。如409、430、201、202均可有效加热。做过处理后还能足功率对304材质的锅具加热。市场上其它厂商电磁灶给不同材质锅具加热过程中伴随线圈盘过热或IGBT烧坏。

- 智能抛锅功率控制技术

海明晖“数字电磁灶”独特抛锅功率调节算法，有三种智能调节技术，其抛锅效果如明火。A、功率随高度调节技术：可随着锅的翻动高度自动跟踪并调节功率大小，高度越高，功率逐渐变小，达到明火翻炒效果。B、功率定格技术：抛锅时，当锅离开微晶板上方，电磁炉记住了此时的高度及对应功率，当锅重新回到微晶板上方时，电磁炉马上提供离开时的功率。C、快速恢复最大功率技术，如果不再抛锅，将锅放回微晶锅上后0.01秒内，可回到原额定功率。三项智能抛锅功率控制技术，保证抛锅如明火。真正达到明火翻炒效果，解决了厨师最担心的问题。

- 纳秒级的电流保护技术

电磁炉故障最多的原因是就IGBT电流过大，导致IGBT烧掉。“数字电磁灶”每秒60M运算能力，对电流过大、短路保护反应可达纳秒级，防止任何形式的电气短路状态下破坏设备, 实现IGBT零损坏，确保产品的安全可靠。

- 定温炒菜控制技术

海明晖“数字电磁灶”通过智能参数调节匹配，即使因外部电压不稳（380V-460V范围内），仍可保证输出功率保持不变，实现定温炒菜。

- 独家数字滤波技术

海明晖“数字电磁灶”，根据产品应用环境，独创了一套数字滤波软件。在商业电磁灶行业，打造全球领先超强抗干扰特性。各种抗干扰度试验(如SURGE 、EFT、DIP、ESD)测试结果显示，其抗干扰能力都达到行业顶尖水平，使其适用于各种恶劣电气环境，且多台电磁灶并排同时工作也没有问题。

- 非正常开/关机冲击保护技术

厨师在开/关机时，忘记将电磁炉的档位调至0档。开机时如果直接上到最大功率；或关机时如果不将功率调到零，直接高档位关机；都会产生非常大的冲击电流；严重影响了电磁炉的使用寿命。

海明晖“数字电磁灶”实现了开机自动检测档位是否归零。如果不在零档位，要求归零后才能加大功率。还实现了强行关机冲击电流保护。从而大大提高整机寿命。

7大行业难题

- 抛锅没有火力，菜品下降，出菜速度慢。

- 功率调不下来，小灶的最低功率也有近1000W，

- 外部电压不稳时功率变化大，

- 锅具要求严，用非厂家原配锅具，不能有效加热，严重时甚至会烧机，

- 多台电磁炉连排工作时，相互干挠，特别是多头煲仔炉，锅具较近时，有刺耳的低频噪音。

- 因厨房水气、昆虫导致机芯电路短路，发生故障。

- 核心器件IGBT过流，保护不及时烧机，电磁炉使用寿命过短。

30项智能保护

1、过流保护：当电流超过机芯额定电流时，”数字”商用电磁炉自动减少电流或暂时停止加热。电流恢复正常且加热2S后自动启动。

2、电流过低保护：当电流过低时，”数字”商用电磁炉把功率锁定在较低状态，直至电流恢复到正常后，才可实现功率调高，保护主机不受损。

3、电流检测模块异常保护：当电流检测模块不能正常工作时，”数字”商用电磁炉不工作，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

4、过压保护：当三相电源电压连续超过 450V 时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。电压恢复正常后自动启动。

5 、欠压保护：当三相电源电压连续低于 323V 时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。电压恢复正常后自动启动。

6、缺相保护 : 三相电源输入时，任意缺少一相或两相时，”数字”商用电磁炉停止加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。接线正常后重新开机即可正常启动。

7、电压检测模块异常保护：当电压检测模块不能正常工作时，”数字”商用电磁炉不工作，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

8 、线盘短路保护：当线盘短路时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

9 、线盘开路保护：当线盘开路时，”数字”商用电磁炉不加热，进行保护状态。发光管显示相应故障代码。

10、线盘温度传感器短路保护：线圈盘温度传感器短路时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

11、线盘温度传感器开路保护：线圈盘温度传感器开路时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

12、线圈盘温度传感器失效保护：线圈盘温度传感器失效时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

13、 IGBT 模块过热保护： IGBT 模块过热时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。温度正常时，可自动恢复加热。

14、 IGBT 模块过流保护： IGBT 模块电流过高时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。电流正常时，可自行恢复加热。

15、IGBT 驱动异常保护：当检测到IGBT 不能正常驱动时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

16、IGBT温度传感器短路保护：当检测到IGBT 温度传感器短路时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

17、IGBT温度传感器开路保护：当检测到IGBT 温度传感器开路时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

18、IGBT温度传感器失效保护：当检测到IGBT 温度传感器失效时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

19、电流互感器失效保护：当检测到电流互感器失效时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

20、变压器短路保护：当检测到变压器短路时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

21、变压器开路保护：当检测到变压器开路时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。

22、浪涌保护：当电源出现过高浪涌电压时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。浪涌消失两秒后，自动恢复加热。

23、防雷击保护 : 当下雨天雷击时产生高压干扰时，”数字”商用电磁炉会暂时停机保护、等雷击过后再自动恢复加热。

24、防干烧保护 : 当锅干烧达到一定温度点时，”数字”商用电磁炉不加热，进入保护状态。发光管显示相应故障代码。温度正常后，自动恢复加热。严重异常，不能自动加热，需要重新启动。

25、 无锅保护 :当锅具移开 10 秒钟后，”数字”商用电磁炉会停止工作，放锅后自动开启。

26、锅具不符保护：放入的锅具不符合要求，不是生铁或不锈钢材质的锅具时，如放铜锅、铝锅等，”数字”商用电磁炉不工作，进入保护状态。

27、强行关机保护：如果功率不归零强行断电关机，会产生强大的冲击电流，智厨”数字”商用电磁炉可第一时间保护，阻断大电流对机芯的冲击，从而大大提高整机寿命。

28、异常开机保护：如果关机时忘记把功率调至零档，直接以最大功率开机，也会产生强大的冲击电流，”数字”会阻止这种异常开机，仍然需要调回零档位，才允许正常开机，以保护设备寿命。

29、逐相调频控制保护：数字控制系统能跟随线盘或电容参数变化而进行调整，将工作状态保持在良好的范围。

30 、防水防潮保护 : 机芯内部做过工业级的特殊防水防潮处理，往机芯上淋水都不影响正常工作。