CD4051 CD4052 CD4053中文资料引脚功能

CD4051/CC4051是单8通道数字控制模拟电子开关，有三个二进控制输入端A、B、C和INH输入，具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5～20V的数字信号可控制峰值至20V的模拟信号。例如，若VDD＝+5V，VSS＝0，VEE＝-13.5V，则0～5V的数字信号可控制-13.5～4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗，与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端＝“1”时，所有的通道截止。三位二进制信号选通8通道中的一通道，可连接该输入端至输出。
 
      CD4052/CC4052是一个差分4通道数字控制模拟开关，有A、B两个二进制控制输入端和INH输入，具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5～20V的数字信号可控制峰峰值至20V的模拟信号。例如，若V DD=+5V，VSS=0，VEE=-13.5V，则0～5V的数字信号可控制-13.5～4.5V的模拟信号，这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗，与控制信号的逻辑状态无关，当INH输入端=“1”时，所有通道截止。二位二进制输入信号选通4对通道中的一通道，可连接该输入至输出。
 
        CD4053/CC4053是三2通道数字控制模拟开关，有三个独立的数字控制输入端A、B、C和INH输入，具有低导通阻抗和低的截止漏电流。幅值为4.5～20V的数字信号可控制峰-峰值至20V的数字信号。例如若VDD＝+5，VSS＝0，VEE＝-13.5V，则0～5V的数字信号可控制-13.5～4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD－VEE电源范围内具有极低的静态功耗，与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端＝“1”时，所有通道截止。控制输入为高电平时，“0”通道被选，反之，“1”通道被选。

| CD4051 CD4052 CD4053真值表 |
| --- |
| INPUT STATES 输入状态 | “ON” CHANNELS “开”通道 |
| INHIBIT禁止 | C | B | A | CD4051B | CD4052B | CD4053B |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0X, 0Y | cx, bx, ax |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1X, 1Y | cx, bx, ay |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2X, 2Y | cx, by, ax |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3X, 3Y | cx, by, ay |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | cy, bx, ax |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | cy, bx, ay |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | cy, by, ax |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | cy, by, ay |
| 1 | * | * | * | NONE | NONE | NONE |

| CD4051引脚功能说明 |
| --- |
| 引脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 2 4 5 12 13 14 15 | IN/OUT | 输入/输出端 |
| 9 10 11 | A B C | 地址端 |
| 3 | OUT/IN | 公共输出/输入端 |
| 6 | INH | 禁止端 |
| 7 | VEE | 模拟信号接地端 |
| 8 | Vss | 数字信号接地端 |
| 16 | VDD | 电源+ |

| CD4052引脚功能说明 |
| --- |
| 引脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 2 4 5 | IN/OUT | Y 通道输入/输出端 |
| 11 12 14 15 | IN/OUT | X 通道输入/输出端 |
| 9 10 | A B | 地址端 |
| 3 | OUT/IN | Y 公共输出/输入端 |
| 13 | OUT/IN | X 公共输出/输入端 |
| 6 | INH | 禁止端 |
| 7 | VEE | 模拟信号接地端 |
| 8 | Vss | 数字信号接地端 |
| 16 | VDD | 电源+ |

| CD4053引脚功能说明 |
| --- |
| 引脚号 | 符号 | 功能 |
| 1 2 3 5 12 13 | by bx cx cy ay ax | 输入/输出端 |
| 9 10 11 | c b a | 控制端 |
| 14 | OUT/IN ax or ay | 公共输出/输入端 ax or ay |
| 15 | OUT/IN bx or by | 公共输出/输入端 bx or by |
| 4 | OUT/IN cx or cy | 公共输出/输入端 cx or cy |
| 6 | INH | 禁止端 |
| 7 | VEE | 模拟信号接地端 |
| 8 | Vss | 数字信号接地端 |
| 16 | VDD | 电源+ |

CD4051引脚图

CD4052引脚图

CD4053引脚图

CD4051逻辑图

CD4052逻辑图

CD4053逻辑图