输入交流电压：85~264VAC

输入频率：50 HZ

输出直流电压：5.0 V

输出直流电流：0.75 A

输出功率：    3.75 W

开关频率：60KHZ

电源效率：80%

输入最大功率：4.7W

计算步骤如下：

1. 确定开关管和输出整流二极管

开关管13003耐压:  Vce=700V

输出整流二极管SB240：反向压降VD=40V

正向导通压降VF=0.5V

- 计算变压器匝比N

考虑开关器件电压应力的余量（Typ.=20%）

开关ON ：0.8VD > Vin(max)/N+Vo  即：0.8*40>264*1.4/N+5

开关OFF：0.8 Vce>N*（Vo+VF）+Vin(max)   即：0.8*700>N*5.5+264*1.4

由以上两式可得：14 < N  < 34          N取中心值24

- 确定最低输入电压和最大占空比

3.1 输入滤波电容：3.75W*2.5U/W=9.4UF

3.2 最低输入电压(tc取3ms)

Vin(min)=  =

=86V

  - 最低输入电压，最大功率时，最大占空比Dmax

Dmax===0.6

- 计算初级临界电流均值和峰值

  - BCM模式下，最小输入电压时的平均输入电流

Iin-avg===0.018A

  - 变压器初级临界电流峰值

- Ip1=Ipk1===0.06A

- 最大导通时间及初级电感量

  - Tonmax=Ts*Dmax=*Dmax=*0.6=10us

  - Lp===14.33mH