| TO： |  | FROM： | 东莞威锐/乐先生 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTN： |  | TEL： | 0769-22783291/13829209381 |
| TEL： |  | FAX： | 0769-22718521 |
| FAX： |  | DATE： |  |

节能型开关（LED驱动）电源老化车方案

VR—XXXJL节能型开关（LED驱动）电源老化车是我司最新开发的,它是一种应用电能回馈型电子负载来做老化负载的开关（LED驱动）电源老化设备。老化负载主体采用ERS-D2D2880-16CH电能回馈式电子负载，其节能效率达85%以上。

一  传统老化车：

纯粹的耗能，不能回馈电能。使用时间越长，耗费的电能越多。

根据需要老化之电源效率的高低决定所需要电费的大小。

二 节能老化台车 ：

能把大量电能逆变送回电网。

例如一台老化车有120个位，72台车有 120×72＝8640个位，

每个位平均带载10W  , 一年老化300天，一天老化14小时，电费为1元/KW, 回馈效率平均约为75%.

所以回馈的电费为：

8640×10×300×14÷1000×1×75%＝272,160≈27万

即仅仅电费一项，一年就可以节约27万元以上

五年累计就可以节约136万元以上

节电示意图

使用传统老化方案 :

优点: 1投资比较少,有利于企业资金的周转.

缺点: 1 浪费大量电能,不符合国家如今大力提倡节能降耗这一发展

趋势，而且能源的价格将来会越来越贵。

2 老化不同型号的适配器需要更换相应的电阻,耗费较多的人

力,物力,使的生产效率相应降低.

3 电阻发热较大,需要排风设备进行降温,无形中增加老化成本.

4 无法实现监控,加大检测不合格电源的人力成本.

使用节能老化台车方案 :

优点: 1高效节能 电能回收率最高可达80％.

2方便灵活 可适用多种电源输入；可以将老化台车随意摆放

在生产线附近，无须固定区域。

3稳定可靠 台车选料上乘，经久耐用，内部负载具有多种保护功能，确保连续正常工作.

4安全隔离 台车采用封闭式设计，内部与外界隔离，确保安全。

5符合标准 并网电流为标准正弦波，对电网无污染.

6高回报率 一次投资，多年回报.

7操作简便 配有液晶显示监控板，简易式操作设计.

8节约成本 无需更换电阻，大量节约人力成本，台车内部负载

自行发热，节省安装发热设备的成本。

9易于监测 监控板自动监测，无需人工检测.

10提高质量 可在不增加电费的基础上加长老化时间,提高

产品质量.

11扩大产能 在不改变本厂用电配额的基础上能使产量在原

有的基础上提高2-3倍.

缺点: 一次性投资比较大,不利于厂家资金的周转.

# 三 ERS-D2D2880-16CH并联型节能电子负载技术规格

1.均流模块技术规格

| 输入电压范围 | 3~48VDC |
| --- | --- |
| 输出电压 | 54VDC |
| 单模块通道数 | 16 |
| 单通道最大拉载电流 | 30A |
| 单通道拉载电流范围 | 0~30A |
| 单通道最大拉载功率 | 192W |
| 单模块最大拉载功率 | 3000W |
| 拉载电流精度 | <2%（fullscale） |
| 拉载电流纹波系数 | <5% |
| 拉载电流检测精度 | <2%（fullscale） |
| 输入电压检测精度 | <1% |
| 效率 | MAX≥90%，AVG≥80% |
| 使用温度 | 0~45度 |
| 通信方式 | 485通信 |
| 长*宽*高 | 400mm*145mm*132mm |

2.3000W主功率逆变器技术规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 直流侧 | 额定功率 | 3000W |
|  | 输入电压范围 | 50~58VDC |
|  | 额定输入电压 | 53.5VDC |
|  | 直流电流范围 | 0~50A |
| 交流侧 | 电网电压范围 | 187~253Vac |
|  | 电网频率 | 48~52Hz |
|  | 注入电网电流THD | <5%（半载以上） |
|  | 功率因素 | >0.99（半载以上） |
| 效率 | >87% |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 隔离方式 | 变压器隔离 |
| 体积（W x D x H） | 320*400*132mm |
| 保护功能 | 电网过/欠压、电网过/欠频率，交流过流、直流过流、直流侧过/欠压、过温、硬件故障，电网瞬间短路等 |
| 通讯方式 | 485通信 |
| 效率 | >87% |

3．ERS-D2D2880-16CH并联型节能电子负载功能简介

a. LCD/PC/SERVER/LED 电源与节能电子负载均流板一对一连接老化；

b. 可以多个接口板输入通道并联使用，以适应大功率电源模块的老化要求；

c. 可通过监控单元监视每路电源的电流和电压输出，并能够进行各路控制

电流的设定；

d. 能够灵活扩展容量，并且能够方便地对现有电阻/电子耗能型老化架/车

进行改装；

e. 可与上位机通信，具有统一的上位机监控；

f. 可以配置计算机监控老化过程，设定老化电压电流；

4. ERS-D2D2880-16CH并联型节能电子负载特点

(1)．放电电流以正弦波方式回馈电网，高效节能，谐波低(总THD≤5%)，功率因数高(cosφ≥0.99)，对电网和其它生产设备无不良影响；

(2). 逆变效率高，整机效率在额定工况下≥80%；

(3). 自动同步并网，对电网无冲击；

(4). 具有恒流功能，使用方便，操作灵活；

(5). 具有完善的内部保护和并网保护功能，可长期稳定连续工作；

(6). 模块化设计，用户既可单独使用功率单元模块，也可组成系统使用，配

置灵活。功率模块更换方便，维护工作简单迅捷；

(7).可实时监控每个LCD/PC/SERVER/LED 电源的输出电压电流，并通过上位机电脑显示，可分别设定每个功率单元的通道电流值，可实现各种LCD/PC/SERVER/LED 电源同时老化；

(8).可以和计算机通讯，进行数据采集和监视，并以报表形式输出所需要的数据，满足现代化生产和管理的要求；

(9).通过计算机编程，可以对电源进行大小电流交替等方式老化，提高产品

可靠性。

5. ERS-D2D2880-16CH并联型节能电子负载产品可靠性

􀂄 功率单元模块化设计，各模块运行相对独立；

􀂄 系统采用模块化冗余配置，在单个功率模块出故障时，系统仍能够正常

运行；

􀂄 完善的并网保护和模块自身保护；

􀂄 故障自恢复功能，使功率模块在电网或功率单元自身出现意外故障后，

能够自动恢复运行；

􀂄 合理的结构设计，降低功率单元功耗和内部温升；

􀂄 功率器件大裕量设计，关键器件严格选型，采用高MTBF 元件提高产品

整体可靠性。

节能原理图：

参考图：

# Text boxes

220V市电

开关电 源

DC输出

节能型电子负载

AC输入

与电网并网，输送到电网

与市电同步同相同频率220V

输出220V电压