IQC 检 验 指 导 书

版本：A

| 品名：电解电容 | 型号：通用 | 作业名：来料检验 |
| --- | --- | --- |
| 检验要求： 1. 确保测试仪器正常工作 2. 参照指导书检验 3. 测试耐压后需让电解电容充分放电 4. 做好检验记录 | 性 能 检 测 指 标 |
|  | 检测项目 | 检 测 标 准 | 检测方式仪器 | 缺 陷 分 类 |
|  |  |  |  | CRI | MAJ | MIN |
|  | 目 的 | 确保所购电解电容符合工程要求，保证产品质量 |  |  |  |  |
|  | 外 观 | 包装不符合要求 | 目 视 |  | √ |  |
|  |  | 体积尺寸与（承认书）上的不符 | 游标卡尺 |  | √ |  |
|  |  | 脚距、直径尺寸与（承认书）不符 |  |  | √ |  |
|  |  | 电解电容丝印模糊不清，元件脚氧化、不上锡 | 目 视 |  | √ |  |
|  |  | 电解电容丝印模糊，可识别 |  |  |  | √ |
|  |  | 电解电容外皮破损 |  |  | √ |  |
|  | 耐压漏流 | 标准值+20%；标准值为450V的用500V测试 |  |  | √ |  |
|  |  | 漏流参照电解电容检验标准 |  |  | √ |  |
|  | 容 量 | 标准值±10% |  |  | √ |  |
|  | 耐 温 | 烤105℃ 1h 无破皮 |  |  | √ |  |
|  |  | 容量符合标准电感量±15% |  |  | √ |  |
| 注：允许误差 F=±1% G=±2% J=±5% K=±10% L=±15% M=±20% |
| 执行标准：GB2828 LEVEL II |
| AQL | CRI=0 | 文 件 编 号 |  | 文件控制编号 |  | 编 拟 |  |
|  | MAJ=0.65 | 所 属 部 门 | 品 质 部 |  |  | 审 核 |  |
|  | MIN=4.0 | 生 效 日 期 | 2003/8/1 |  |  | 批 准 |  |