IQC 检 验 指 导 书

版本：A

| 品名：型号贴纸 | 型号：型号贴纸、合格证 | 作业名：来料检验 |
| --- | --- | --- |
| 检验要求： 认真比对样板 做好检验记录 | 性 能 检 测 指 标 |
|  | 检测项目 |  | 检测方式仪器 | 缺陷分类 |
|  |  |  |  | CRI | MAJ | MIN |
|  | 形象文字 | 符合样板及图纸要求 | 目视 |  | ╲╱ |  |
|  | 规格尺寸 | 符合样板要求 | 卡尺 |  |  | ╲╱ |
|  | 外观 | 1.图形文字清晰 | 目视 |  |  | ╲╱ |
|  |  | 2.表面颜色均匀、光洁 | 目视 |  |  | ╲╱ |
|  |  | 3.无污点、切割整齐 | 目视 |  |  | ╲╱ |
|  | 耐温特性 | 烤90℃1小时粘性良好 | 烤箱 |  | ╲╱ |  |
| 执行标准：GB2828 LEVEL II |
| AQL | CRI=0 | 文 件 编 号 |  | 文件控制编号 |  | 编 拟 |  |
|  | MAJ=0.65 | 所 属 部 门 | 品 质 部 |  |  | 审 核 |  |
|  | MIN=4.0 | 生 效 日 期 | 2003/11/1 |  |  | 批 准 |  |