物料名称	规格型号	用量	具体位置

贴片碳膜电阻	0805 1Ω   ±5%   ROHS	1	R9

贴片碳膜电阻	0603 470Ω ±5%    ROHS	1	R6

贴片碳膜电阻	0603 1K    ±5%    ROHS	1	R7

贴片碳膜电阻	0603 3K9   ±5%    ROHS	1	R8

贴片碳膜电阻	0603 9K1   ±1%   ROHS	1	R10

贴片碳膜电阻	0603 10K   ±1%   ROHS	1	R13

贴片碳膜电阻	0603 10K   ±5%    ROHS	3	R14，R15,R16

贴片碳膜电阻	0805 18Ω  ±5%   ROHS	1	R11

贴片碳膜电阻	1206 220Ω ±5%   ROHS	1	R4

贴片碳膜电阻	0805 3.9K    ±5%    ROHS	1	R12

贴片碳膜电阻	1206 1.24R   ±1%   RoHS	1	R5

贴片碳膜电阻	1206 100K  ±5%    ROHS	1	R3

贴片碳膜电阻	1206 3.3M  ±1%   RoHS	2	R1，R2

片式电容	0603 47P    NPO  ±5%  50V       ROHS	1	C5

片式电容	0603 104P   X7R  ±10% 25V   ROHS	1	C10

片式电容	0603 270P   X7R  ±10% 50V       ROHS	1	C4

片式电容	0603 470P   X7R  ±10% 50V       ROHS	1	C6

片式电容	0805 222P X7R ±10% 250V RoHS	1	C3

片式电容	0805 680P  X7R  ±10%     50V    ROHS	1	C9

片式电容	1206 106P  X7R  ±10%    10V   ROHS	1	C13

贴片整流二极管	4148        ROHS	1	D3

贴片肖特基二极管	SBR10U45SP5   RoHS	1	D4

贴片二极管	MB6S  RoHS	1	BD1

贴片IC	iW1691-08  封装：SO-8  RoHS	1	U1

插件快恢复开关二极管	FR107     ROHS	1	D1

插件快恢复开关二极管	FR107     ROHS	1	D2

插件铝电解电容	6.8U  8*16  400V   ±20%  ﹣40﹢105℃ ROHS	1	C1

插件铝电解电容	10U    10*17  400V  ±20%  ﹣40﹢105℃   ROHS	1	C2

插件铝电解电容	4.7U   4*5    50V   ±20%  ﹣40﹢105℃   ROHS	1	C7

插件铝电解电容	1000uF/10V  8*14  RoHS  高频低阻	1	C11

插件铝电解电容	470U   6.3*12 10V   ±20%  ﹣40﹢105℃  高频低阻电解  ROHS	1	C12

插件MOS管	FTU04N60BG  封装TO-251  RoHS+Halogen-Free	1	Q1

插件变压器	Chipsen0520B EPC17  RoHS	1	T1

插件线绕电阻	保险丝电阻  5.1R/1W 小体积 有UL认证 RoHS	1	F1

端子	USB插座   USB-AF-12  RoHS	1	USB1

线路板	USB0520A_V1.5PCB 长：154.99mm 宽：53.64mm 厚：1.2mm 6拼板  双面板 材质：FR-4 ROHS（含CQC\UL\ROSH\板材等安规信息丝印）	1

插件涤纶电容	222P,AC400V Y1安规电容 8*9  ±20%    RoHS	1	CY1

共模电感	CHIPSEN015A  15mH EE8.3  RoHS	1	L0

插件线绕电感	1mH   6*8                       ROHS	1	L1

插件线绕电感	1.6UH 棒型电感  ±10%  R3*12-1R6K   ROHS	1	L2