| 3*3W (RM6 10V) V1.0 （RM6 3+3 卧式）变压器 |
| --- |
| 1.变压器原理图 |  |
| 2.绕制结构图 |  |
| 3.线包制作工序 | 顺序 | 起始 | 终止 | 铜线规格 | 绕线圈数(TS) | 胶带圈数 | 绕线方式 |
|  | N1 | 6 | 1 | 0.17mm | 49 | 2 | 从 PIN6（起线）到 PIN1（收线） ，用1 条φ0.17mm 漆包线密绕 49TS，后包两层胶带. |
|  | N2 | A | B | 0.4mm AIW | 12 | 2 | 用三层绝缘线做飞线，同名端A端套黑色套管，线留长30mm B端套透明套管 |
|  | N3 | 1 | 2 | 0.17mm | 49 | 2 | 从 PIN1（起线）到 PIN2（收线） ，用1 条φ0.17mm 绝缘线密绕 49TS，后包两层胶带. |
|  | N4 | 3 | 4 | 0.2mm | 16 | 2 | 从 PIN3（起线）到 PIN4（收线） ，用1 条φ0.17mm 绝缘线密绕 16TS,绕制1层，后包两层胶带. |
| 4.材质 | 磁芯：RM6 TDK PC40 |
|  | 骨架：RM6 3+3 骨架，1脚要求剪平 |
|  | 绝缘线:0.17mm 0.2mm三层绝缘线0.4mm AIW 玛拉胶纸 |
| 5.参数 | 绝缘强度，VAC | 60 Hz，持续1秒钟，自引脚2,4,5,6到引脚飞线AB。 | 3000 VAC |
|  | 额定初级电感量，年mH | 于1 V (10KHZ 0.25V)典型开关频率、在引脚6到引脚2之间测量，此时所有其他绕组均开路。 | 1.6mH ±7.5% |
|  | 最大初级漏感，µH | 在引脚A到引脚B之间测量，此时所有其他绕组均短路。 | LsN1 ＜60uH |
| 备注 |  |

# Text boxes

飞线出线从1脚边出线，同名端A打黑点