有需要详细了解的欢迎致电：

王彪：15818572651  0755-82502974

QQ:269257114   1005@4006988328（企业QQ）

三星（SAMSUNG）LED 代理

下面是目前推广的一些产品目录：

| 类型 | 产品 | 光通量 | 尺寸（mm) | 电压 | 色温 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中功率 | 5252系列 | S1 | 19lm (@60mA) | 5.2*6.0*1.3 | 2.8V-33V | 2700K-6500K | LED灯管、LED面板灯、LED灯带、球泡灯等 |
|  |  | S2 | 28lm (@100mA) |  |  |  |  |
|  |  | L1 | 45lm (@150mA) |  |  |  |  |
|  |  |  | 24lm (@65mA) |  |  |  |  |
|  | 2323系列 | L1 | 52.6+lm (@150mA) | 2.3*2.3*0.7 | 2.8V-33V | 2700K-6500K | LED路灯、LED射灯、LED便携式灯具等 |
|  |  |  | 22.8+lm (@60mA) |  |  |  |  |
|  | 5630系列 | L1 | 51.4+lm (@150mA) | 5.6*3.0*0.95 | 2.8V-33V | 2700K-6500K | LED灯管、LED面板灯、LED灯带、球泡灯等 |
|  |  |  | 20.5+lm (@60mA) |  |  |  |  |
| 大功率 | Sunnix8 |  | 120lm (@350mA) | 6.0*7.0*1.2 | 2.9V-3.5V | 2700K-6500K | LED球泡灯、LED筒灯等 |
|  | 单芯片 | 1~3W Ceramic 3535 | 130lm 以上(@350mA) | 3.5*3.5*2.1 | 2.7V-3.3V | 5000K | 1-5W通用,最大电流1.5A时以CCT5000K计算,亮度实测为436LM |
|  | HV DC | 4~6W WA4 | 500lm (@115mA, 34.8V) | 18.0*13.5*6.4 | 33.4V-35.4V | 2700K-6500K | LED球泡灯、LED筒灯等 |
|  |  | 8~11W WA6 | 1250lm (@460mA, 17.4V) | 25*20.25*6.9 | 17V-18V | 2700K-6500K | LED球泡灯、LED筒灯等 |
|  | HV AC | 3W+ ACLED | 310lm (@220Vac,22mA) | 12.4*11.4*4.38 | 220V或110V | 2700K-6500K | LED球泡灯、LED蜡烛灯等 |