75W智能氙气灯电子镇流器规格书

- 应用领域：

产品使用于超市服装店、珠宝店、精品店、展示中心、专卖店、  办公室、娱乐场所、工厂、商场、码头、宾馆酒楼等工业及商业照明。

    - 电特性（Ta=20℃）：

EMC GRAPH

| 输入特性 |
| --- |
| 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 正常工作输入电压 |  | 200 | 220 | 240 | VAC |
| 可输入电压范围 |  | 160 | 220 | 265 | VAC |
| 交流输入频率 |  | 45 | 50 | 65 | Hz |
| 输入总功率 |  | 78 | 80 | 82 | W |
| 输入功率因素 |  | 0.98 |  |  |  |
| 电流总谐波 (%) |  | 5.0 | 8.0 | 10.0 |  |
| 输入电流 |  | 0.36 | 0.365 | 0.37 | A |
| 浪涌电流 | 冷启动@25℃,160VAC |  |  | 20 | A |
|  | 冷启动@25℃,240VAC |  |  | 60 | A |
| 漏电流 |  |  |  | 0.5 | mA |
| 输出特性 |
| 配灯功率 |  |  | 75 |  | W |
| 灯负载功率 |  | 71 | 73 | 75 | W |
| 灯输出点火电压 |  | 18 | 23 | 30 | KV |
| 灯输出正常工作频率 |  | 140 | 160 | 180 | Hz |
| 灯输出电流波形 |  | 方波输出 |
| 灯工作电压 |  | 80 | 120 | 160 | V |
| 灯工作电流 |  | 0.93 | 0.625 | 0.47 | A |
| 灯电流波峰比 |  | 1.5 | 1.7 | 1.9 |  |
| 热灯点火延迟时间 |  | 3 | 8 | 15 | S |
| 灯输出导线长度 |  | 10 | 20 | 30 | CM |
| 绝缘强度 |
| 输入——输出 | AC：1500V |  | 1 |  | Min |
| 输入——地 | AC：1500V |  | 1 |  | Min |
| 输出——地 | AC：1500V |  | 1 |  | Min |
| 绝缘电阻 |
| 输入——输出 | DC：500V | 50M |  |  | Ω |
| 输入——地 | DC：500V | 50M |  |  | Ω |
| 输出——地 | DC：500V | 50M |  |  | Ω |
| 结构 |
| 冷却型式 |  | 自然冷却 |
| 尺寸 |  | 120×63×33（mm） |
| 温度/湿度特性 |
| 工作温度/湿度 |  | -25/20% |  | +60/90% | ℃/RH |
| 存储温度/湿度 |  | -25/10% |  | +85/95% | ℃/RH |

# Text boxes

- 特点：

  - 高功率因素，低谐波含量。

  - 低频方波输出，避免音频共振。

  - 防电磁干扰，无频闪，无噪音。

  - 恒定输入、输出功率。

  - 降低初装费用，节约运行开支

  - 宽电压输入范围。

  - 使用寿命≥18000小时。

    - 智能保护功能：

  - 热点灯智能启动。

  - 未安装灯管智能监控。

  - 灯管寿终智能监控。

  - 非HID灯接入智能监控。

  - 高压输出短路智能监控。

  - 过温、过载、空载智能监控。

- 执行标准：

  - 安全：EN60924，EN60928

  - 工作原理：EN60929

  - 电磁兼容：EN55015

  - 豁免：EN61547

  - 保护等级：Ⅰ，Ⅱ

- 适用灯管：

  - 氙气灯75W