采用 110V(倍压)／220V 交流电压输入的开关稳压电源

该电源电路如图所示，输入交流电压为 110V 或 220V。当 110V 交流电压电源在

85～132V 范围内变化或 220V 交流电压电源在 170～265V 范围内变化时，Sv=±1％。当

负载电流变化范围为 10％～100％时，Si=±5％。输出纹波电压为±50mV。电路中的 S 为

ll0V／220V 交流电压选择开关，亦可通过印制板上的跳线器来代替开关。当 S 闭合时，

选择	ll0V 交流电压输入，此时由整流桥 BR 和阻容元器件 R1、C1、R2、C2 构成倍压整

流电路。当	S 断开时，选择 220V 交流电压输入。为改善轻载时的电压稳定性，输出电路

中增加了电阻	R4，由它设定的最小负载电流	=36mA。

二倍压整流电路其工作原理

倍压整流电路：利用滤波电容的存储作用，由多个电容和二极管可以获得几倍于变压

器副边电压的输出电压，称为倍压整流电路。电路如图下所示。

★当 u2正半周时节，电压极性如图所示，D1导通，D2截止；C1充电，电流方向和 C1上

电压极性如图所示，C1电压最大值可达

。

★当 u2负半周时节，电压极性如图所示，	D2导通，D1截止；C2充电，电流方向和 C2上

电压极性如图所示，C2电压最大值可达

。

可见，对电荷的存储作用，使输出电压（即 C2上的电压）为变压器副边电压的两倍，利用

同样原理可以实现所需倍数的输出电压。

二倍倍壓電路

半波倍壓電路	Vm=10V

C=1μF

f = 60Hz

R=10k、100k、1000k

※在有負載的情形下輸出漣波的頻率和輸入訊號頻率相同，稱為半波倍壓電路。

全波倍壓電路

在有負載的情形下輸出漣波的頻率為輸入訊號頻率兩倍，稱為全波倍壓電路。

三倍倍壓電路

輸入電壓：10 V

四倍倍壓電路

]