市场上有这么一款电源，成本低，性能好，体积小，受到很多LED照明厂家的支持，主要应用于LED球泡灯，玉米灯，日光灯等灯具上，这款IC是由台湾数能科技生产的，NU501恒流驱动！如需了解此芯片应用，请加我QQ2625696849，大家互相探讨！附件是这款芯片NU501应用于软灯条，硬灯条，单色上应都有很好的表现，是取代传统电阻的最佳选择。的应用电源图片：1.NU501设计应用于LED日光灯90串2并，3014灯珠或3528灯珠驱动电源.NU501设计应用于LED日光灯90串1并，3014灯珠或3528灯珠驱动电源.用NU501设计应用于小功率灯珠球泡灯的驱动电源应用于停车场的声控电源参数设置：

　　1、D1~D4通过4个二极管组成整流桥，AC220V交流通过整流桥后输出DC直流。

　　2、C1 电容的选择

　　电路中C1是电解电容，主要是起到一个滤波作用并可以提高效率，为保证其达到更高的效率，最好选用10UF以上，因220V交流整流后是311V的直流，估电容的耐压值要300V以上。

　　3、电路中的MOS开关管主要是承担压降，比如电路中串75颗LED灯珠，这样的话，MOS管上所要承担的压降大概在70V左右，所以这样一来它的发热量会比较大，需加散热片进行热处理，为了减少散热量，同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。

　　4、NU501是15ma至60ma的定电流设计，所以在选择输出电流时，可根据自己所需要的电流大小进行选择，来达到您想要的恒流源。
测试数据：
            下表为150颗（75颗串联，2并）0.07W白光LED灯珠的测试数据：