HA-9000ATS电源测试系统

仪器详细资料

HA-9000ATS系统软件测试项目

HA-928ATE是一台针对各种S.P.S.的全自动测试仪器，可针对ATX S.P.S.做全方位的测试，共有30项测试项目，项目名称如下:

| NO | 测试项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | END | :结束测试项目 |
| 2 | Load | :静态负载测试项目 并可进行输出电压调校 |
| 3 | O.L.P. Test | :最大过功率保护值测试项目 |
| 4 | Short Test | :短路保护测试项目 (可分别执行VA、VB、VC、VD、VE、VF、VG、VH短路测试) |
| 5 | Ac-Line Off | :关闭AC控制的继电器 (目前不使用) |
| 6 | AC SOURCE AC-1 | :选择第一组的外部输入电源(IN – 1)，并执行AC ON的动作 (可同时测得Power Good、On Ring、SetUp Time) |
| 7 | AC SOURCE AC-2 | :选择第二组的外部输入电源(IN – 2)，并执行AC ON的动作 (可同时测得Power Good、On Ring、SetUp Time) |
| 8 | AC SOURCE AC-3 | :选择第三组的外部输入电源(IN – 3)，并执行AC ON的动作 (可同时测得Power Good、On Ring、Set-Up Time) |
| 9 | AC OFF | :关闭S.P.S.的AC输入电源 (可同时测得Power Fail、Off Ring、Hold-On Time) |
| 10 | PS – ON | :开启S.P.S.的PS_ON(信号由HI变LO) (可同时测得Power Good、On Ring、SetUp Time) |
| 11 | PS – OFF | :关闭S.P.S.的PS_ON(信号由LO变HI) |
| 12 | Ripple Test | :涟波噪声峰对峰值测试项目，HA-6800自动测试8组纹波值 |
| 13 | Load & Cross Regu. | :输出电压调整率及交互变动电压调整率测试项目 |
| 14 | I/P & Load Regu. | :输入电压调整率及交互变动电压调整率测试项目 |
| 15 | On/Off Test | :开关测试项目 ( 包含AC ON/OFF、PS ON/OFF、DYNA LOAD ) |
| 16 | O.C.P. Test | :单组过电流测试项目 |
| 17 | Ext. Function : On Time Test | :开机预留的测试项目 (目前不使用) |
| 18 | Ext. Function : Off Time Test | :关机预留的测试项目 (目前不使用) |
| 19 | Loop Test | :执行循环动作(即跳至自动测试时的第一个测试项目) |

注： 1、以上测试具有报表输出功能，可直接通过计算机打印。也可存储在计算机内，以供用户查用。

2、FQC报表可方便研发人员或生产线查看所有S.P.S的总体性能。

3、最新测试软件可外接功率表、AC SOURCE、HA-6800纹波测试仪、测试S.P.S短路功率、效率、纹波杂讯等。并可自动控制AC SOURCE 输入电压，使测试更方便。

全新ATX S.P.S ATE测试设备

Model:  HA- 928 ATE-PC           Size:  480 x 480 x 230 (mm)  22KGS (N.W.)

产品简介:

  - 高功率直流电子负载机，电压、电流、功率之规格如下表所示，依您所需求的负载组数，HA-928ATE可分为八组（两负六正）或九组（两负七正）负载，并且HA-928ATE主机分为自动及计算机联机两种机型，客户可依需求自由选择搭配．

  - 最新开发之计算机联机机型（HA-928ATE-PC）可经由计算机联机进行自动测试,测试功能更多,可连接周边测试设备进行更严格的测试;如自动量测：控制AC SOURCE输入电压、功率因数、效率及短路功率等等....

  - 内建多功能测试治具板及PS-ON/OFF控制功能可直接测试AT ATX S.P.S. ，可自行更换治具板，不需回厂更换．

  - 主机内建24组记忆体，每组可储存负载电流设定、电压上下限及动态负载设定；且可储存4组过功率测试参数设定及时序测试项目设定（P.G.、P.F.、SET UP、HOLD UP、ON RING、OFF RING ）；主机内建自动测试功能，可储存4组自动测试编辑设定，与计算机联接时，可储存更多测试参数设定;也可与计算机同步测试，并将测试结果自动保存在计算机中．

  - 内建输入AC电压及AC电流显示、各组输出电压、消耗电流、消耗功率显示、及总消耗功率显示． 过功率测试、短路测试、动态负载测试、（P.G.、P.F.、SET UP、HOLD UP、ON RING、OFF RING）测试，并可将自动测试后之结果直接显示在主机上，方便客户查询．

  - 时间测试可以VA 、VB、 VE、 VF中任选其中一组，且测试电压点0.000V~8.000V可自由设定．

  - 主机内建BNC输出接头，可由示波器观看各组输出之波形．

  - 主机不但有内建自动测试功能，并且可自动选择外部3组AC电源来进行不同的输入电源的测试．

  - 适用于ATX、AT  POWER….各种 SWITCHING POWER SUPPLY 均适用．

  - 可配合自动测试治具，测试更快速．

  - 针对 ATX S.P.S.  4组独立+12V电源测试方案,可利用HA-928ATE-PC(9组负载)做测试 !(见规格表)

规格表：

| HA-928ATE-PC |
| --- |
| HA-928ATE Meter | Meter A | Meter B | Meter C | Meter D | Meter E | Meter F | Meter G | Meter H |  |
| HA-928ATE (8 LOAD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HA-928ATE TYPE |
| ATX S.P.S. Define | +12V | +5V | -5V | -12V | +3.3V | +5V | +5VSB | +5VSB | For ATX S.P.S |
| Voltage | + 80.00V | + 40.00V | - 40.00V | - 40.00V | + 40.00V | + 40.00V | + 40.00V | + 40.00V |  |
| Resolution | 20mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |  |
| Accuracy | 0.1%+2C | 0.1%+2C | 0.1%+2C | 0.1%+2C | 0.1%+2C | 0.1%+2C | 0.1%+2C | 0.1%+2C |  |
| Current | 0~40.00A | 0~40.00A | 0~4.000A | 0~4.000A | 0~40.00A | 0~40.00A | 0~4.000A | 0~4.000A |  |
| Resolution | 10mA | 10mA | 5mA | 5mA | 10mA | 10mA | 5mA | 5mA |  |
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |  |
| Power | 350W | 350W | 35W | 35W | 175W | 175W | 35W | 35W |  |
| Power (15 S) | 450W | 450W | 50W | 50W | 225W | 225W | 50W | 50W |  |
| Input Voltage | AC 110 / 220V ±10 % |
| Version | Manual : | Auto : | PC Auto ( PC Auto test version ): |  |

注：报表样本。

（测试的开关电源）

适用场所 LCD电脑测试 LCD监视器测试 电脑显示器测试 自动化测试系统 电子安定器测试 各式小家电测试 PTC电暖器测试 电器产品寿命试验 外销家电产品测试 影印机.OA产品测试 国防.军事.研究单位 交换式电源供应器测试 冷气.空调.压缩机测试 LCD电脑电源转换器测试 研发.制造.品管.产品试验 航空.船舶.卫星电源模拟 特性 可程序控制电流限定。 适用负载广,负载功率因素±0.7~1均可。 电压、频率、时间、角度设定，数字式按键输入，精确度高。 俱有数位定时器，测试时间完毕自动切断电源 。 俱有30组记忆，可配合不同需求规格，作电压、频率设定。 采用先进以数位正弦合成讯号产生器，波形正确.失真小。 无辐射干扰.含谐波成份小，并经特殊处理，不产生干扰。 内含GP-IB，俱有TALK、LISTEN等功能，可和电脑连线。 本系列产品1K以上均用高科技PWM技术,高效率,功能佳。 可设定波形的启始角度，适合量测非线性负载的峰值电流。 俱有资料输入锁定功能，防止错误资料输入，确保测试安全。 设定各项参数(如V.F.T)时，并L.C.D.显示设定值.避免输入错误。 频率范围广 : 45.0Hz~500Hz。 (OPTION : 45.0Hz~999.9Hz)。 采用大型字幕L.C.D.显示.功能键,设定键分置.操作简便，稳定性高。 量测功能:可测电压、频率、时间、电流、峰值电流、功率、功因。 本机一次可执行10组不同电压、频率、时间之设定， 并可作连续作999999次循环测试。 内建循环测试执行功能 ＊ 俱有一次执行10组电压值、频率值、时间常数的功能，并可执999999次之循环，每单位时间由0~999.9小時，作长时间测试及阶梯电升降ON-OFF各种测试之配合。 机器在O/P使用中，俱有微调功能 ＊ 本机适合产品研发及产品测试，在测试电压、频率可以由CPU键DOWN键控制升/降。到预定值有飞梭作用。 订购信息 ＊ AP G - 1 005 N (1) (2) (3) (1) G = GP-IB (2) 代表输出相素 (3) 代表输出容量 ● APG 系列为GP-IB 介面 ● APR 系列为RS-232 介面

CP-300系列 数字式功率表

Specification

| 电源测量 | Single phase, two conductor (1Ø2W) |
| --- | --- |
| 测量值种类 | Voltage, current, Active power, power factor, reactive power, apparent power, frequency. |
| 测量范围 | Voltage, current and active power see separate table of ranges and resolution. Frequency: 10Hz~100KHz(CP-320). |
| 温度(23℃± 5℃) | Voltage | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ±0.1% range ±2C ±0.1%/KHz |
|  |  | DC and 10Hz to 20k Hz | ±0.2% reading ±0.1% range ±2C ±0.1% / kHz |
|  | Current | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ±0.1% range ±2C ±0.1%/KHz |
|  |  | DC and 10Hz to 20k Hz | ±0.2% reading ±0.1% range ±2C ±0.1% / kHz |
|  | Watt | 47 to 63Hz | ±0.2% reading ±0.1% range ±3C ±0.1%/KHz |
|  |  | DC and 10Hz to 20k Hz | ±0.3% reading ±0.1% range ±3C ±0.1% / kHz |
| 操作方式 | Voltage and current: True RMS Power : Analog multiplier circuit. |
| 范围选择 | Auto or manual (remote via RS-232) |
| 取样频率 | 3.3 times/sec. |
| 输入阻抗 | Voltage: approx 1Mohm Current: approx 10mohm(CP-310,CP-320A) approx 5mohm(CP-350) |
| 最大允许输入 | Voltage: 650V RMS, Current: 20A RMS 50A peak (CP-310,CP-320A) 50A RMS 125A peak (CP-350) |
| 最大一般模式电压 | Voltage and current input terminals: 600V rms. |
| 波形因素 | 3 |
| 输入方法 | Voltage: resistance divider Current: shunt. |
| 输入端子 | large binding posts. |
| 输入范围效率 | 5% to 100% of the set range. |
| Temperature Coefficient： | Less than ± 0.05% f.s/ ℃. |
| Averaging function： | Displays computed average (fix 3 measured). |

| Computing Function |
| --- |
| Apparent Power | Reactive power | Power factor |
| VA = V*A | VAR = √(VA2 -W2) | PF = W (VA) |

| Computing Range | VA , VAR : Voltage and current range |
| --- | --- |
| PF | Zero to unity leading or lagging |
| Computing Accuracy | VA * VAR ± 0.05% of rated value |
| PF | ±0.001 |

| Frequency measurement function |
| --- |
| 操作方式 | Reciprocal counting method |
| 测量范围 | 5% to 100% set range(10Hz ~ 100KHz) |
| 自动选择范围 | 45Hz / 10KHz / 100KHz |
| 准确度 | ±1 DGT of the range |
| 测量周期 | 3.3 times / sec |
| 表示范围 | 10.00Hz ~ 99999Hz(5 digits) |

| Interface |
| --- |
| RS-232： | Baud Rate：1200 , 2400 , 9600 bps. |
|  | Transmission system : Start-stop synchronization 8 bits , 1 stop bit. none parity |

CP-310、CP-320A、CP-350 Voltage、Current、Watt、Power Range and Resolution： CP-310 CP-320A CP-350 V \ A 0.2000A 2.000A 20.00A 150.0V 30.00W 300.0W 3000W 300.0V 60.00W 600.0W 6000W 500.0V 100.0W 1000W 9999W Frequency VA Power 10Hz ~ 45Hz ±0.15% ±0.2% 45Hz ~ 66Hz ±0.1% ±0.1% 66Hz ~ 450Hz ±0.1% ±0.12% 450Hz ~ 5KHz ±0.15% ±0.2% V \ A 0.2000A 2.000A 20.00A 30.00V 6.000W 60.00W 600.0W 300.0V 60.00W 600.0W 6000W 500.0V 100.0W 1000W 9999W Frequency VA Power 10Hz ~ 45Hz ±0.15% ±0.2% 45Hz ~ 66Hz ±0.1% ±0.1% 66Hz ~ 450Hz ±0.1% ±0.12% 450Hz ~ 5KHz ±0.15% ±0.2% 5KHz ~ 20KHz ±0.12% ±0.5% 20KHz ~ 50KHz ±0.2% ±1% 50KHz ~ 100KHz ±0.6% -- V \ A 0.5000A 5.000A 50.00A 150.0V 75.00W 750.0W 7.500KW 300.0V 150.0W 1.500KW 15.00KW 600.0V 300.0W 3.000KW 30.00KW Frequency VA Power 10Hz ~ 45Hz ±0.15% ±0.2% 45Hz ~ 66Hz ±0.1% ±0.1% 66Hz ~ 450Hz ±0.1% ±0.12% 450Hz ~ 5KHz ±0.15% ±0.2% Accuracy(at 23℃ ± 5℃ , power factor 1 , warm-up time at least 30 minytes) General specification: 耐压 2.2KV AC (50/60Hz) for one minute between input terminals and case. 绝缘 more than 20Mohm at 500V dc between input terminals and case between case and power line. 操作温度 5 to 50 ℃ (41 to 104℉) 操作湿度 10 to 90% (relative humidity) non-condensing. 电源 AC115V or 230V ± 15%, 47 to 63 Hz 15VA 尺寸重量 260x110x360(WxHxD)/4.8Kgs net. ● 因本公司不断追求产品改良，故规格若有变更，恕不另行通知，网页内容仅供参考，接受特殊规格订制。

HA-6800八通道纹波测试仪器

产品简介:

      - 八通道自动切换测试输入纹波。

      - 内置双通道高精度20M示波器模组，测试电源纹波P-P值。

      - LCD通道切换显示。

      - 扩展八组外部I/O控制。

      - 可内置六组AC输入选通模块，由HA-928ATE提供控制信号。

      - 两组AC、DC电压表（选配）。

规格表：

| HA-6800 纹波测试仪器 |
| --- |
| 输入阻抗： | 50 Ohm |
| 输入带宽： | 1KHZ – 20MHz (+/-3db) |
| 纹波（10K-1M） | 范围 | 分辩率 | 精密度 |  |
|  | 10.0—600.0 | 0.1mV | +/- 2% +5C-1%FS |  |
|  | 600-2000 | 1mV | +/- 2% +5C-2%FS |  |

苏州桦品达电子科技有限公司
地址：江苏省苏州市新区金山路狮山新苑40-605
电话：+86-512-66637541
传真：+86-512-68244556
E-mail:Sales@power-test.com.cn

网址：http://www.power-test.com.cn
销售/客服部
手机： 13812600971
直线：+86-512-66637541
E-mail:rd@power-test.com.cn

苏州桦品达电子科技有限公司--成都分公司

地址：四川省成都市锦江区锦华路三段181号

电话：13540219527

联系人：何 小 姐

E_mail:acct@power-test.com.cn